### Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре № 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация Березняковского сельского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 3. Материалы по обоснованию

026-20-измГП-ОМ-Кн3

2020

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре № 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация Березняковского сельского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 3. Материалы по обоснованию

026-20-измГП-ОМ-Кн3

| Генеральный директор | Протасова М.В. |
| --- | --- |
| Управляющий проектом | Чубыкина Л.А. |

2020

Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 026-20-измГП -ОМ-СП | Состав проектной документации | 5 |  |
| 026-20-измГП -ОМ-СК | Состав коллектива | 7 |  |
| 026-20-измГП -ОМ-ТМ | Введение | 8 |  |
|  | Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития | 8 |  |
|  | Раздел 2. Положение территории в системе расселения, административно-территориальное устройство | 10 |  |
|  | Раздел 3. Природные условия | 11 |  |
|  | 3.1. Климат | 11 |  |
|  | 3.2. Рельеф | 11 |  |
|  | 3.3. Почвы и растительность, животный мир | 11 |  |
|  | 3.4. Гидрологические условия | 12 |  |
|  | 3.5. Сейсмичность территории | 12 |  |
|  | 3.6 Природная радиация | 12 |  |
|  | Раздел 4. Оценка ресурсного потенциала | 13 |  |
|  | 4.1. Минерально-сырьевые ресурсы | 13 |  |
|  | 4.2. Лесосырьевые ресурсы | 13 |  |
|  | Раздел 5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования | 26 |  |
|  | 5.1. Функциональный профиль | 26 |  |
|  | 5.2. Население | 29 |  |
|  | 5.3. Использование территории | 32 |  |
|  | 5.3.1. Существующее использование территории | 32 |  |
|  | 5.3.2.Планируемое использование территории | 34 | Внесены изменения |
|  | 5.3.3. Предложения по установлению границ населенного пункта | 36 | Внесены изменения |
|  | 5.4. Функциональное зонирование территории | 36 | Внесены изменения |
|  | 5.5. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение | 38 |  |
|  | 5.5.1. Жилищный фонд | 38 |  |
|  | 5.5.2. Социальная инфраструктура | 41 | Внесены изменения |
|  | 5.5.3. Производственные территории и объекты | 50 |  |
|  | 5.5.4. Транспортная инфраструктура | 52 | Внесены изменения |
|  | 5.5.5. Инженерная инфраструктура | 56 | Внесены изменения |
|  | Раздел 6. Оценка влияния объектов на комплексное развитие территории района | 69 |  |
|  | 6.1. Экологическое состояние окружающей среды | 69 |  |
|  | 6.1.1. Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов | 69 |  |
|  | 6.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых объектов | 72 |  |
|  | 6.1.3. Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов | 76 |  |
|  | 6.1.4. Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов | 78 |  |
|  | 6.1.5 Состояние зеленого фонда населенных пунктов и оценка влияния планируемых объектов | 82 |  |
|  | 6.2 Охрана окружающей среды | 83 |  |
|  | 6.2.1. Охрана атмосферного воздуха | 83 |  |
|  | 6.2.2. Охрана подземных и поверхностных вод | 83 |  |
|  | 6.2.3. Физические факторы окружающей среды | 83 |  |
|  | 6.2.4. Охрана почв | 84 |  |
|  | 6.2.5 Охрана зеленого фонда | 84 |  |
|  | 6.3. Особо охраняемые территории и объекты | 84 |  |
|  | 6.3.1. Особо охраняемые природные территории | 84 |  |
|  | 6.3.2. Территории и объекты культурного наследия | 85 |  |
|  | 6.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территории | 87 |  |
|  | 6.4.1. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 87 |  |
|  | 6.4.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы | 89 |  |
|  | 6.4.3. Охранные зоны водных объектов | 93 |  |
|  | 6.4.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | 94 |  |
|  | Раздел 7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 95 | Внесены изменения |
|  | Раздел 8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий | 101 | Внесены изменения |
|  | Раздел 9. Основные технико-экономические показатели | 113 | Внесены изменения |

Состав проекта

«Внесение изменений в генеральный план Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области»

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание | Количество страниц/ листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |  |
|  | 024-20-измГП-УЧ-Кн1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании | Внесены изменения | _20 стр. |
|  | 024-20-измГП-УЧ-К1 | Карта 1 Карта планируемого размещения местного значения поселения. М 1:25 000, М 1:5000 | Внесены изменения | 1 лист |
|  | 024-20-измГП-УЧ-К2 | Карта 2. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения поселения. М 1:25 000, М 1:5000 |  |  |
|  | 024-20-измГП-УЧ-К3 | Карта 3. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения М 1:5000, М 1:25 000 |  | 1 лист |
|  | 024-20-измГП-УЧ-К4 | Карта 4. Карта функциональных зон поселения М 1:5000, М 1:25 000 | Внесены изменения | 1 лист |
| 2 |  | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |  |
|  | 024-20-измГП-ГрНП-Кн2 | Книга 2. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения | Проект дополнен книгой | 19 стр. |
|  |  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 3 | 024-20-измГП-ОМ-Кн3 | Книга 3. Материалы по обоснованию | Внесены изменения | 115 стр. |
|  | 024-20-измГП-ОМ-К4 | Карта 4. Карта использования территории поселения. Карта с отображением существующих границ земель различных категорий поселения. М 1:25000, М 1:5000 |  | 1 лист |
|  | 024-20-измГП-ОМ-К5 | Карта 5. Карта ограничений. М 1:25000, М 1:5000 |  | 1 лист |
|  | 024-20-измГП-ОМ-К6 | Карта 6. Карта анализа комплексного развития территории поселения и планируемого размещения объектов местного значения. М 1:25000, М 1:5000 | Внесены изменения | 1 лист |
|  | 024-20-измГП-ОМ-К7 | Карта 7. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25000, М 1:5000 | Внесены изменения |  |
|  |  | Материалы ГП, передаваемые Заказчику на электронных носителях |  |  |
|  | 024-20-измГП-Д1 | - текстовая часть в формате Microsoft Word, - графическая часть в формате jpg, и в программном продукте «Панорама. Профессиональная ГИС «Карта 2005» |  |  |

Состав коллектива

В выполнении работ «Внесение изменений в генеральный план Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области» принимали участие:

| Специалисты ООО «ППМ «Мастер-План»: |
| --- |
| Градостроительная часть |
| Управляющий проектом | Л.А. Чубыкина |
| Архитектор | А.В. Ольховская |
| Экономика |
| Главный специалист | Н.В. Смирнов |
| Транспорт, инженерная подготовка территории |
| Инженер | А.Ю. Туктаров |
| Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение |
| Ведущий инженер | Е.С. Горячева |
| Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация |  |
| Ведущий инженер | И.А. Маринина |
| Теплоснабжение |  |
| Главный специалист | П.Д. Бабкина |
| Промышленность, санитарная очистка, охрана окружающей среды |
| Инженер-эколог | А.А. Куценко |
| ИТМ ЧС |  |
| Ведущий инженер | А.К. Щемелева |
| Сопровождение ГИС |
| Инженер | А.И. Борисова |

Введение

Подготовка проекта генерального плана Березняковского сельского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области проведена на основании муниципального контракта № 0134300005212000001 от 20 марта 2012 года между ОАО «Иркутскгипродорнии» и администрацией Нижнеилимского муниципального района.

Основаниями для разработки Проекта являются:

Ст.8 Градостроительного кодекса РФ;

Прочие нормативно-правовые документы, регулирующие градостроительную деятельность на территории Российской Федерации, Иркутской области, Нижнеилимского муниципального района и Березняковского сельского поселения.

Проектом определено перспективное назначение территории Березняковского сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Иркутской области, Нижнеилимского муниципального района и Березняковского сельского поселения.

В проекте учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования Иркутской области:

Проект схемы территориального планирования Иркутской области (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2009 г.);

Проект схемы территориального планирования Нижнеилимского района;

Комплексная программа социально-экономического развития Нижнеилимского муниципального района на 2011-2015 гг.;

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Березняковского сельского поселения на 2011-2015 гг.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, проект генерального плана Березняковского сельского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области содержит положение о территориальном планировании и соответствующие карты, а также материалы по обоснованию проекта.

Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социально- экономического развития

Основными документами, определяющими перспективы социально-экономического развития Березняковского сельского поселения, являются: «Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Березняковского сельского поселения на 2011-2015 гг., «Комплексная программа социально-экономического развития Нижнеилимского муниципального района на 2011-2015 гг.» и «Схема территориального планирования Нижнеилимского района до 2025 г.».

Основной целью «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Березняковского сельского поселения на 2011-2015 гг.», утвержденной решением Думы Березняковского сельского поселения 13.05.2011 г. № 166, является сохранение и развитие Березняковского сельского поселения с комфортной средой жизнедеятельности населения и благоприятными условиями для экономической деятельности.

Приоритеты развития поселения:

-	улучшение качества жизни населения;

-	развитие экономического потенциала.

Улучшение качества жизни населения будет направлено на формирование благоприятной социальной среды на основе развития образования, здравоохранения, культуры и науки, комплекса сферы услуг, инфраструктуры и систем жизнеобеспечения:

-	приобретение нового школьного автобуса для подвоза учащихся в п. Игирма;

-	реконструкция детского сада на 50 мест в п. Игирма;

-	капитальный ремонт сельских клубов в п. Березняки и п. Игирма;

-	создание условий для жилищного строительства;

-	расширение сети предприятий торговли и общественного питания;

-	создание сети бытового обслуживания населения.

-	организация транспортного обслуживания населения, обеспечения населения услугами связи.

Развитие экономического потенциала предусматривает создание благоприятного социально-экономического климата, роста малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций. Для реализации данного приоритета планируется:

-	развитие сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, фермерских хозяйств, развитие ООО СХП «Луч» (восстановление плодородия почв, развитие племенного животноводства, реконструкция животноводческих ферм и цехов малой переработки, приобретение сельхозмашин и скота);

-	увеличение посевных площадей, поголовья КРС;

-	увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;

-	взаимодействие с личными подсобными хозяйствами населения по приему молока, мяса, овощей и дальнейшей их реализации;

-	строительство летнего рынка для продажи сельскохозяйственной продукции;

-	привлечение инвестиций для строительства туристических объектов;

-	в п. Игирма, в районе р. Сухой, строительство организованной зоны отдыха, развитие водного и водно-моторного туризма;

-	реализация инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест.

Ожидаемые результаты выполнения программы:

-	сохранение и развитие сельскохозяйственного производства, возрождение и развитие градообразующего предприятия - ООО СХП «Луч», создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы;

-	увеличение числа субъектов малого предпринимательства;

-	улучшение демографических показателей населения (увеличение рождаемости до 25 чел. к 2015 г., снижение смертности).

Основной целью Комплексной программы социально-экономического развития Нижнеилимского муниципального района на 2011-2015 гг., утвержденной решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 25.12.2007. №283, является обеспечение комфортной среды жизнедеятельности для населения района и создание благоприятных условий деятельности хозяйствующих субъектов. Основные приоритеты развития территории: улучшение качества жизни населения и развитие экономического потенциала района.

В составе Схемы территориального планирования МО «Нижнеилимский район» выделены следующие временные сроки реализации: I очередь - 2015 г., расчетный срок - 2025 г.

За основу развития населения был принят активный вариант развития, предполагающий успешную реализацию мероприятий демографической политики, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня рождаемости и снижению смертности, тенденции миграционного притока населения, а, следовательно, и увеличению общей численности жителей муниципального образования.

Средний показатель жилищной обеспеченности предполагается увеличить до 23 м2/чел. на I очередь и до 25 м2/чел. на расчетный срок.

Развитие объектов культурно-бытового обслуживания в рамках Схемы территориального планирования предусматривает на территории Березняковского сельского поселения реализацию следующих мероприятий:

-	создание молочной кухни и раздаточного пункта;

-	строительство плоскостных спортивных сооружений;

-	реконструкция СДК п. Березняки с увеличением вместимости до 200 мест;

-	создание сети малых предприятий по оказанию бытовых услуг.

Раздел 2. Положение территории в системе расселения, административно-территориальное устройство

Березняковское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в состав Нижнеилимского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области». В Березняковское муниципальное образование входят поселки Березняки и Игирма (Старая Игирма). Административным центром муниципального образования является п. Березняки. По данным госстатистики, постоянное население муниципального образования на 1.01.2012 г. составило 1,9 тыс. чел. сельского населения.

Березняковское муниципальное образование граничит на севере с Янгелевским городским поселением, а на протяжении остальной границы - с межселенными территориями Нижнеилимского муниципального района.

До революции территория Березняковского сельского поселения входила в состав Ки- ренского округа (с 1901 г. - уезда) Иркутской губернии. В 1925 г. Президиум ВЦИК принял постановление об образовании Сибирского края, а в 1926 г. Иркутская губерния была упразднена с заменой существовавшего ранее уездного деления окружной системой. Тогда был образован Нижнеилимский район, с центром в с. Нижнеилимское, в составе Тулунского округа Сибирского края. В 1930 г. окружное деление было упразднено, и районы, в том числе Нижнеилимский, перешли в прямое подчинение г. Иркутску - центру новообразованного Восточно-Сибирского края (с 1936 г. - Восточно-Сибирской области, с 1937 г. - Иркутской области). Территория Березняковского муниципального образования вошла в состав Нижне- илимского административного района Иркутской области.

Березняковское сельское поселение располагается в пределах Средне-Сибирского плоскогорья, в долине р. Илим и на прилегающих междуречных территориях. По территории поселения протекает р. Илим, переходящая в Усть-Илимское водохранилище.

Выгоды экономико-географического положения связаны с возможностью использования водных путей Усть-Илимского водохранилища и сравнительной близостью районного центра, г. Железногорска-Илимского (76 км по автомобильной дороге). Расстояние до ближайшей станции железной дороги (ст. Игирма в р.п. Новая Игирма) - 47 км.

Наличие автомобильной дороги, свободной территории под новое жилищно- гражданское строительство создают благоприятные предпосылки для социально- экономического развития поселения. Сдерживающим фактором развития является удаленность муниципального образования от важнейших экономических центров. Удаленность поселка от областного центра (г. Иркутска) составляет по железной и автомобильной дорогам 1 300 км (через ст. Коршуниха-Ангарская), от ближайшего большого города, Братска (ст. Гидростроитель), - 289 км. Суровые климатические условия поселения, приравненные к условиям районов Крайнего Севера, а также низкий уровень освоенности территории также осложняют реализацию потенциала социально-экономического и транспортно-географического положения территории.

Березняковское муниципальное образование расположено в центральной части территории Нижнеилимского муниципального района, входит в состав Нижнеилимской районной системы расселения и административно подчиняется непосредственно районному центру - г. Железногорск-Илимский, с которым поддерживает связи в системе межселенного обслуживания. В качестве центра муниципального образования п. Березняки осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненного сельского поселка Игирма с населением 754 чел., расположенного на расстоянии 8 км.

Раздел 3. Природные условия

3.1	Климат

Климат резко-континентальный и характеризуется продолжительной малоснежной и холодной зимой и коротким теплым дождливым летом.

Средняя температура января -24°С. При резких похолоданиях абсолютные минимумы температуры отпускаются до -56°С. Количество осадков в холодную половину года составляет менее 25 % годовой суммы. По этой причине, мощность снежного покрова, несмотря на продолжительную и холодную зиму, сравнительно небольшая и составляет 40-60 см в долинах, 80-100 см - на ветреных возвышенных участках. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале, снежный покров сохраняется в течение 190-195 дней. Средняя продолжительность устойчивых морозов - 147 дней. Средняя дата разрушения снежного покрова - 20 апреля.

Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы и способствуют развитию многолетней мерзлоты. Многолетняя мерзлота достигает 30-40 м и распространена в виде крупных и частых островов.

Средняя температура июля превышает +16°С и доходит до +18°С. Максимальные температуры (+35-37°С) наблюдаются при проникновении с юго-запада сильно прогретых континентальных воздушных масс. Однако в условиях резко континентального климата и в летнее время за счет прохладных ночей возможны значительные суточные колебания температур. Первая половина лета обычно засушливая, максимальное количество осадков выпадает во второй половине сезона - в июне-августе. В это время среднемесячное количество осадков превышает 60-70 мм. В целом за три летних месяца выпадает около 50 %, а за весь теплый период - 70-80 % от годовой суммы атмосферных осадков. В летний период преобладают, в основном, слабые (до 5 м/сек) ветры южного направления.

3.2	Рельеф

Рельеф территории ангарского кряжа образован системой гряд, плато, массивов, сложенных, как правило, траппами. Понижения между ними заполнены осадочными породами. Большая часть территории представляет собой волнистую возвышенность с платообразными водоразделами с высотой 300-600 м. над уровнем моря. Средняя крутизна склонов колеблется от 5 до 10°, крутыми, иногда обрывистыми, являются приречные склоны. Вершины сопок плоские, иногда имеют скалистые останцы выветривания, а склоны покрыты осыпями трапповых глыб.

3.3	Почвы, растительность и животный мир

Почвы на территории поселения, расположенной в подзоне дерново-подзолистых почв южной тайги, формируются, в основном, почвы равнинно-увалистых территорий высоких и низких плато. Относительная засушливость теплого периода года, наличие длительной сезонной мерзлоты и богатство почвообразующих пород углекислыми солями кальция и магния обуславливают образование дерново-подзолистых, дерновых лесных, дерново- карбонатных почв, встречающихся на водоразделах под светлохвойной и темнохвойной тайгой. Местами встречаются участки таежных осолоделых красно-бурых, серых лесных и подзолистых длительно сезонно-мерзлотных почв.

Основными лесообразующими породами являются сосна и лиственница, остальные древесные породы - с учетом естественных условий и стихийных факторов - в меньшей мере распространены: темнохвойные породы (ель, пихта) приурочены к долинам рек и днищам логов, лиственные древостой занимают, как правило, площади старых и новых гарей.

Животный мир Березняковского поселения довольно разнообразен и включает в себя некоторые виды амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Относительно низкое видовое разнообразие животного мира объясняется тем, что территория поселения полностью находится в таежной зоне.

3.4 Гидрологические условия

По территории Березняковского муниципального образования протекают такие водные объекты: Усть-Илимское водохранилище, р. Грануха, р. Елань, р. Еланный, р. Зенков, р. Ключевой, р. Куренной, р. Мостовой, р. Ниж.Боярск, р. Нижний, р. Никольский, р. Половинный, р. Семеновский, р. Серебрянный, р. Сухой, р. Тоборный, р. Томаренчиха, р. Черемухов, р. Борисов, а также другие мелкие реки и ручьи.

Данные по протяженности водотоков приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Структура участковых лесничеств

| Название водного объекта | Длина водотока, км |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Усть-Илимское водохранилище | - |
| р. Елань | 7,0 |
| р. Еланный | 4,0 |
| р. Зенков | 5,6 |
| р. Ключевой | 5,2 |
| р. Куренной | 5,2 |
| р. Мостовой | 5,2 |
| р. Нижний Боярский | 12,0 |
| р. Верхний Боярский | 13,8 |
| р. Нижний | 1,5 |
| р. Никольский | 10,7 |
| р. Половинный | 11,2 |
| р. Семеновский | 7,0 |
| р. Серебрянный | 2,7 |
| р. Сухой | 4,4 |
| р. Тоборный | 2,1 |
| р. Томаренчиха | 8,1 |
| р. Черемухов | 11,6 |
| р. Борисов | 5,7 |

Питание рек, смешанное с преобладанием снегового. Летняя межень нарушается дождевыми паводками. В зимний период в связи с переходом рек на подземное питание устанавливается низкая межень.

3.4	Сейсмичность территории

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.10 г. №779).

Территория Березняковского муниципального образования относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в 6 баллов.

3.5	Природная радиация

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Нижнеилимском районе в 2011 году», радиационная обстановка на территории поселения по сравнению с предыдущими годами не изменилась, осталась стабильной, радиационных аварий не зарегистрировано, профессиональных заболеваний и лучевых травм не выявлено, превышения основных дозовых пределов в течение отчетного года не зарегистрировано.

Основными источниками облучения населения на территории поселения остаются природные источники ионизирующего излучения.

Раздел 4. Оценка ресурсного потенциала

4.1.	Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Березняковского сельского поселения выявлено месторождение известняка Оглоблинское. Утверждены запасы протоколом ТКЗ № 374, 1998г. Б-1556.

Месторождений пресных подземных вод не выявлено.

4.2.	Лесосырьевые ресурсы

На территории Березняковского сельского поселения действуют Ярская дача, Техни-ческий участок № 1 совхоз "Березняковский" Ярского участкового лесничества и Туригская дача, Технический участок № 2 совхоз "Березняковский", Игирминская дача, Березняковская дача Технический участок № 4 совхоз "Березняковский" Игирминского участкового лесни-чества Нижнеилимского лесничества.

Таблица 4.1 - Структура участковых лесничеств

Структура Ярского и Игирминского участковых лесничеств и площади участковых лесничеств и дач согласно документации государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2010 г. приведены в таблице 4.1.

| Наименование участковых лесничеств | Наименование дач и технических участков | Муниципальное образование | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ярское | Дальняя дача | Усть-Илимский район | 111333 |
|  |  | Нижнеилимский район | 5496 |
|  | Ярская дача | Усть-Илимский район | 10622 |
|  |  | Нижнеилимский район | 91687 |
|  | Нижнеилимская дача | Усть-Илимский район | 8317 |
|  |  | Нижнеилимский район | 78689 |
|  | Технический участок №1 | Нижнеилимский район | 964 |
| Игирминское | Туригская дача | Усть-Илимский район | 3391 |
|  |  | Нижнеилимский район | 189745 |
|  | Технический участок № 2 совхоз "Березняковский" | Нижнеилимский район | 1309 |
|  | Игирминская дача | Нижнеилимский район | 136252 |
|  | Технический участок № 3 совхоз "Рудногорский" | Нижнеилимский район | 3773 |
|  | Березняковская дача | Нижнеилимский район | 78694 |
|  | Технический участок № 4 совхоз Березняковский" | Нижнеилимский район | 3758 |
| Итого | 416922 |

По лесорастительному районированию, утвержденному приказом Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 Нижнеилимское лесничество относится к Приангарскому лесному району таежной лесорастительной зоны.

Распределение территории Ярского и Игирминского участковых лесничеств по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения защитных и эксплуатационных лесов приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов Ярского и Игирминского участковых лесничеств

| Целевое назначение лесов | Номера кварталов или их частей | Площадь, всего по Ярскому участковому лесничеству, га | Площадь, всего по Игирминскому участковому лесничеству, га | Площадь, всего по Нижнеилимскому лесничеству |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего лесов |  | 101103 | 413149 | 2439941 |
| I. Защитные леса, всего |  | 14030 | 26171 | 297108 |
| в том числе: 1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  | - | 3527 | 43521 |
| 1.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Игирминская дача, кв.: 97ч., 98ч., 118ч., 119ч., 143ч,- 145ч., 171ч., 172ч. Березняковская дача, кв.: 25ч.-27ч., 46ч.-48ч., 67ч.-70ч. | - | 2077 1450 | 27905 |
| 1.2. Зеленые зоны | - | - | - | 253587 |
| 2. Ценные леса |  | 14030 | 22644 | 253587 |
| в том числе: 2.1.Нерестоохранные полосы лесов | Ярская дача, кв: 3ч.-5ч., 24ч.-27ч., 47ч.-49ч., 54ч.-58ч., 74ч.-80ч., 96ч.-98ч. | 2172 | 7933 | 126249 |
|  | Технический участок № 1 совхоз «Березняковский», кв.: 2, 3, 4, 5. | 818 |  |  |
|  | Туригская дача, кв.: 7ч.9ч., 29ч., 30ч., 50ч ., 51ч., 78ч.-80ч., 98ч.-105ч., 110ч.-115ч., 117ч.-119ч., 125ч.-129ч., 147ч.-161ч. |  |  |  |
|  | Технический участок № 2 совхоз «Березняковский», кв.: 16, 27ч., 29ч. |  | 695 |  |
|  | Игирминская дача, кв.: 41ч |  | 183 |  |
|  | Технический участок № 4 совхоз «Березняковский», кв.: 11- 14, 1 |  | 638 |  |
| 2.2. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Ярская дача, кв: 19ч., 20, 40, 58ч., 5963, 64ч.-66ч., 67, 89ч., 9093, 111ч., 112ч., 115. Туригская дача, кв.: 102ч., 104ч., 105ч., 106, 135ч., 136ч., 137, 139ч.141ч. | 11040 | 3112 | 100679 |
|  | Игирминская дача, кв.: 7274, 75ч., 76ч., 94, 95, 115ч., 116ч., 135ч.137ч., 160ч. |  | 4665 |  |
|  | Березняковская дача, кв.: 13ч., 71, 72, 73ч.-75ч., 88, 89ч., 90ч., 98, 99ч., 100ч. |  | 5418 |  |
| 2.3. Орехово-промысловые зоны | - | - | - | 26659 |
| II. Эксплуатационные леса | Ярская дача, кв.: 1, 2, 3ч.5ч., 6-18, 19ч., 21-23, 24ч.27ч., 28-39, 41-46, 47ч.49ч., 50-53, 54ч.-58ч., 64ч.-66ч., 6873, 74ч.-80ч., 81-88, 89ч., 94, 95, 96ч.98ч., 99-110, 111ч., 112ч., 113, 114, 116130. | 86927 |  | 2142833 |
|  | Технический участок № 1 совхоз «Березняковский», кв. 1. | 146 |  |  |
|  | Туригская дача, кв.: 1-6, 7ч.-9ч., 10-28, 29ч., 30ч., 3149, 50ч., 51ч., 52-77, 78ч.80ч., 81-97, 98ч.-105ч., |  | 182091 |  |
|  | 107-109, 110ч.-115ч., 116, 117ч.119ч., 120124, 125ч.129ч., 130134, 135ч., 136ч., 138, 139ч.-141ч., 142-146, 147ч.-161ч., 162-243 |  |  |  |
|  | Технический участок № 2 совхоз «Березняковский», кв.: 25, 26, 27ч., 28, 29ч. |  | 614 |  |
|  | Игирминская дача, кв.: 1-40, 41ч.,42-71, 75ч., 76ч., 7793, 97ч., 98ч., 99-114, 115ч., 116ч., 117, 118ч., 119ч., 120-134, 135ч.-137ч., 138-142, 143ч.-145ч., 146-159, 160ч., 161170, 171ч., 172ч., 173-185 |  | 129327 |  |
|  | Березняковская дача, кв.: 1-12, 13ч., 1424, 25ч.-27ч., 28-45, 46ч.-48ч., 4966, 67ч.-70ч., 73ч.-75ч., 7687, 89ч., 90ч., 91-97, 99ч., 100ч., 101. |  | 71826 |  |
|  | Технический участок № 4 совхоз «Березняковский», кв.: 6- 10, 15, 18-21, 23, 24, 30. |  | 3120 |  |

Использование лесов в Нижнеилимском лесничестве осуществляется в соответствии со ст. 24 ЛК РФ использование лесов может быть следующих видов:

-заготовка древесины;

-заготовка живицы;

-заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

-заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

-осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

-ведение сельского хозяйства;

-осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

-осуществление рекреационной деятельности;

-создание лесных плантаций и их эксплуатация;

-выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

-выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений;

-строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

-строительство, реконструкция, эксплуатация электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

-переработка древесины и иных лесных ресурсов;

-осуществление религиозной деятельности;

-иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ. Леса могут использоваться для одной или нескольких целей на одном и том же лесном участке.

Ограничение права использования лесов допускается в случаях и в порядке предусмотренном ЛК РФ, другими Федеральными законами и настоящим регламентом.

В таблице 4.3 перечислены виды разрешенного использования лесов с перечнем кварталов участковых лесничеств и их площади.

Таблица 4.3 - Виды разрешенного использования лесов Ярского и Игирминского участковых лесничеств

| Виды разрешенного использования лесов | Перечень кварталов или их частей по дачам | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Заготовка древесины | Ярская дача, кв.: 1ч.-130ч. Технический участок № 1 совхоз "Березняковский", кв.: 1ч.-5ч. Туригская дача, кв.: 1ч.-243ч. Технический участок № 2 совхоз "Березняковский", кв.: 16ч., 25ч.-29ч. Игирминская дача, кв.: 1ч.-95ч., 97ч.-185ч. Технический участок № 3 совхоз Березняковская дача, кв.: 1ч.-101ч. Технический участок № 4 совхоз "Березняковский", кв.: 6ч.-15ч.,17ч.-24ч., 30ч. | Вся лесопокрытая площадь |
| Заготовка живицы | Ярская дача, части кв.: 2, 5-41, 43- 58, 60-67, 70, 71, 74-93, 96, 97, 100- 130. Туригская дача, части кв.: 1-9, 12- 24. | Данные уточняются при возникновении потребности |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Ярская дача, кв.: 1ч.-130ч. Технический участок № 1 | Данные уточняются при возникновении потребности |
|  | совхоз "Березняковский", кв.: 1ч.-5ч. Туригская дача, кв.: 1ч.-243ч. Технический участок № 2 совхоз "Березняковский", кв.: 16ч., 25ч.-29ч. Игирминская дача, кв.: 1ч.-95ч., 97ч.-185ч. Туригская дача, кв.: 1ч.-243ч. Технический участок № 2 совхоз “Березняковский”, кв.: 16ч., 25ч.- | Данные уточняются при возникновении потребности |
|  | 29ч. Игирминская дача, кв.: 1ч.-95ч., 97ч.-185ч. Березняковская дача, кв.: 1ч.-101ч. Технический участок № 4 совхоз “Березняковский”, кв.: 6ч.-15ч., 17ч.-24ч., 30ч |  |
| Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | Ярская дача, кв.: 1-130. Технический участок № 1 совхоз “Березняковский”, кв.: 1-5. Туригская дача, кв.: 1-243. Технический участок № 2 совхоз “Березняковский”, кв.: 16, 25-29. Игирминская дача, кв.: 1-95, 97-185. Березняковская дача, кв.: 1-101. Технический участок № 4 совхоз “Березняковский“, кв.: 6-15, 17- 24, 30. | 102309 964 193136 1309 136252 78694 3758 |
| Ведение сельского хозяйства | Ярская дача, кв.: 1-130. Технический участок № 1 совхоз “Березняковский”, кв.: 1-5. Туригская дача, кв.: 1-243. Технический участок № 2 совхоз “Березняковкий”, кв.: 16, 25-29. Игирминская дача, кв.: 1-95, 97-185. Березняковская дача, кв.: 1-101 Технический участок № 4 совхоз “Березняковкий», кв.: 6-15, 17-24,30. | 102309 964 193136 1309 136252 78694 3758 |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | Ярская дача, кв.: 1-130. Технический участок № 1 совхоз “Березняковский”, кв.: 1-5. Туригская дача, кв.: 1-243. Технический участок № 2 | 102309 964 193136 1309 |
|  | 2 совхоз “Березняковкий”, кв.: 16, 25-29. Игирминская дача, кв.: 1-95, 97-185. Березняковская дача, кв.: 1-101 Технический участок № 4 совхоз “Березняковкий», кв.: 6-15, 17-24,30 | 136252 78694 3758 |
| Осуществление nрекреационной деятельности | Ярская дача, кв.: 1-130. Технический участок № 1 совхоз “Березняковский”, кв.: 1-5. Туригская дача, кв.: 1-243. Технический участок № 2 совхоз “Березняковский”, кв.: 16, 25-29. Игирминская дача, кв.: 1-95, 97-185. Березняковская дача, кв.: 1-101. Технический участок № 4 совхоз “Березняковский”, кв.: 6-15, 17-24, 30. | 102309 964 193136 1309 136252 78694 3758 |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Ярская дача, кв.: 1ч.-19ч., 21ч.-39ч., 41ч.58ч., 64ч.-66ч., 68ч.-89ч., 94ч.-114ч., 116ч.-130ч. Технический участок № 1 совхоз “Березняковский”, кв.: 1ч. Туригская дача, кв.: 1ч.-105ч., 107ч.243ч. Технический участок № 2 совхоз “Березняковский”, кв.: 25ч.-29ч. Игирминская дача, кв.: 1ч.-71ч., 75ч.93ч., 97ч.-185ч. Березняковская дача, кв.: 1ч.-70ч., 73ч.87ч., 89ч.-97ч., 99ч.-101ч. Технический участок № 4 совхоз “Березняковский”, кв.: 6ч.-10ч., 15ч., 18ч.-21ч., 23ч., 24ч., 30ч | Данные уточняются при возникновении потребности |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Ярская дача, кв.: 1ч.-19ч., 21ч.-39ч., 41ч.58ч., 64ч.-66ч., 68ч.-89ч., 94ч.-114ч., 116ч.-130ч. Технический участок № 1 совхоз “Березняковский”, кв.: 1ч. Туригская дача, кв.: 1ч.-105ч., 107ч.-243ч. Технический участок № 2 совхоз “Березняковский”, кв.: 25ч.-29ч. Игирминская дача, кв.: 1ч.-71ч., 75ч.-93ч., 97ч.-185ч. Березняковская дача, кв.: 1ч.-70ч., 73ч.87ч., 89ч.-97ч., 99ч.-101ч. Технический участок № 4 совхоз “Березняковский”, кв.: 6ч.-10ч., 15ч., 18ч.-21ч., 23ч., 24ч., 30ч. | Эксплуатационные леса, за исключением ОЗУЛ |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений | Ярская дача, кв.: 1-130. Технический участок № 1 совхоз “Березняковский”, кв.: 1-5. Туригская дача, кв.: 1-243. Технический участок № 2 совхоз “Березняковский”, кв.: 16, 25-29. Игирминская дача, кв.: 1-95, 97-185. Березняковская дача, кв.: 1-101. Технический участок № 4 совхоз “Березняковский”, кв.: 6-15, 17- 24, 30. | 102309 964 193136 1309 136252 78694 3758 |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсо | Ярская дача, кв.: 1-130. Технический участок № 1 совхоз “Березняковский”, кв.: 1-5. Туригская дача, кв.: 1-243. Технический участок № 2 совхоз “Березняковский”, кв.: 16, 25-29. Игирминская дача, кв.: 1-95, 97-185. Березняковская дача, кв.: 1-101 Технический участок № 4 совхоз “Березняковский», кв.: 6-15, 17- 24, 30. | 102309 964 193136 1309 136252 78694 375 |
| Осуществление религиозной деятельности | Ярская дача, кв.: 1-130. Технический участок № 1 совхоз “Березняковский”, кв.: 1-5. Туригская дача, кв.: 1-243. Технический участок № 2 совхоз “Березняковский”, кв.: 16, 25-29. Игирминская дача, кв.: 1-95, 97-185. Березняковская дача, кв.: 1-101. Технический участок № 4 совхоз “Березняковский”, кв.: 6-15, 17- 24, 30. | 102309 964 193136 1309 136252 78694 3758 |

Таблица 4.4 - Ограничения по видам пользования целевого назначения лесов

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам целевого назначения лесов (таблица 4.4)

| № п/п | Целевое назначение лесов | Ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ШI | Защитные леса | Сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразущие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций - ЛK РФ, ст. 17, ч. 4. Исключение из этого правила применяется для размещения линейных сооружений путем прорубки полос шириной не более 25 м, определенной в соответствии с требованиями технических (строительных) регламентов в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов - Особенности*, п. 35. Запрещается: создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений - пункт 16 Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, утвержденных приказом Рослесхоза от 05.12.2011 №510. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30. |
| 1 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 ЛK РФ и случаях установления правового режима зон с особыми условиями использования территории, на которых расположены соответствующие леса - ЛK РФ, ст. 105, ч. 1. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га - Особенности, п. 19. Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти -ЛK РФ, ст. 105, ч. 2. На момент заключения контракта по внесению изменений в лесохозяйственные регламенты этот порядок не установлен. |
| аа) | Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | На основной их части в соответствии с породным составом и состоянием насаждений ведутся выборочные рубки лесных насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой интенсивности. В опушечной части полос шириной 50 - 100 м высоко интенсивными рубками ухода в молодняках (со снижением сомкнутости до 0,5 - 0,4) формируются устойчивые сложные и разновозрастные насаждения, в последующем поддерживаемые выборочными рубками слабой и умеренной интенсивности - Особенности, п. 23. |
| б) | Зеленые зоны | Запрещаются (ст. 105, ч. 5 ЛK РФ): использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается (ст. 105, ч. 6 ЛК РФ). При выполнении работ по воспроизводству лесов уход за лесами, обработка почвы при лесовосстановлении, агротехнический уход за лесными культурами и осуществляются без применения токсичных химических препаратов - Особенности, п. 10. Ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой интенсивности. Допускается проведение ландшафтных рубок высокой и очень высокой интенсивности при формировании и поддержании полуоткрытых и открытых ландшафтов, которые могут занимать площадь соответственно не более 20-25% и 10-15% общей площади лесного участка. Размещение ландшафтов устанавливается проектом освоения лесов-Особенности, п.24 |
| 2 | Ценные леса |  |
| аа) | Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 JIK РФ и случаях установления правового режима зон с особыми условиями использования территории, на которых расположены соответствующие леса. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытой лесной растительности землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6 предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га - JIK РФ, ст. 106, ч. 1; Особенности, п. 19. Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений, может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины. Рубки ухода высокой и очень высокой интенсивности могут проводиться также при необходимости формирования молодняков в лесах орехово-промысловых зон - Особенности, п. 26. |
| бб) | Нерестоохранные полосы лесов |  |
| В) | Орехово-промысловые зоны | Рубки реконструкции не допускаются - Особенности, п. 26. |
| II | Эксплуатационные леса | Ограничения на виды использования лесов отсутствуют ЛКРФ,ст. 108,ч.2 |

*Особенности - Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвержденные приказом Рослесхоза от 14.12.2010 №485.

Таблица 4.5. - Виды ограничений использования лесов

Ограничения по видам использования лесов содержатся в различных нормативных правовых актах, выписка из которых приведена в таблице 4.5.

| Виды использования лесов | Ограничения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Заготовка древесины | При заготовке древесины не допускается: использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами; проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с участием кедра в составе древостоя 30% и более от общего запаса древесины; уничтожение особей видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, а также мест их обитания; |
| Виды использования лесов | Ограничения |
| 1 | 2 |
| Заготовка древесины | проведение рубок лесных насаждений без проведения очистки мест рубок от порубочных остатков одновременно с заготовкой древесины; оставлять без сноса возведенные постройки, сооружения, установки и приспособления. Запрещается: оставление деревьев, предназначенных для рубки - недорубов, а также завалов и срубленных зависших деревьев, уничтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению; уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях; рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; при проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений уничтожение жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса; сжигание порубочных остатков на лесосеке сплошным палом. |
| Заготовка живицы | Не допускается проведение подсочки: лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством запрещается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины; постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос; сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах и ослабленных сосновых лесных |
| Заготовка живицы | насаждений с применением серной кислоты. Запрещается превышение общей ширины межкарровых ремней на стволах деревьев и предельно допустимых значений паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка. |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, признаваемые наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом, а также включенных в перечень видов, заготовка которых запрещена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.03.2007 г. № 162. Не допускается: заготовка пневого осмола на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах гор, в молодняках с полнотой 0,8 - 1,0; рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени; сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. |
| Виды использования лесов | Ограничения |
| 1 | 2 |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № З-ФЗ. Не допускается: орехов, а также применение способов, приводящих к их повреждению; вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, уничтожать старые грибы; превышать нормы нагрузки на дерево высверливаемых каналов при заготовке березового сока; при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с корнями, повреждать листья и корневища папоротника; заготавливать лекарственные растения в объемах, не обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. |
| Осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | Запрещается использование лесов зеленых зон для ведения охотничьего хозяйства. При ведении охотничьего хозяйства не допускается: нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека; осуществление биотехнических мероприятий способами, вызывающими возникновение эрозии почв, негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; нарушение прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, предусмотренных лесным законодательством. |
| Ведение сельского хозяйства | Запрещается использование лесов зеленых зон для ведения сельского хозяйства за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведения изгородей в целях сенокошения и пчеловодства (пункт 2 части 5 ст. 105 J1K РФ). При ведении сельского хозяйства не допускается: ограничение прав граждан на свободное и бесплатное посещение лесов; негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов, возникновение эрозии почв; использование для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных и выращивания сельскохозяйственных культур, не покрытых лесной растительностью земель после проведения на них лесовосстановления; Пастьба скота запрещается: на участках, занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, в насаждениях с жизнеспособным подростом до достижения им высоты, исключающей повреждение вершин скотом; на селекционно-семеноводческих объектах; на участках с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению и лесовосстановлению хвойными породами на легкоразмываемых почвах; пастьба коз запрещается на неогороженных лесных участках или без привязи. |
| Осуществление научно- исследовательской, образовательной деятельности | При использовании лесов для осуществления научно- исследовательской, образовательной деятельности, запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; захламление предоставленного лесного участка и территории |
| Виды использования лесов | Ограничения |
| 1 | 2 |
| Осуществление научно- исследовательской, образовательной деятельности | предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка. |
| Осуществление рекреационной деятельности | При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается: осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей среде и здоровью человека; препятствование праву граждан пребыванию в лесах. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Использование ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, в целях создания лесных плантаций не допускается. |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Согласно приказа Рослесхоза от 05.12.11 №510 запрещается использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений защитных лесов и особо защитных участков лесов. Запрещается для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых | Запрещается использование лесов зеленых зон для разработки месторождений полезных ископаемых. При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, не допускается развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых запрещается: валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек; повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; затопление и длительное подтопление лесных насаждений; захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации |
| Виды использования лесов | Ограничения |
| 1 | 2 |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог не допускается нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог, возникновение эрозионных процессов. При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | В соответствии с частью 2 статьи 14 ЛK РФ в защитных лесах запрещается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов не допускается: проведение работ и строительство сооружений, вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков; захламление предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины и иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, не установленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. |
| Осуществление религиозной деятельности | Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений |

Раздел 5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

5.1. Функциональный профиль

Возникновение п. Березняки было связано со строительством центральной усадьбы совхоза «Березняковский», и первоначально его население было занято, главным образом, в промышленно-гражданском строительстве. Первые строители поселка - ПМК-2 и ПМК-3 Коршуновстроя. За 70-80 гг. было построено 75 благоустроенных и 97 неблагоустроенных жилых домов, дом культуры, школа, детский сад, больница, административное здание, отделение связи.

Главное градообразующее предприятие п. Березняки - совхоз «Березняковский» имел мясомолочное направление, занимался выращивание зерновых и овощей. Основной его задачей являлось снабжение молоком, картофелем и мясом близлежащие населенные пункты района.

Основное развитие населенного пункта Игирма связано с размещением здесь в 60-х гг. XX в. Ленского химлесхоза. Постепенно деревня расстроилась и превратилась в поселок рабочих химлесхоза. Строились новые жилые дома, служебные помещения, школа, детский сад, ФАП, магазины. Число работающих на предприятиях Ленского химлесхоза составляло до 0,5 тыс. чел. Население п. Игирма занималось плановой заготовкой леса, пиломатериалов, извести, лесопилением, бондарным производством, тепличным хозяйством.

Таким образом, Березняковское сельское поселение имело промышленно- сельскохозяйственную функциональную специализацию. На перспективу, исходя из возможностей развития муниципального образования, предлагается сельскохозяйственный функциональный профиль поселения.

При формировании проектных предложений по развитию экономической базы муниципального образования были учтены положения «Комплексной программы социально- экономического развития муниципального образования Березняковского сельского поселения на 2011-2015 гг.» (утвержденная решением Думы Березняковского сельского поселения от 13.05.2011 г. №166); «Комплексной программы социально-экономического развития Нижнеилимского муниципального района на 2011-2015 гг.» (утвержденная решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 25.12.2007. №283); «Схемы территориального планирования Нижнеилимского района».

На сегодняшний день экономика муниципального образования представлена в основном обслуживающими отраслями. Из градообразующих предприятий на территории поселения расположено предприятие лесного хозяйства - Игирминское участковое лесничество Нижнеилимского лесничества, численность кадров которого составляет 4 чел. На перспективу численность лесного хозяйства практически не изменится и останется на современном уровне (5 чел.)

В сельском хозяйстве поселения действует ООО СХП «Рассвет» (бывший совхоз «Березняковский) - предприятие мясомолочного направления с численностью кадров - 13 чел.

Помимо работающих на сельхозпредприятии, подавляющая часть незанятого трудоспособного населения занята в личном подсобном хозяйстве, что связано со сложившимся укладом жизни населения.

За 20011 г. на территории поселения было произведено 1 980 тонн молока и 13,2 тонн

мяса.

Согласно «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Березняковского сельского поселения на 2011-2015 гг.» на территории муниципального образования предусматривается развитие сельского хозяйства (создание крестьянско-фермерских хозяйств, увеличение поголовья КРС, реконструкция животноводческих ферм и цехов малой переработки, приобретение сельхозмашин и скота, взаимодействие с личными подсобными хозяйствами населения по приему молока, мяса, овощей и дальнейшей их реализации), которое должно стать главной градообразующей отраслью поселения.

Наличие необходимой инфраструктуры (сохранившиеся здания фермы совхоза «Березняковский», ремонтно-механических мастерских, гаражей и овощехранилищ) позволяет создать на территории п. Березняки опорного пункта по товарам сельскохозяйственного производства.

На перспективу численность данной отрасли учитывается в размере 50 чел. на I очередь и 80 чел. - на расчетный срок генплана.

Наличие лесосырьевой базы предполагает развитие лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности - установка высокотехнологических линий и оборудования по глубокой переработке древесины. Численность кадров учитывается в размере 20 чел. на I очередь и 30 чел. на расчетный срок

Пищевая промышленность в настоящее время в Березняковском сельском поселении представлена малыми предприятиями, выпускающими хлебобулочную продукцию, численность кадров которых составляет 11 чел. На перспективу представляется возможным создание малых предприятий, выпускающих молочную продукцию. Развитие сельского хозяйства позволит наладить производство по переработке и выпуску некоторых видов молочной продукции для поставки в близлежащие населенные пункты.

Лесные ресурсы территории богаты лекарственными растениями, грибами и ягодами, что создает благоприятные предпосылки для создания заготовительных пунктов по сбору, приемки и реализации дикоросов.

С учетом развития данных производства, генеральным планом на перспективу по отрасли пищевой промышленности численность кадров учитывается в размере 30 чел. на I очередь и 40 чел. на расчетный срок.

На территории муниципального образования имеется запасы извести, что позволяет предусмотреть, при дополнительной до разведки месторождения, создание малого предприятия промышленности строительных материалов - по добычи извести. Реализация проекта позволит создать до 10 новых рабочих мест.

Дальнейшее экономическое развитие территории муниципального образования возможно также за счет развития малых предприятий туристско-рекреационного обслуживания.

Таблица 5.1 - Состав градообразующих кадров Березняковского сельского поселения

| Градообразующие отрасли | Исходный год 2011 г. чел. | I очередь 2021 г. чел. | Расчетный срок 2031 г. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Лесное хозяйство | 4 | 5 | 5 |
| Сельское хозяйство | 13 | 50 | 80 |
| Обрабатывающие производства | 11 | 50 | 80 |
| в т.ч. деревообработка | - | 20 | 30 |
| Пищевая промышленность | 11 | 30 | 40 |
| Промышленность строительных материалов | - | - | 10 |
| Туристско-рекреационное обслуживание | - | 10 | 20 |
| Работающие за пределами поселения | 200 | 180 | 160 |
| Градообразующая группа всего | 228 | 295 | 345 |

Березняковское сельское поселение, расположенное на берегу Усть-Илимского водохранилища, обладает хорошими рекреационными ресурсами. На территории поселения предлагается обустройство инфраструктуры отдыха населения - строительство базы отдыха, организация парков и обустройство пляжей в п. Игирма, прогулок на катере, развитие водно- моторного спорта. Наличие значительных запасов охотничье-промысловых ресурсов способствует развитию любительской охоты. К 2021 г. (I очередь) численность занятых в туристско-рекреационном обслуживании принимается в размере 10 чел., к 2031 г. (расчетный срок) - 20 чел.

В настоящее время около 200 чел. трудоспособного населения Березняковского городского поселения работает за пределами границ муниципального образования - в г. Железногорск-Илимский, р.п. Новая Игирма, вахтовым методом в Усть-Кутском районе, Красноярском и Приморском крае и др.

На перспективу численности жителей, работающих за пределами поселения, в связи с возможностями размещения новых рабочих мест, в границах проекта несколько уменьшится - ориентировочно до 180 чел. на I очередь и до 160 чел. на расчетный срок.

Общая численность градообразующих кадров муниципального образования составляет 228 чел., или 11,9% населения. На I очередь генерального плана численность градообразующей группы оценивается в размере 295 чел., а на расчетный срок - 345 чел. (см. таблицу 5.1).

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения муниципального образования. В настоящее время численность обслуживающей группы составляет 245 чел.

Основой для развития большинства градообслуживающих отраслей служит платежеспособный спрос населения. Перспективы развития поселения (развитие сельского хозяйства, деревоперерабатывающей и пищевой промышленности), строительство учреждений культурно-бытового обслуживания (учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта, предприятий общественного питания и непосредственного бытового обслуживания, коммунального обслуживания и др.), позволяют прогнозировать рост численности занятых в градообслуживающей группе на I очередь до 285 чел. на расчетный срок - до 325 чел. Прогноз численности градообслуживающих кадров представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Численность обслуживающих кадров Березняковского сельского поселения

|  | Исходный год 2011 г. чел. | I очередь 2021 г. чел. | Расчетный срок 2031 г. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание | 17 | 25 | 30 |
| Просвещение и дошкольное воспитание | 114 | 115 | 120 |
| Культура и искусство | 10 | 10 | 15 |
| Здравоохранение, физическая культура и социальная защита | 58 | 70 | 75 |
| Розничная торговля и общественное питание | 26 | 45 | 60 |
| Управление, финансы, кредит, страхование | 20 | 20 | 25 |
| Всего | 245 | 285 | 325 |

Таблица 5.3 - Структура самодеятельного населения Березняковского сельского поселения

|  | Исходный год 2011 г. чел. | I очередь 2021 г. чел. | Расчетный срок 2031 г. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Самодеятельное население | 473 | 580 | 670 |
| в т. ч. градообразующая группа | 228 | 295 | 345 |
| Обслуживающая группа | 245 | 285 | 325 |

Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике), на исходный год разработки генерального плана, составляет 473 чел. (24,7% общей численности населения). Ожидается рост численности самодеятельного населения на I очередь до 580 чел., на расчетный срок - до 670 чел. (см. таблицу 5.3).

5.2 Население

Формирование постоянного населения на территории Березняковского муниципального образования началось во второй половине XVII века, когда в долине р. Илим и ее притоков были основаны деревни Игирма, Уфимцева и др. Основными занятиями населения были сельское хозяйство и таежные промыслы. В 1926 г. в состав Игирминского сельсовета входило восемь населенных пунктов, где проживало около 1 тыс. чел. Численность жителей в границах современного Березняковского сельского поселения составляла 0,5 тыс. чел. (см. таблицу 5.4). В послевоенный период, в 1959 г., она сократилась до 0,14 тыс. чел. В 60-е годы в д. Игирма разместился Ленский химлесхоз, занимавшийся заготовкой живицы, бондарным производством и лесопилением. В 1969 г. там проживало около 1 тыс. чел.

В 60-е годы началась подготовка ложа будущего Усть-Илимского водохранилища, и постепенно к 1970 г. жители населенных пунктов, попавших в зону затопления, были оттуда выселены. В 1973 г. в результате объединения колхозов, действовавших в затопленных населенных пунктов, был образован совхоз «Березняковский» с центральной усадьбой в п. Березняки. В 1979 г. население п. Березняки составляло 1,15 тыс. чел., население п. Игирма - 1,23 тыс. чел.

В 80-е гг. базовое предприятие п. Березняки - совхоз «Березняковский» активно развивается и становится многоотраслевым совхозом-миллионером. Численность населения поселка за 1979-1989 г. возросла на 0,23 тыс. чел. или 19,7% и составила в 1989 г. 1,4 тыс. чел. Население п. Игирма составило 1,1 тыс. чел.

Таблица 5.4 - Численность населения в границах Березняковского сельского поселения по данным переписей населения

чел.

|  | 1926 г. | 1939 г. | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1989 г. | 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| д. Березняки | 185 | 151 | 67 | - | - | - | - |
| п. Березняки | - | - | - | - | 1 152 | 1 379 | 1 200 |
| п. Игирма | 104 | 141 | 23 | 1 011 | 1 234 | 1 128 | 827 |
| д. Уфимцева | 213 | 189 | 50 | - | - | - | - |
| Всего | 502 | 481 | 140 | 1 011 | 2 386 | 2 507 | 2 027 |

В последующие годы в условиях экономических реформ, градообразующие предприятия поселения - совхоз «Березняковский» и Ленский химлесхоз сократили объемы своего производства, спрос госзаказа на выпускаемую продукцию с начало значительно уменьшился, а потом и вовсе прекратился. Это привело к формированию негативных демографических тенденций. Жители остались без работы, приток мигрантов сменился механическим оттоком жителей и естественной убылью населения. К 2002 г. численность жителей, по данным переписи, составила 2,0 тыс. чел., сократившись по сравнению с 1989 г. на 20%. В начале XXI века население муниципального образования сравнительно стабилизировалось на уровне 2,1- 2,0 тыс. жителей (см. таблицу 5.5).

На 01.01.2012 г. население сельского поселения составило 1 916 чел. или 3,6% общей численности населения района.

Численность населения Березняковского сельского поселения остается относительно стабильной. Так, в п. Березняки, в связи с невысокой численностью населения поселка, уровень рождаемости и смертности от года к году был различным в силу вероятностных причин. За 2006-2011 гг., согласно данным администрации, рождаемость составляла от 17,5 до 25,8 чел. на 1000 жит., смертность - от 24,2 до 32,5 чел. на 1000 жит. За указанный период естественный прирост населения был также различным - от -2,5 до -15,0 чел. на 1000 жителей, - см. таблицу 5.6. В целом, за последние два десятилетия, общая численность населения муниципального образования уменьшилась на 0,5 тыс. жителей (в 1989-2010 гг. - на 21,7%).

Таблица 5.5 - Динамика людности населенных пунктов Березняковского сельского поселения по данным текущего статистического учета

|  | 1995 г. | 2001 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п. Березняки | 1 396 | 1 230 | 1 242 | 1 213 | 1 220 | 1 204 | 1 217 |
| п. Игирма | 1 076 | 923 | 766 | 788 | 788 | 804 | 823 |
| Всего | 2 472 | 2 153 | 2 088 | 2 132 | 2 008 | 2 008 | 2 040 |

Таблица 5.6 - Динамика численности п. Березняки по данным текущего статистического учета

| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность постоянного населения на начало года, тыс. чел. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Родилось чел. | 23 | 31 | 26 | 22 | 21 | 22 |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 19,2 | 25,8 | 21,7 | 18,3 | 17,5 | 18,3 |
| Умерло чел. | 31 | 31 | 29 | 33 | 39 | 30 |
| Смертность (на 1000 жит.) | 25,8 | 25,8 | 24,2 | 27,5 | 32,5 | 25,0 |
| Естественный прирост (убыль) чел. | -8 | - | -3 | -11 | -18 | -8 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | -6,7 | - | -2,5 | -9,2 | -15,0 | -6,7 |

Главными особенностями динамики возрастного состава населения Иркутской области за последние годы было сокращение численности и доли детей и подростков, а также старение населения. Березняковское муниципальное образование не является исключением. К 2011 г. удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности жителей составил 16,6%, лиц в трудоспособном возрасте - 48,0%, лиц старше трудоспособного возраста- 35,4%).

В результате процессов естественного движения населения, удельный вес трудоспособных возрастов в обозримом будущем будет продолжать сокращаться, поскольку в трудоспособный возраст будут продолжать вступать малочисленные поколения 90-х годов рождения, а покидать его - более многочисленные поколения, появившиеся на свет в период пика рождаемости 50-х годов XX века. С этим процессом связан прогноз некоторого уменьшения доли детей и роста удельного веса лиц пенсионного возраста.

Определяющими факторами формирования населения на период до расчетного срока генерального плана приняты небольшой естественный прирост и миграционный приток населения, обусловленный созданием новых рабочих мест, а также улучшением жилищных условий жителей - заменой ветхого и аварийного жилья новым. Поскольку значительную часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, это позволяет смягчить рассмотренные негативные тенденции динамики населения и прогнозировать относительную стабилизацию его демографической структуры. Прогноз возрастной структуры населения представлен в таблице 5.7.

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры градообразующих отраслей, а также предприятий, организаций и учреждений обслуживания. На перспективу численность градообразующей группы увеличивается, что связано с размещением новых предприятий. В то же время ожидается рост уровня жизни населения, что приведет к увеличению численности и удельного веса обслуживающей группы до 13,6% населения на I очередь и до 15,5% - на расчетный срок генерального плана (см. таблицу 5.8).

Таблица 5.7 - Возрастная структура населения Березняковского сельского поселения (в % к общей численности)

| Возрастные группы | Исходный год | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2031 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 16,6 | 16,0 | 15,0 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 48,0 | 47,0 | 46,0 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 35,4 | 37,0 | 39,0 |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Абсолютная численность лиц, занятых в экономике, соответствует прогнозным показателям, обоснованным в разделе 5.1 (таблица 5.3).

Таблица 5.8 - Трудовая структура населения Березняковского сельского поселения

|  | 2011 г. | 2021 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Самодеятельное население | 473 | 24,7 | 580 | 27,6 | 670 | 31,9 |
| в т. ч. градообразующая группа | 228 | 11,9 | 295 | 14,0 | 345 | 16,4 |
| обслуживающая группа | 245 | 12,8 | 285 | 13,6 | 325 | 15,5 |
| Несамодеятельное население | 1 443 | 75,3 | 1 520 | 72,4 | 1 430 | 68,1 |
| Население всего | 1 916 | 100,0 | 2 100 | 100,0 | 2 100 | 100,0 |

В условиях естественного прироста и миграционного притока населения численность жителей Березняковского муниципального образования на I очередь генерального плана (2017 г.) вырастет до 2,1 тыс. чел. На расчетный срок (2031 г.), в условиях небольшого естественного прироста населения, численность жителей стабилизируется на уровне 2,1 тыс. чел.

5.3. Использование территории

5.3.1. Существующее использование территории

Территория Березняковского сельского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96- оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области», составляет 34 248,5 га.

Площадь п. Березняки в проектных границах составляет 145,7 га. В настоящее время застроенная территория занимает 95,7 га, или 65,7% всех земель в границах поселка. Из нее 59,8 га (62,5% застройки) приходится на жилую зону, большая часть которой, 48,9 га или 81,8%, сформирована индивидуальной застройкой усадебного типа, 3,3 га или 5,5% жилой застройки занимают малоэтажные многоквартирные жилые дома. Территории ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества, а также прочие жилые зоны составляют 7,1 и 0,5 га соответственно. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов. Учреждения обслуживания, составляющие общественно- деловую зону поселка (объекты общественно-делового назначения, здравоохранения и социального обеспечения) размещаются на площади 4,8 га.

Производственные зоны, включающие себя промышленные территории (молочный цех, овощехранилище, пилорама, ООО СХП «Рассвет» и др.) занимают 26,7 га, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры - 4,4 га.

Рекреационная зона, представленная, главным образом, территорией леса, занимает

га или 33,7%) площади поселка, режимная зона, территория ПЧ-36 «Хребтовая», - 0,5 га. Зоны специального назначения, представленные ветеринарной лечебницей, составляют 0,4 га.

Территории п. Игирма в проектных границах составляет 107,4 га. В настоящее время застроенная территория занимает 73,2 га, или 68,1% всех земель в границах поселка. Из нее

3.20	га (89,1% застройки) приходится на жилую зону, большая часть которой, 62,4 га или 95,7%, сформирована индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Кроме того, 2,8 га или 4,3% жилой застройки занимают садоводства. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов. Учреждения обслуживания, составляющие общественно-деловую зону поселка (объекты общественно-делового назначения, здравоохранения и социального обеспечения), размещаются на площади 1,7 га.

Производственные зоны (пилорамы, база ФГУ «Игирменский лесхоз») занимают незначительную территорию - 2,3 га, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры - 1,2 га.

Рекреационная зона (представленная, главным образом, территорией естественного ландшафта) занимает 36,9 га или 34,3% площади населенного пункта, в том числе 2,8 га - территория зеленых насаждений общего пользования.

Вне границ населенных пунктов площадь территории земель Березняковского сельского поселения составляет 33 995,4 га. На застроенную территорию приходится 6,0 га. Большая часть застроенной территории приходится на жилую зону - 4,6 га, которая полностью представлена участками садоводств и дачных хозяйств. Производственные зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, также занимают незначительную площадь - 1,0 и 0,4 га соответственно.

Основная часть межселенной территории поселения представлена территорией лесов, естественных ландшафтов (луга и пойменные территории) и водных объектов (Усть- Илимское водохранилище), составляющих рекреационную зону общей площадью 30 221,5 га или 88,9% территории.

Зоны сельскохозяйственного использования занимают 3 754,3 га или 11,0%, зоны специального назначения (свалки, кладбища, скотомогильник – (исключен см. Приложение 4) - 13,5 га.

Анализ современного использования территории Березняковского сельского поселения позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, что обусловлено, прежде всего, ландшафтными особенностями местности. Подавляющую часть земель поселения занимают рекреационные зоны (30 307,5 га).

Застройкой (с учетом неиспользуемых территорий) занято 174,9 га, что составляет 0,5% всех земель в границах проекта. Рекреационные внеселитебные территории занимают 95,1% площади, под прочие виды использования остается 4,4% всех земель поселения.

Жилая зона поселения представлена преимущественно территорией индивидуальных жилых домов усадебного типа - 111,3 га (85,9% жилой застройки) и территорией садоводств - 14,5 га (11,2%), характеризующейся низкой плотностью. На малоэтажные многоквартирные жилые дома и прочие жилые приходится 3,3 и 0,5 га соответственно.

Площадь участков общественных учреждений и предприятий обслуживания поселенного значения (кроме размещаемых в жилой зоне) составляет 6,5 га.

Производственные зоны занимают площадь в 30,0 га, или 0,1% всех земель, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры - 6,0 га. Наибольшие по площади участки приходятся на территорию объектов инженерной инфраструктуры (очистные сооружения, котельные) - 4,0 га или 66,7%.

В границах поселения имеются зоны специального назначения - ветеринарная лечебница в п. Березняки, территории кладбищ, объектов размещения отходов потребления и скотомогильника (исключен см. Приложение 4) общей площадью 13,9 га. Зоны сельскохозяйственного назначения занимают 3 754,3 га или 11,0% всех земель муниципального образования, режимные зоны (территории пожарных частей п. Березняки и п. Игирма) - 0,6 га.

Использование территории в границах сельского поселения на исходный год разработки генерального плана отражено в таблице 5.9.

Таблица 5.9 - Современное использование территории Березняковского сельского поселения в проектных границах населенных пунктов

| Территории | п. Березняки | п. Игирма | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Территории жилых зон | 59,8 | 65,2 | 4,6 | 129,6 | 0,4 |
| малоэтажная застройка | 52,7 | 62,4 | - | 115,1 | 0,3 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 48,9 | 62,4 | - | 111,3 | 0,3 |
| малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 3,3 | - | - | 3,3 | 0,0 |
| прочие жилые | 0,5 | - | - | 0,5 | 0,0 |
| садоводства | 7,1 | 2,8 | 4,6 | 14,5 | 0,0 |
| Общественно-деловых зон | 4,8 | 17 | - | 6,5 | 0,0 |
| Производственных зон | 26,7 | 2,3 | 1,0 | 30,0 | 0,1 |
| Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,4 | 1,2 | 0,4 | 6,0 | 0,0 |
| Рекреационных зон | 49,1 | 36,9 | 30 221,5 | 30 307,5 | 88,5 |
| в т. ч. зеленые насаждения общего пользования | - | 2,8 | - | 2,8 | 0,0 |
| Зон сельскохозяйственного использования | - | - | 3 754,3 | 3 754,3 | 11,0 |
| Зон специального назначения | 0,4 | - | 13,5 | 13,9 | 0,0 |
| Режимных зон | 0,5 | 0,1 | - | 0,6 | 0,0 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 145,7 | 107,4 | 33 995,4 | 34 248,5 | 100,0 |

5.3.2. Планируемое использование территории

Территория Березняковского сельского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области», составляет 34 248,5 га. Проектом генерального плана предлагается существенное изменение использования территории сельского поселения.

Территория застройки (без учета санитарно-защитных зон) по проекту расширяется на 37,3% и составит 237,2 га, или 0,7% всех земель сельского поселения. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории по-прежнему будет занимать большую часть территории - 88,0% площади в границах проекта, под прочие виды использования главным образом, сельскохозяйственного) останется 11,3% земель муниципального образования.

К расчетному сроку предусматривается расширение территории жилых зон, к 2031 г. она составит (с учетом учреждений образования и садоводств) 136,8 га (57,7% площади застройки). Подавляющая часть жилой зоны (93,2%) приходится на территорию индивидуальной усадебной застройки, площадь которой расширяется, до 127,5 га, за счет размещения жилищного строительства на свободной и реконструируемой территории. Территория малоэтажной многоквартирной жилой застройки к расчетному сроку составит 5,5 га. В результате размещения новой индивидуальной усадебной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки сокращается территория ведения дачного хозяйства и садоводства.

Средняя плотность жилой застройки (без учета садоводств) в границах проекта к расчетному сроку несколько увеличивается - с 346,6 м2/га до 401,8 м2/га, при этом средняя плотность населения в границах жилых кварталов и микрорайонов (с учетом объектов образования) уменьшается с 17,0 до 15,5 чел./га, что обусловлено повышением проектной средней жилищной обеспеченности населения по сравнению с существующей (с 19,9 м2/чел. до 26 м2/чел.).

Генеральным планом предлагается расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания. Суммарная площадь многофункциональной общественно-деловой зоны и специализированной общественной застройки увеличивается главным образом за счет формирования общественных центров, строительства объектов торговли, общественного питания, предприятий коммунально-бытового обслуживания до 8,6 га по сравнению с 6,5 га существующей общественно-деловой зоны.

На территории поселения появляются зоны физической культуры и спорта. Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями Приложения Ж СНиП 2.07.01-89* на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 2,1 тыс. чел. составляет 1,5-1,9 га.

Генеральным планом на территории сельского поселения предлагается размещение, открытых плоскостных спортивных сооружений, также в п. Березняки проектом предусмотрено строительство спортивного зала. Общая площадь спортивных сооружений Березняковского сельского поселения к расчетному сроку составит 2,5 га, что больше нормативной потребности жителей муниципального образования.

Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования вне микрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.9.13, табл. 4) и для населенных пунктов сельского поселения с численностью населения 2,1 тыс. чел. составляет 2,5 га при нормативной обеспеченности 12 м /чел.

Общая площадь парков, скверов, бульваров, с учетом существующих и сохраняемых на расчетный срок, составит по проекту 5,8 га, или 27,6 м2 на одного жителя, что полностью покрывает нормативную потребность населения и будет способствовать повышению комфортности застройки сельского поселения.

Предусмотренное генеральным планом расширение территории объектов культурно- бытового обслуживания и развитие спортивных сооружений ведет к повышению качества среды и уровня жизни населения.

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования территории муниципального образования. Развивается жилая застройка, расширяются производственные территории - в связи с формированием озеленяемых санитарно-защитных зон.

По проекту площадь рекреационных территорий уменьшается в связи с изъятием части территорий под жилищно-гражданское и дорожное строительство, организацию санитарно-защитных зон.

В границах сельского поселения зоны сельскохозяйственного использования (с учетом территории для ведения дачного хозяйства и садоводства вне границ населенных пунктов) составят 3 870,8 га или 11,3% всех земель муниципального образования. Площадь территорий специального назначения (кладбища, свалка ТБО) и ветеринарная лечебница в п. Березняки) и режимных объектов (пожарные части населенных пунктов) сохраняется на современном уровне и составит 14,4 и 0,6 га соответственно.

Проектное использование территории приведено в таблице 5.10.

Таблица 5.10. Проектное использование территории.

Таблица 5.10 - Проектное использование территории Березняковского сельского поселения в проектных границах населенных пунктов

| Территории | п. Березняки | п. Игирма | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | га | % |
| Территории жилых зон | 64,8 | 72,0 |  | 136,8 | 0,4 |
| малоэтажная застройка | 61,9 | 71,1 |  | 133,0 | 0,4 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | 56,4 | 71,1 | - | 127,5 | 0,4 |
| малоэтажные многоквартирные жилые дома | 5,5 | - | - | 5,5 | 0,0 |
| учреждения образования | 2,3 | 0,6 | - | 2,9 | 0,0 |
| садоводства | 0,6 | 0,3 | - | 0,9 | 0,0 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 3,1 | 1,7 | - | 4,8 | 0,0 |
| Зона специализированной общественной застройки | 2,8 | 1,0 | - | 3,8 | 0,0 |
| Производственная зона | 27,9 | 8,5 | 0,6 | 37,0 | 0,1 |
| в т.ч. промышленная зона | 5,1 | 4,4 | - | 9,5 | 0,0 |
| агропромышленная зона | 22,4 | - | - | 22,4 | 0,1 |
| коммунально-складская зона | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| санитарно-защитная зона | 0,4 | 4,1 | - | 4,5 | 0,0 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,3 | 1,6 | 51,8 | 58,7 | 0,2 |
| Рекреационная зона | 40,8 | 23,6 | 30 057,1 | 30 121,5 | 88,0 |
| в т.ч. парки, скверы, бульвары | 2,1 | 3,7 | - | 5,8 | 0,0 |
| спортивные сооружения | 1,6 | 0,9 | - | 2,5 | 0,0 |
| леса | 21,6 | 3,9 | 27 082,6 | 27 108,1 | 79,2 |
| водные пространства | - | 0,3 | 2 187,4 | 2 187,7 | 6,4 |
| природные ландшафты | 15,5 | 14,8 | 787,1 | 817,4 | 2,4 |
| Зона сельскохозяйственного использования |  |  | 3 870,8 | 3 870,8 | 11,3 |
| в т.ч. садоводства | - | - | 2,8 | 2,8 | 0,0 |
| Зона специального назначения | - | - | 14,4 | 14,4 | 0,0 |
| Режимная зона | 0,4 | 0,2 | - | 0,6 | 0,0 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 145,1 | 108,6 | 33 994,8 | 34 248,5 | 100,0 |

5.3.3. Предложения по установлению границ населенного пункта

В соответствии с п.5 ст. 18 Градостроительного Кодекса РФ генеральным планом не предусмотрено установление границ населенных пунктов, входящего в состав Березняковского сельского поселения.

Генеральным планом, принятым Решением Думы от 28.12.2012г. № 23, границы населенных пунктов утверждены. Пересечения с землями лесного фонда устранены. (см. Приложение 2).

5.4. Функциональное зонирование территории

Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы и сохранение уникального ландшафта.

В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили характер функционального зонирования.

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон, перечисленные в таблице 5.11.

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

## 5.4. Функциональное зонирование территории (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ согласно Приложению 1 к Техническому заданию)

###### Таблица 5.11.  Параметры функциональных зон*

| Наименование функциональной зоны | п. Игирма | п.Березняки | Березняковское МО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 71 | 56,3 | - |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | - | 5,5 | - |
| Общественно-деловые зоны |  |  | - |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 1,6 | 3,1 | - |
| Зона специализированной общественной застройки | 2,9 | 6,5 | - |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |
| Производственная зона | 4,4 | 5 | - |
| Зона инженерной инфраструктуры | 1,2 | 2, | 0,2 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 0,4 | 2,6 | 51,7 |
| Коммунально-складская зона | - | - | 0,6 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственных угодий | - | - | 3 893,3 |
| Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 0,2 | 0,6 | 2,7 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - | 21,6 | - |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 3,7 | 2,1 | - |
| Зона лесов | 3,9 | 21,7 | 27 001 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| Зона кладбищ | - | - | 5,8 |
| Зона озелененных территорий специального назначения | 4 | 0,5 | - |
| Зона режимных территорий | 0,1 | 0,7 | - |
| Зона складирования и захоронения отходов | - | 0,9 | 3 |
| Иные зоны | 14,8 | 15,2 | 849,4 |
| Зона акваторий | 0,3 | - | 2 187,3 |
| ИТОГО | 108,5 | 145 | 34 248,5 |

*Функциональные зоны в материалах проекта приведены в соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793».

5.5. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение

5.5.1. Жилищный фонд

Существующее состояние

Согласно форме №1 - жилфонд и Паспорту муниципального образования на 2012 г., жилищный фонд Березняковского муниципального образования на 01.01.2012 г. составил 39,9 тыс. м2 общей площади. На муниципальный и государственный жилой фонд приходится 26,1 тыс. м общей площади (65,4%), на частный (в том числе индивидуальный) жилой фонд - 13,8 тыс. м2, или 34,6% (см. таблицу 5.12). Большая часть частного жилищного фонда, находящаяся в собственности граждан, приходится на многоквартирные жилые дома.

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (без учета садоводств) составляет 346,6 м /га. Средняя плотность населения в жилой застройке по поселку составляет 17,0 чел/га.

Капитальная жилая застройка муниципального образования представлена, главным образом, малоэтажными многоквартирными жилыми домами, 1971-1995 гг. постройки. Индивидуальный жилищный фонд по преимуществу деревянный.

Таблица 5.12. - Распределение жилищного фонда Березняковского муниципального образования по принадлежности, тыс. м2 общей площади квартир

| Населенные пункты | Муниципальный и государственный жилой фонд | Частный (включая индивидуальный) жилой фонд | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Березняки | 13,3 | 12,7 | 26,0 |
| п. Игирма | 12,8 | 1,1 | 13,9 |
| всего | 26,1 | 13,8 | 39,9 |
| % | 65,4 | 34,6 | 100,0 |

Жилищный фонд Березняковского муниципального образования находится в удовлетворительном техническом состоянии. На жилые дома со средним уровнем износа, от 31- 65% приходится 90,7% всего жилищного фонда или 36,2 тыс. м общей площади. Жилые дома с физическим износом более 65% составляют 6,5% общего жилищного фонда. Всего на ветхие и аварийные дома приходится 2,6 тыс. м общей площади жилья (см. таблицу 5.13). Жилые дома, с износом до 30%, составляют лишь 2,8% жилищного фонда и расположены в п. Березняки.

Таблица 5.13. Характеристика жилищного фонда Березняковского муниципального образования по степени износа, тыс. м2 общей площади квартир

|  | Общая площадь квартир, тыс. м2 | Физический износ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 30% | от 31-65% | более 65% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Березняки | 26,0 | 1,1 | 23,4 | 1,5 |
| п. Игирма | 13,9 | - | 12,8 | 1,1 |
| всего | 39,9 | 1,1 | 36,2 | 2,6 |
| % | 100,0 | 2,8 | 90,7 | 6,5 |

Таблица 5.14. - Уровень благоустройства жилищного фонда (%)

|  | Общая площадь, оборудованная (%) |
| --- | --- |
|  | водопровод | водоотведение (канализация) | централизованное отопление | горячее водоснабжение | ванны (душ) | напольные электроплиты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Нижнеилимский район* | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 7,0 | 25,0 | 55,0 |
| Березняковское МО | 65,2 | 51,6 | 51,6 | - | 51,6 | 100,0 |

* для сельских поселений

Жилищный фонд поселения имеет высокий уровень благоустройства. По большинству видов инженерного оборудования уровень обеспеченности существенно выше среднего уровня для сельской местности Нижнеилимского района (см. таблицу 5.14). Горячее водоснабжение в поселении отсутствует. Деревянный жилищный фонд по преимуществу неблагоустроенный.

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя поселения общей площадью жилья составляет 19,9 м, что несколько ниже среднего уровня для сельских поселений Нижнеилимского района (21,3 м /чел), но выше среднего уровня сельских поселений Иркутской области (18,4 м/чел.) - см. таблицу 5.15.

Таблица 5.15. - Жилищная обеспеченность населения, по состоянию на 01.01.2010 г.

|  | Березовское сельское поселение | Нижнеилимский район* | Иркутская область* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средняя жилищная обеспеченность, м2/ чел. | 19,9 | 21,3 | 18,4 |

* показатели для сельских поселений

Проектное решение

Необходимый жилищный фонд для Березняковского сельского поселения на расчетный срок генерального плана (2031 г.), определен в объеме 54,6 тыс. м2 общей площади при средней обеспеченности 26 м на одного жителя.

Существующий жилищный фонд поселка составляет 39,9 тыс. м2 общей площади, находится в удовлетворительном техническом состоянии и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. К сносу предлагаются ветхие малоэтажные жилые дома, непригодные для проживания, а также жилые дома, располагающиеся в пределах санитарно-защитных зон предприятий.

Общий объем сноса ветхого жилищного фонда поселения на расчетный срок составит 2,6 тыс. м2 общей площади или 6,5% от общей площади существующего жилищного фонда. Предполагается, что вне зоны реконструкции в частном секторе замену обветшавшего жилья население будет производить самостоятельно за счёт индивидуального жилищного строительства.

Пригодный для проживания жилищный фонд в объеме 1,2 тыс. м2 общей площади, или 3,0% существующего, предлагается к сносу в связи с организацией санитарно-защитных зон от здания молочного цеха по ул. Мысовская в п. Березняки, от пилорамы по ул. 50 лет Октября и ФГУ «Игирменский лесхоз» в п. Игирма.

Общий объем убыли жилищного фонда составит 3,8 тыс. м общей площади, или 9,5% существующего фонда. Выбывающий в период до расчетного срока жилищный фонд по причинам сноса приведен в таблице 5.18.

При средней жилищной обеспеченности 19,9 м2/чел. население в сносимом жилищном фонде составляет 0,19 тыс. чел. Для расселения населения, проживающего в сносимом жилищном фонде, на перспективу, при средней жилищной обеспеченности 26 м2/чел., потребуется 4,9 тыс. м общей площади жилья. Этот жилищный фонд и принят как объем государственного и муниципального жилищного строительства на расчетный срок.

Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок генплана составит 36,1 тыс. м2 общей площади - см. таблицу 5.16.

Таблица 5.16. - Распределение выбывающего жилищного фонда на расчетный срок по причинам сноса

тыс. м2 общей площади

|  | Существующий жилищный фонд | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию | Убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей | Убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Под организацию санитарно-защитных зон |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| п. Березняки | 26,0 | 1,5 | 0,4 | 1,9 | 24,1 |
| п. Игирма | 13,9 | 1Д | 0,8 | 1,9 | 12,0 |
| всего | 39,9 | 2,6 | 1,2 | 3,8 | 36,1 |

Дополнительная потребность в жилищном фонде составит 18,5 тыс. м общей площади - см. таблицу 5.17.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, занятой в настоящее время природными ландшафтами; а также на участках, освобождаемых в результате реконструкции - при сносе ветхих жилых домов. Новый жилищный фонд муниципального образования формируется за счет 2-3- этажных блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов усадебного типа.

Формируемая новая жилая застройка, полностью отвечает исторически-сложившейся структуре жилищного фонда муниципального образования, существующему спросу, а также образу жизни значительной части населения поселения.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда поселения по этажности на расчетный срок приведено в таблице 5.19.

Учитывая новые экономические и демографические реалии, ясно, что в каждом населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно и неэффективно, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования. А если спрос маленький, а люди там живут, минимально необходимая инфраструктура должна быть.

На расчетный срок, исходя из проектного объема жилищного фонда и проектного размещения населения, требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

А это возможно лишь на основе разноуровневой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

Таблица 5.17. - Размещение жилищного фонда на расчетный срок по структуре застройки и этажности

тыс. м2 общей площади

|  | Существующий жилищный фонд | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2-эт. индивидуальные жилые дома усадебного типа | 2-3-эт. блокированные жилые дома | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п. Березняки | 26,0 | 24,1 | 7,3 | 5,0 | 12,3 | 36,4 | 1,4 |
| п. Игирма | 13,9 | 12,0 | 6,2 | - | 6,2 | 18,2 | 0,7 |
| всего | 39,9 | 36,1 | 13,5 | 5,0 | 18,5 | 54,6 | 2,1 |
| % | 73,1 | 66,1 | 24,7 | 9,2 | 33,9 | 100,0 |  |

5.5.2. Социальная инфраструктура

Существующее состояние

Для оценки уровня развития сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Общеобразовательные школы и внешкольные учреждения

На исходный год разработки генплана в Березняковском муниципальном образовании действовали две муниципальные общеобразовательные школы - МОУ «Общеобразовательная средняя школа им. Янгеля» в п. Березняки проектной вместимостью 240 мест и МОУ «Игирменская основная общеобразовательная школа» проектной вместимостью 180 мест. Общая вместимость школ муниципального образования составляет 420 мест. Фактическая наполняемость образовательных учреждений на 2011-2012 учебный год составила 177 человек, что составляет 42,1% проектной вместимости объектов.

Дошкольные образовательные учреждения

Дошкольные образовательные учреждения в муниципальном образовании представлены МДОУ Детский сад «Ручеек» в п. Березняки на 75 мест. В п. Игирма на базе МОУ «Игирменская ООШ» действует дошкольная группа на 20 детей. Общая вместимость дошкольных учреждений муниципального образования составляет 95 мест, фактически их посещает 68 детей, что составляет 71,6% проектной наполняемости объектов.

Согласно «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Березняковского сельского поселения на 2011-2015 гг.» в п. Игирма в результате реконструкции планируется расширение детского сада до 50 мест.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть поселения на исходный год разработки генерального плана была представлена 6 магазинами в п. Березняки общей торговой площадью 262,9 м и 8 магазинами в п. Игирма - 268,7 м2 общей торговой площади.

Открытая сеть общественного питания представлена баром «Фортуна» в п. Березняки на 28 посадочных мест.

Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения муниципального образования представлены МУЗ «Березняковская участковая больница» с поликлиникой на 100 посещений в смену, стационаром вместимостью 50 коек (в т. ч. инфекционное туберкулезное отделение на 25 коек). Здание участковой больницы требует капитального ремонта. В п. Игирма работает ФАП.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

На территории Березняковского муниципального образования нет предприятий и учреждений, осуществляющих непосредственное бытовое обслуживание населения.

Учреждения культуры и искусства

Учреждения культуры и искусства сельского поселения представлены СДК в п. Березняки и в п. Игирма на 150 и 110 посадочных мест соответственно. В п. Березняки работает библиотека №7, в п. Игирма - библиотека №9, обе - филиалы Нижнеилимской ЦБС. Общий книжный фонд библиотек поселения составляет 14,9 тыс. ед. хранения.

Согласно «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Березняковского сельского поселения на 2011-2015 гг.» в п. Игирма предусматривается капитальный ремонт здания сельского клуба. В п. Березняки, согласно Схемы территориального планирования МО «Нижнеилимский район», заложено увеличение вместимости СДК до 200 мест.

Спортивные сооружения

Физкультурно-спортивные сооружения (открытые спортивные площадки, стадионы, спортивные залы, плавательные бассейны), кроме школьных объектов, в границах Березняковского сельского поселения отсутствуют.

Согласно Схемы территориального планирования МО «Нижнеилимский район» на территории Березняковского муниципального образования предусматривается строительство плоскостных спортивных сооружений.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

На территории поселения функционирует Братское отделение №2413 Байкальского банка Сбербанка РФ в п. Березняки, почтовые отделения связи Железногорск-Илимского почтамта - структурного подразделения УФПС Иркутской области - филиал ФГУП «Почта России» в п. Березняки и п. Игирма; стационарную телефонную связь осуществляет ОАО «Ростелеком». На территории также работают такие операторы сотовой связи, как ЗАО «Мобиком-Хабаровск» (торговая марка «Мегафон») и ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»),

Из учреждений, организаций управления и финансирования на территории поселения расположена администрация и Дума Березняковского сельского поселения.

Березняковское сельское поселение в целом обеспечено объектами социального и культурно-бытового обслуживания в недостаточной мере. По ряду видов объектов социальной инфраструктуры общий уровень обеспеченности населения соответствует нормативному (дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, стационар, поликлиника, библиотека, отделения связи и банка). По другим видам объектов культурно-бытового обслуживания (клубы, магазины, предприятия общественного питания) уровень обеспеченности существенно ниже нормативного. Отсутствуют физкультурно-спортивные сооружения (спортивные залы, открытые плоскостные объекты, бассейны), учреждения и предприятия коммунального обслуживания (прачечные и химчистки самообслуживания, баня, гостиница), внешкольные учреждения, станция скорой медицинской помощи, детская молочная кухня, аптека, предприятия непосредственного бытового обслуживания населения. Ряд учреждений требует капитального ремонта. Обеспеченность населения в границах проекта существующими объектами обслуживания приведена в таблице 5.18.

Таблица 5.18. - Современная обеспеченность населения Березняковского сельского поселения объектами культурно-бытового обслуживания

Население 1,9 тыс. чел.

| Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспеченность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | %к нормативу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Детские учреждения |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 45 | 95 | 50,0 | 100,0 |
| Общеобразовательные школы | место | 95 | 420 | 221 | 100,0 |
| Музыкальные, художественные, детско- юношеская спортивная школы | место | 9 | - | - | - |
| Учреждения здравоохранения |
| Стационары | койка | 13,47 | 50 | 26,3 | 100,0 |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 100 | 52,6 | 100,0 |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | - | - | - |
| Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспеченность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | %к нормативу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Молочные кухни число детей до 1 года - 30 чел. | 4 порции в сутки на 1 ребенка | 60 | - | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 6,2тыс. жит. | - | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные залы | 2 М площади пола | 60-80 | - | - | - |
| Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | - | - | - |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20-25 | - | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы | мест | 150 | 260 | 136,8 | 91,2 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 | 14,9 | 7,8 | 100,0 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины | м2 торговой площади | 300 | 531,6 | 279,8 | 93,3 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 28 | 14,7 | 36,7 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | - | - | - |
| Учреждения и предприятия коммунального облуживания |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | - | - | - |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | - | - | - |
| Бани | место | 7 | - | - | - |
| Гостиницы | место | 6 | - | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | 2 | 1 на 0,95 тыс. чел. | 100,0 |
| Отделения банков, операционная касса | операц. место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 на 1,9 тыс. чел. | 100,0 |

Населенные пункты муниципального образования не обеспечены на должном уровне объектами культурно-бытового обслуживания населения. Так, полностью отсутствуют в п. Игирма предприятия общественного питания и отделение банка. Более полно, хотя и в недостаточной мере, объектами обслуживания обеспечен административный центр сельского поселения - п. Березняки, что в целом соответствует размещению населения - в п. Березняки проживает 61,6% жителей муниципального образования.

Размещение объектов обслуживания по населенным пунктам поселения отражено в таблице 5.19

Таблица 5.19. - Размещение объектов обслуживания по населенным пунктам Березняковского муниципального образования

| Населенные пункты | Население | Общеобразовательные школы | Дошкольные образовательные учреждения | Магазины | Предприятия общественного питания | Учреждения культуры | Отделения связи | Отделения банков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | мест | мест | м2 торг. площади | посадочных мест | мест | объект | объект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п. Березняки | 1113 | 240 | 75 | 262,9 | 28 | 150 | 1 | 1 |
| п. Игирма | 803 | 180 | 20 | 268,7 | - | 110 | 1 | - |
| Всего по поселению | 1916 | 420 | 95 | 531,6 | 28 | 260 | 2 | 1 |

Проектное решение

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, рекреационные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

В соответствии с прогнозом, в населенных пунктах Березняковского сельского поселения, общая численность населения, размещаемая на расчетный срок (2031 г.) генерального плана составит 2,1 тыс. чел. Расчет объектов обслуживания на перспективу произведен в полном объеме на все население муниципального образования, данная численность населения обеспечивается всем необходимым комплексом объектов социального и культурно- бытового обслуживания. В связи с тем, что медицинское обслуживание населения относится к региональному уровню компетенции, расчет потребности в учреждениях здравоохранения не производится.

Объекты, обслуживающие жилую зону каждого населенного пункта, размещаются непосредственно в жилой застройке, в составе местных центров обслуживания и включают необходимый набор объектов первичного обслуживания.

Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания, размещение учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания предусматривается в соответствии с проектным размещением населения.

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их размещению в границах проекта (см. таблицу 5.24).

п. Березняки

При расчете нормативной потребности учитывалась роль п. Березняки как центра межселенного обслуживания населенных пунктов Березняковского сельского поселения в отношении таких объектов обслуживания, как внешкольные учреждения, стационары, детская молочная кухня, баня, прачечная и химчистка самообслуживания, отделения банков, гостиница (см. таблицу 5.25). Перспективная численность жителей п. Игирма принята в размере 0,7 тыс. чел. Соответственно, в границах данного поселка предусматривается размещение только основных объектов первичного обслуживания.

Проектом принимается предусмотренное Схемой территориального планирования Иркутской области с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Иркутской области от 06.03.2019 г. № 203-пп, строительство фельдшерско-акушерского пункта на 20 посещений в смену в п. Березняки в срок до 2025 г.

На территории п. Березняки предусматривается, в составе общеобразовательной школы, организация внешкольных учреждений на 20 мест, в составе МУЗ «Березняковская участковая больница» - детской молочной кухни на 145 порций в сутки. Существующий клуб на 150 мест требует капитального ремонта и предусматривается к реконструкции с расширением до 200 мест.

Из физкультурно-спортивных сооружений проектом закладывается строительство спортивного зала на 540 м площади пола и организация территории открытых плоскостных спортивных сооружений. Также предусмотрено строительство гостиницы на 15 койко-мест, магазинов, предприятий общественного питания и непосредственного бытового обслуживания населения.

Основные объекты бытового обслуживания, размещаемые по проекту (прачечная и химчистка самообслуживания, баня) группируются в единый центр обслуживания, ориентированный на население всего муниципального образования.

п. Игирма

При расчете нормативной потребности населения п. Игирма в объектах культурно- бытового обслуживания учитывалась относительная близость (8 км.) населенного пункта к административному центру муниципального образования - п. Березняки, в связи с чем обеспечение расчетной потребности в некоторых объектах культурно-бытового назначения (амбулатория и спортивный зал) предусматривается за счет объектов, расположенных на территории п. Березняки, заложенных в объемах, с учетом дополнительной нагрузки по обслуживанию населения п. Игирма.

На территории самого поселка закладывается размещение основного перечня объектов культурно-бытового обслуживания, дополнительная потребность в которых предусматривается на расчетный срок проекта.

Проектом принимается предусмотренное Схемой территориального планирования Иркутской области с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Иркутской области от 06.03.2019 г. № 203-пп, строительство фельдшерско-акушерского пункта на 20 посещений в смену в п. Игирма (взамен существующего) в срок до 2025 г. В новом здании ФАП предлагается разместить аптечный киоск.

В населенном пункте, из объектов обслуживания предлагается размещение открытых плоскостных спортивных сооружений, расширение клуба до 140 мест, в составе которого предусматривается библиотека на 4 тыс. единиц хранения.

Общественно-деловая зона поселка будет включать в себя существующие и проектируемые на расчетный срок проекта предприятия общественного питания и непосредственного бытового обслуживания (см. таблицу 5.20).

На территории самого поселка закладывается размещение основного перечня объектов культурно-бытового обслуживания, дополнительная потребность в которых предусматривается на расчетный срок проекта.

В населенном пункте, из объектов обслуживания предлагается размещение открытых плоскостных спортивных сооружений, расширение клуба до 140 мест, в составе которого предусматривается библиотека на 4 тыс. единиц хранения. В здании существующего ФАП размещается аптечный киоск.

Общественно-деловая зона поселка будет включать в себя существующие и проектируемые на расчетный срок проекта предприятия общественного питания и непосредственного бытового обслуживания (см. таблицу 5.21).

Таблица 5.20. - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания Березняковского сельского поселения на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 2,1 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 84 | 95 | - | расширение до 50 мест в п. Игирма |
| Общеобразовательные школы | место | 90 | 189 | 420 | - | - |
| Внешкольные учреждения | место | 9 | 19 | - | 19 | 1x20 в составе школы |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет - 35 чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 67 | 141 | - | 141 | 1x145 в составе участковой больницы |
| Станция скорой медицинской помощи | спец.автомобилей | 1 на 10 тыс. чел. | - | - | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 6,2 тыс. чел. | - | - | - | 1 |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,5-1,9 | - | 1,5-1,9 | 1x0,6, 1x1,5 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 126-168 | - | 126-168 | 1x540 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 20-25 | 42-52 | - | 42-52 | - |
| Клубы | зрит, место | 150 | 315 | 260 | 55 | расширение до 200 мест в п. Березняки, до 140 мест - в п. Игирма |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 | 10 | 14,9 | - | 1x4 |
| Магазины | м торг. Площади | 300 | 630 | 531,6 | 98 | 1x40, 2x60 |
| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 2,1 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 8 | - | 8 | 1x3, 1x6 |
| Бани | место | 7 | 15 | - | 15 | 1x15 |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 42 | - | 42 | 1x45 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 3 | - | 3 | 1x5 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | 1 | 2 | - | - |
| Отделения банков | операц. место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1-2 | 1 | 1 | 1 |
| Гостиницы | место | 6 | 13 | - | 13 | 1x15 |

Таблица 5.21 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания п. Березняки на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 1,4 тыс. чел | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 56 | 75 | - | - |
| Общеобразовательные школы | место | 90 | 126 | 240 | - | - |
| Внешкольные учреждения | место | 9 | 191) | - | 19 | 1x20 в составе школы |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет - 35 чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 67 | 1411) | - | 141 | 1x145 в составе участковой больницы |
| Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобилей | 1 на 10 тыс. чел. | -1) | - | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 6,2 тыс. чел. |  | - | - | 1 |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,0-1,3 | - | 1,0-1,3 | 1x1,5 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 84-112 | - | 84-112 | 1x540 |
| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 1,4 тыс. чел | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 8,4 | 14,9 | - | - |
| Магазины | м торг. площади | 300 | 420 | 262,9 | 157 | 1x40, 2x60 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 56 | 28 | 28 | 2x15 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 6 | - | 6 | 1x6 |
| Бани | место | 7 | 151) | - | 15 | 1x15 |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 421) | - | 42 | 1x45 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 31) | - | 3 | 1x5 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Отделения банков | операц. место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1-21) | 1 | 1 | 1 |
| Гостиницы | место | 6 | 131) | - | 13 | 1x15 |

* в расчете на все постоянное население муниципальное образования (2,1 тыс. чел.)

Таблица 5.22 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания п. Игирма на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 0,7 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 28 | 20 | 8 | реконструкция до 50 мест |
| Общеобразовательные школы | место | 90 | 63 | 180 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 в составе ФАП |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,5-0,6 | - | 0,5-0,6 | 1x0,6 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 42-56 | - | 42-56 | в п. Березняки |
| Клубы | зрит, место | 200 | 140 | 110 | 30 | расширение до 140 мест |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 4 | - | 4 | 1x4 в составе клуба |
| Магазины | м торг. Площади | 300 | 210 | 268,7 | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 28 | - | 28 | 1x28 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 3 | - | 3 | 1x3 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | 1 |  | - |

5.5.3. Производственные территории и объекты

Существующее состояние

В настоящее время на рассматриваемой территории Березняковского МО размещается 19 объектов производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения. Площадь занимаемой территории составляет порядка 37,2га.

п. Березняки

Посёлок Березняки имеет чёткое функциональное зонирование территории на производственную и селитебную. Производственная зона посёлка расположена на его северо-восточной окраине. Почти все предприятия посёлка расположены на этой территории. По отраслевому составу преобладают предприятия IV-V класса по санитарной классификации. Площадь занимаемой территории составляет 26 га. В районе ул. Мысовской часть усадебной застройки попадает в СЗЗ предприятий. На пересечении улиц Романовской и Зырянковской расположена площадка минифермы ИП Чиканов, примыкающая непосредственно к усадебной застройке. Объекты специального коммунального назначения и КОС расположены за границей застройки посёлка.

п. Игирма

Производственная зона п. Игирма представлена 4-мя предприятиями. На юго- западной окраине по ул. Полевой расположена площадка базы ФГУ «Игирминский лесхоз». В северо-восточной части посёлка расположены пилорама ИП Норотов и площадка недействующей пилорамы.

Таблица 5.23 - Перечень предприятий с их краткой характеристикой

В СЗЗ этих объектов попадает жилая усадебная застройка. Перечень предприятий с их краткой характеристикой приведён в таблице 5.23.

| № п/п | Наименование предприятия | Отраслевая направленность | Класс опасности | Площадь территории, га | Размер нормативной санитарно- защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Березняковское МО |  |  |  |  |
| 1 | Скотомогильник (исключен см. Приложение 4) | Санитарная очистка | II | 0,06 | 500 |
| 2 | Кладбище п.Игирма | Санитарная очистка | V | 4,4 | 50 |
| 3 | Кладбище п.Березняки | Санитарная очистка | V | 1,5 | 50 |
| 4 | Свалка ТБО | Санитарная очистка | III | 3,0 | 300 |
|  | п. Березняки |  |  |  |  |
| 5 | ООО СХП «Рассвет» | Животноводство |  |  |  |
|  | Конный двор |  | V | 0,6 | 50 |
|  | МТФ |  | IV | 8,42 | 100 |
|  | Молочный цех |  | V | 0,36 | 50 |
|  | Овощехранилище |  | V | 4,4 | 50 |
|  | Ремонтно-механические мастерские |  | IV | 5,59 | 100 |
|  | Склад ГСМ |  | IV | 0,8 | 100 |
| 6 | ООО «Комсервис» (канализационные очистные сооружения) | Водоотведение |  | 0,7 | 200 |
| 7 | ИИ Перфильев (пилорама) | Деревообработка | IV | 4,3 | 100 |
| 8 | ИП Чиканов миниферма | Животноводство | V | 0,5 | 50 |
| 9 | ИП Толмачев | Деревообработка | V | 0,53 | 50 |
|  | п. Игирма |  |  |  |  |
| 10 | База ФГУ «Игирминский лесхоз» | Лесное хозяйство | V | 0,48 | 50 |
| 11 | Котельная школы (на дровах) | Теплоснабжение | V | 0,18 | 50* |
| 12 | ИП Норотова Р.К. пилорама Р-63 | Деревообработка | IV | 0,3 | 100 |
| 13 | Прочие промтерритории (бывшая пилорама) |  |  | 1,57 |  |

Проектное решение

На перспективу, в основном, все предприятия, расположенные на территории Березняковского МО, сохраняются.

п. Березняки

На I очередь проекта предусматривается вынос КОС п. Березняки, расположенных в водоохранной зоне, с последующим размещением на новой площадке.

Для организации СЗЗ предприятий на I очередь предлагается вынос части жилой застройки, попадающей в СЗЗ молочного цеха по ул. Мысовской.

п. Игирма

Площадка неработающей пилорамы в п. Игирма сохраняется как резерв для размещения производственных и коммунально-складских объектов. Площадь территории резервируемой площадки 3,6 га. На I очередь проекта для организации СЗЗ предприятий предусматривается частичный вынос жилой застройки по ул. 50 лет Октября и ул. Полевой (пилорама ИП Норотов, база ФГУ «Игирминский лесхоз»),

5.5.4. Транспортная инфраструктура

Существующее положение

Автомобильный транспорт

Связь между населенными пунктами Березняковского муниципального образования, а так же с близлежащими населенными пунктами Нижнеилимского районного муниципального образования Иркутской области осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, доступ к которым осуществляется по улично-дорожной сети.

В таблице 5.24. представлен перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения проходящих по территории Березняковского муниципального образования.

Таблица 5.24.- Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность | Техническая категория | Характеристики | Интенсивность движения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Подъезд к п. Игирма» - «Хребтовая - Рудногорск» | 9,178 км | IV | - | - |
| «Подъезд к п. Игирма» | 20,518 км | IV | - | - |
| «Игирма – Березняки» | 4,021 км | IV | - | - |
| «Подъезд к п. Березняки» | 4,309 км | IV | - | - |

В таблице 5.25. представлен перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в собственности Нижнеилимского районного муниципального образования проходящих по территории Березняковского муниципального образования.

Таблица 5.25.- Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность | Техническая категория | Характеристики | Интенсивность движения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Берязняки – п. Заморский | 8,683км | V | Грунтовая | - |
| от переправы в районе п. Игирма до «п. Берязняки – п. Заморский» | 8,503 км | V | Грунтовая | - |

Пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки, связывающие территорию Березняковского муниципального образования с другими населенными пунктами Нижнеилимского районного муниципального образования осуществляются частными организациями.

Движение общественного транспорта внутри населённых пунктов Березняковского муниципального образования отсутствует. Передвижение населения осуществляется на личном транспорте.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Березняковского муниципального образования имеет линейную структуру. Большинство улиц имеют грунтовое и гравийное покрытие.

В таблице 5.26. представлен перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Березняковского муниципального образования

Таблица 5.26. - Перечень автодорог общего пользования местного значения Березняковского муниципального образования

| № п/п | Наименование автодороги | Тип покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Березняки |
|  | Автомобильная дорога по ул. Янгеля | Твердое покрытие (асфальтобетон, гравий, щебень) | 1,1 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Романовская | Твердое покрытие (асфальтобетон, гравий, щебень | 0,9 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Мира | Твердое покрытие (асфальтобетон, гравий, щебень | 1 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Мысовская | Твердое покрытие (асфальтобетон, гравий, щебень | 0,5 |
|  | Автомобильная дорога по ул.Строительная | Твердое покрытие (асфальтобетон, гравий, щебень | 0,4 |
|  | Автомобильная дорога по ул. 9 Мая | Твердое покрытие (асфальтобетон, гравий, щебень | 0,2 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Прокопьевская | Грунтовое покрытие | 0,5 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Набережная | Грунтовое покрытие | 0,5 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Зыряновская | Грунтовое покрытие | 0,5 |
|  | Автомобильная дорога по ул. П.Прокопьевой | Твердое покрытие (асфальтобетон, гравий, щебень | 0,7 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Макаровская | Твердое покрытие (асфальтобетон, гравий, щебень | 0,6 |
|  | Объездная автомобильная дорога | Грунтовое покрытие | 1,5 |
|  | Автомобильная дорога к кладбищу | Твердое покрытие (асфальтобетон, гравий, щебень | 1,1 |
| ИТОГО | 9,5 |
| п. Игирма |
|  | Автомобильная дорога по ул. Центральная | Грунтовое покрытие | 1,1 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Гагарина | Грунтовое покрытие | 0,8 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Полевая | Грунтовое покрытие | 0,35 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Матросова | Грунтовое покрытие | 0,4 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Илимская | Грунтовое покрытие | 0,25 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Строительная | Грунтовое покрытие | 0,3 |
|  | Автомобильная дорога по ул. 50 лет Октября | Грунтовое покрытие | 0,5 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Пенсионерская (до кладбища) | Грунтовое покрытие | 1,3 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Парковая | Грунтовое покрытие | 0,7 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Радищева | Грунтовое покрытие | 0,6 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Лесная | Грунтовое покрытие | 1 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Звездная | Грунтовое покрытие | 0,2 |
|  | Автомобильная дорога по ул. Северная | Грунтовое покрытие | 0,4 |
| ИТОГО | 7,9 |
| ВСЕГО | 17,4 |

В существующей улично-дорожной сети выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;

- отсутствие освещение улиц;

- отсутствие дифференцирование улиц по назначению;

- несоответствие улично-дорожной сети нормативным требованиям.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Объекты сервиса и АЗС на территории муниципального образования отсутствуют.

Хранение личного автомобильного транспорта осуществляется на территории усадебной застройки

Железнодорожный транспорт

Объекты железнодорожного транспорта на территории Березняковского муниципального образования отсутствуют

Воздушный транспорт

Объекты воздушного транспорта на территории Березняковского муниципального образования отсутствуют.

Водный транспорт

Объекты водного транспорта на территории Березняковского муниципального образования отсутствуют.

Трубопроводный транспорт

Объекты трубопроводного транспорта на территории Берязняковском муниципального образования отсутствуют.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения :

Мероприятия отсутствуют.

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Иркутской области:

Автомобильный транспорт

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Подъезд к п. Игирма»-«Хребтовая-Рудногорск» - протяженностью 21,6 км (первая очередь до 2025г), местоположение планируемого объекта «Игирма-Березняки», «Подъезд к п. Игирма», «Подъезд к п. Березняки»

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Нижнеилимского района:

Автомобильный транспорт

- Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «п. Березняки – п. Заморский» - протяженностью 50,5 км;

Водный транспорт

- Реконструкция причалов для маломерных судов с устройством лодочных станций в п. Березняки, п. Игирма;

Проектные предложения

Улично-дорожная сеть

В части развития улично-дорожной сети Березняковского муниципального образования предлагается:

- Введение дифференциации улично-дорожной сети по категориям в соответствии с требованиями нормативной документации;

- Для движения пешеходов вдоль улиц и проездов необходимо предусмотреть устройство тротуаров для пропуска всех групп населения;

- Организация освещения;

- Покрытие улично-дорожной сети предлагается устраивать капитального типа из асфальтобетона.

Развитие улично-дорожной сети Березняковского муниципального образования представлено следующими мероприятиями:

п. Березняки

- Строительство улично-дорожной сети, а именно:

- Улица в жилой застройке – общей протяженностью 1,86 км;

- Реконструкция улично-дорожной сети, а именно:

- Главная улица – общей протяженностью 1,1км;

- Улица в жилой застройке – общей протяженностью 8,4 км;

п. Игирма

- Реконструкция улично-дорожной сети, а именно:

- Главная улица – общей протяженностью 1,1км;

- Улица в жилой застройке – общей протяженностью 6,8 км;

Пассажирский транспорт

Мероприятия развития пассажирского транспорта на территории Березняковского муниципального образования не предусмотрены.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Строительство объектов обслуживания и эксплуатации автомобилей на территории Березняковского муниципального образования не предусматривается.

Хранение личного автотранспорта осуществляется непосредственно на территории усадебной застройки.

5.5.5. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Существующее состояние

Электроснабжение Нижнеилимского района Иркутской области осуществляется от Братского и Усть-Илимского энергоузлов, от подстанций, находящихся в собственности ЗАО «Северные электрические сети», ВСЖД РАО РЖД и ЗАО «Братские электрические сети».

Электроснабжение Березняковского МО осуществляется от ПС «Березняки» 110/35/10/6, которая получает питание от воздушной линии BJI 110кВ ПС «Рудногорская» - ПС «Березняки».

Основные данные по источнику электроснабжения представлены в таблице 5.27.

Таблица 5.27 - Характеристика электрических подстанций, осуществляющих электроснабжение Березняковского муниципального образования

| № п/п | Наименование ПС | Система напряжений кВ | Кол-во и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка ПС*, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Березняки | 110/35/10/6 | 2x16+ 2x1,6 | 7,04 0,93 | 7,04 0,93 |
|  | Итого по ПС |  |  |  | 7,97 |
|  | Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  | 7,6 |

Из таблицы 5.27. видно, что ПС «Березняки» в аварийном режиме (при отключении одного из трансформаторов) имеют загрузку, удовлетворяющую работе в аварийном режиме. К данной подстанции возможно подключение дополнительных нагрузок.

По территории Березняковского МО проходят следующие воздушные линии напряжением 35кВ и выше:

- ВЛ 110кВ ПС «Рудногорская» - ПС «Березняки»;

- ВЛ 35кВ ПС «Березняки» - ПС «Дальний».

Электрические сети 35-110кВ, проходящие по территории Березняковского МО, выполнены воздушными одно- и двухцепными.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники Березняковского МО в основном относятся к III категории, за исключением объектов социального, культурного и бытового назначения и коммунальных зон, относящихся ко II категории, и потребителей электрической тяги, относящихся к I категории электроснабжения.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Российской федерации в области энергетики на территории Березняковского муниципального образования отсутствуют существующие и планируемые объекты федерального значения.

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы электроснабжения на территории Березняковского муниципального образования не предусматриваются.

Схемой территориального планирования Нижнеилимского района на территории Березняковского сельского поселения предусматривается строительство 2х ТП (2х250кВА) питание предусматривается от ПС «Березняки» воздушными линиями 10кВ

Генеральным планом Березняковского сельского поселения не предусмотрены мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Проектное решение

Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению на территории Березняковского муниципального образования.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказам Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СПЗ1-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»).

Расчеты нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурно-бытового назначения представлены в таблицах 5.28 и 5.29.

Таблица 5.28 - Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения на 1 очередь строительства

|  |  | Жилищный фонд | Нагрузки объектов |  |  | Суммарный прирост электрических нагрузок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенные пункты | тыс. 2 м | кВт | социального и культурно-бытового назначения, кВт | Снос жилищного фонда, кВт | Тепловая нагрузка, кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п. Березняки | 8,6 | 180 | 180 | 20 | 210 | 550 |
| 2 | п. Игирма | 4,1 | 85 | 100 | 20 | 210 | 380 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 930 |

Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок сведены в таблицу 5.38.

Таблица 5.29 - Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового назначения на расчетный срок

| № п/п | Населенные пункты | Жилищный фонд | Нагрузки объектов социального и культурно-бытового назначения, кВт | Снос жи- лищного фонда, кВт | Тепловая нагрузка, кВт | Суммарный прирост электрических нагрузок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. 2 М | кВт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п. Березняки | 3,7 | 80 | 85 | 15 | 250 | 400 |
| 2 | п. Игирма | 2,1 | 45 | 65 | 10 | 150 | 250 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 650 |

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление электроэнергии в Березняковском МО на расчетный срок составит 50 615 МВт-ч в год. При численности населения данного района 1,4 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 36 154 кВт-ч на человека в год.

Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок сведены в таблицу 5.30.

Таблица 5.30. - Итоговые данные подсчета электрических нагрузок

| № п./п. | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Существующее положение | 7,97 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 8,9 | 0,93 |  |
| 3 | Расчетный срок | 9,55 | 0,65 |  |

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5300 потребление электроэнергии в Березняковском МО на расчетный срок cоставит 50 615 МВт∙ч в год. При численности населения данного района 1,4 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 36 154 кВт∙ч на человека в год.

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов, питающих подстанции.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Березняковском муниципальном образовании, реконструкция ПС «Березняки» не потребуется, так как данная подстанция не только обеспечивает надежную работу трансформаторов, как в нормальном, так и в аварийном режиме, но и имеет резерв мощности для дальнейшего развития территории.

Проектируемый рост нагрузок на источнике электроснабжения представлен в таблице 5.31.

Таблица 5.31. Сводная таблица прироста нагрузок на источнике электроснабжения

| Наименование ПС | Система напряжений кВ | Мощность Трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. | 1 очередь | расчётный срок |
|  |  | сущ. | расч. срок | на шинах 6- 10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Березняки | 110/35/6/ 10 | 2x16+ 2x1,6 | 2x16+ 2x1,6 | 7,97 | 0,93 | 8,9 | 0,65 | 9,55 |
| Итого по ПС |  |  |  | 7,97 |  | 8,9 |  | 9,55 |
| Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  | 7,5 |  | 8,5 |  | 9,1 |

Телефонизация, радиофикация и телевидение

Существующее состояние

В настоящее время населению Березняковского муниципального образования предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, услуги сети сотовой связи, телевидение, радиовещание.

Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной телефонной связи, является ПАО «Ростелеком».

Обеспечение телефонной связью абонентов п. Березники осуществляется от автоматической телефонной станции АТС-602, типа МС-240, находящейся по адресу п. Березники, ул. Янгеля, д. 23. Монтируемая ёмкость данной АТС составляет 288 телефонных номеров. Через данную АТС осуществляется междугородняя и международная связь. Общее число абонентов в п. Березняки составляет 106 абонентов.

Обеспечение телефонной связью абонентов п. Игирма осуществляется от автоматической телефонной станции АТС-604, типа АТСК50/200. Монтируемая ёмкость данной АТС составляет 50 телефонных номеров. Через данную АТС осуществляется междугородняя и международная связь. Общее число абонентов в п. Игирма составляет 6 абонентов.

Данные автоматические телефонные станции связаны с районной АТС г. Железногорска радиорелейной линией связи, протяженность которой составляет 44,5 км.

За последние годы неуклонно увеличивается число абонентов сотовой связи. На территории поселения широко распространена сотовая связь, работают операторы следующих компаний: Tele2, МТС, Билайн, Мегафон. Почтовыми услугами охвачены все населенные пункты Березняковского муниципального образования, так как это самый доступный вид связи.

Радиовещание - региональное и федеральное, телевидение – центральное и областное.

Телевидение на территории Бурхунского муниципального образования представляет Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Кабельное телевидение в поселке отсутствует и в настоящее время не планируется.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Нижнеилимского района на территории Березняковского сельского поселения строительство объектов связи, телевидения и радиовещания не предусматривается.

Генеральным планом Березняковского сельского поселения предусматривается расширение номерной ёмкости, существующей АТС; ввод на территории цифрового телевизионного вещания.

Проектное решение

Расчет перспективной потребности в телефонных номерах определяется по укрупненным показателям, исходя из следующих условий:

1. Установка одного телефона на квартиру с резервом 1,5%

| Населенный пункт | Количество квартир (домов) | Количество телефонных номеров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| п. Березняки | 80 | 80- 1,5= 120 |
| п. Игирма | 23 | 23- 1,5 = 35 |

2. Количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определяется из расчета 20% от общего количества квартирных телефонов:

| Населенный пункт | Количество телефонных номеров жилищного фонда | Количество телефонных номеров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| п. Березняки | 120 | 120- 0,2 = 24 |
| п. Игирма | 35 | 35- 0,2 = 7 |

Таким образом, суммарная потребность в телефонных номерах на расчетный срок составит:

| Населенный пункт | Количество телефонных номеров жилищного фонда | Количество телефонных номеров объектов культурно -бытового назначения | Суммарное количество телефонных номеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Березняки | 120 | 24 | 144 |
| п. Игирма | 35 | 7 | 42 |

3. Количество телефонов-автоматов определяется из расчета 2% от общего количества установленных телефонов:

| Поселение | Суммарное количество телефонных номеров | Количество телефонов-автоматов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| п. Березняки | 144 | 144- 0,02 =3 |
| п. Игирма | 42 | 42- 0,02 =1 |

Для покрытия проектируемого увеличения числа абонентов стационарной телефонной связи предлагается провести следующие мероприятия расширение существующей АТС-60-1,2,3 на 200 номеров.

В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается дальнейшее расширение списка услуг сотовой связи и снижение их стоимости, а также модернизация сетей NMT-450 на базе цифровых технологий, создание многодиапазонных сетей GSM, развертывание сетей третьего поколения на основе международного стандарта IMT-2000.

Дополнительное количество абонентов радиотрансляционной сети Березняковского муниципального образования района на расчетный срок составит:

N=A∙ (1+B)/K, где

А – прирост численности населения, чел;

К – коэффициент семейности, равный 3,0 чел;

В – процент радиоточек общественного сектора, равный 0,05.

N= 138 х 1,05/3,0 = 49 радиоточек.

Данная потребность покроется за счёт существующих объектов радиотрансляционной сети района.

Теплоснабжение

Существующее состояние

В состав территории Березняковского муниципального образования входят земли населенных пунктов поселок Березняки, поселок Игирма.

Теплоснабжение поселка Березняки осуществляется от электрокотельной с установленной мощностью 20,6 Гкал/час, с присоединенной нагрузкой 3,1 Гкал/час. Потребителями котельной являются 48 муниципальных домов, 27 частных, 7 объектов соцкультбыта, 1 прочий объект. В электрокотельной установлено 4 котла КЭВ 6000/6. Сети теплоснабжения общей протяженностью 7,0 км, в том числе ветхих 4,7км. Схемы тепловых сетей от котельной открытые и закрытые, тип прокладки смешанный-надземный и подземный в двухтрубном исполнении. Потери тепла в тепловых сетях составляют 18-:-20%. Несоответствие мощности котельной и отапливаемых площадей резко увеличивает стоимость тепловой составляющей в тарифах по оплате коммунальных услуг.

Теплообеспечение населения п.Игирма и 50% п. Березняки осуществляется собственными теплоисточниками (печками), топятся дровами. Школа в п. Игирма обеспечивается теплом от собственной котельной. В котельной установлено-1 котёл КВ- 0,4 2005г и два самодельных котла 1968 года. Установленная мощность 1,0Гкал/час,присоединённая нагрузка- 0,28 Гкал/час. Рабочий котёл КВ-0,4, два самодельных котла в резерве. Топливом котельной являются дрова.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории Березняковского сельского поселения не предусматриваются.

Схемой территориального планирования Нижнеилимского района на территории Березняковского сельского поселения предусматривается строительство нового теплоисточника в п. Березняки.

Генеральным планом Березняковского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду100 мм в п. Березняки;

- Строительство водонапорной башни – 100 м3 в п. Игирма;

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, 2Ду75 мм в п. Игирма;

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду75 мм в п. Игирма.

Проектное решение

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов применены:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» температурный режим территории Березняковского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -11С, продолжительность отопительного периода  255 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -45С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с температурой 55С на одного жителя принята 105л/сутки. Все расчетные данные сведены в таблицы 5.32.

Таблица 5.32 - Расчетные тепловые нагрузки на расчетный срок строительства

| Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- |
| Общая площадь тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п.Березняки |
| 7,3 (1-2 эт.усадебная) | 0,640 0,744 | 0,074 0,086 | Спортивные сооружения 540кв.м.площади пола | 0,194 0,225 | 0,34 0,40 | 0,03 0,035 |
| 5,0 (2-3 эт блокированная) | 0,439 0,510 | 0,05 0,058 | аптека | 0,004 0,005 |  | 0,003 0,003 |
| Жилые здания | Общественные здания |
| Общая площадь тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Магазин 1х60 м2 торговой площади, 2 единицы | 0,02 0,023 | - | 0,012 0,014 |
|  |  |  | Магазин 40кв.м. торговой площади | 0,007 0,008 | - | 0,006 0,007 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 15мест,2 единицы | 0,014 0,016 | 0,04 0,046 | 0,062 0,072 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 6 рабочих места | 0,012 0,014 | 0,016 0,019 | 0,007 0,008 |
|  |  |  | Отделение банков | 0,01 0,012 | - | 0,003 0,003 |
|  |  |  | Гостиница 15 мест | 0,019 0,022 |  | 0,030 0,035 |
|  |  |  | Расширение клуба до 200 мест (на 60 мест) | 0,035 0,040 |  | 0,007 0,008 |
|  |  |  | Баня 15 мест | 0,017 0,020 | 0,043 0,050 | 0,145 0,169 |
|  |  |  | Прачечная самообслуживания 45 кг белья в смену и химчистка 5 кг вещей в смену | 0,009 0,01 | 0,046 0,053 | 0,013 0,015 |
| Итого | 1,079 1,254 | 0,124 0,144 |  | 0,341 0,395 | 0,485 0,568 | 0,318 0,369 |
|  | 1,203 1,398 |  | 1,144 1,332 |
|  | 2,347 2,730 |
| п.Игирма |
| 6,2 (1-2эт. усадебная | 0,55 0,640 | 0,063 0,073 | Предприятие общественного питания 28 мест | 0,013 0,015 | 0,039 0,045 | 0,044 0,051 |
|  |  |  | Предприятия непосредственного бытового обслуживания 3 рабочих места | 0,006 0,007 |  | 0,006 0,007 |
|  |  |  | Расширение клуба до 140 мест (на 30 мест) | 0,018 0,021 |  | 0,004 0,005 |
| Жилые здания | Общественные здания |
| Общая площадь тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| Итого | 0,55 0,64 | 0,063 0,073 |  | 0,037 0,043 | 0,039 0,045 | 0,054 0,063 |
|  | 0,613 0,713 |  | 0,130 0,151 |
|  | 0,743 0,864 |

В соответствии с выполненными расчётами прирост тепловых нагрузок жилого фонда и объектов культурно- бытового обслуживания, проектируемых на перспективу, составит на расчётный срок- 2,35 Гкал/час/2,73Мвт, в том числе усадебной застройки- 0,71 Гкал/час/0,83 Мвт.

На перспективу в р. п.Березняки проектом планируется сохранение существующей схемы теплоснабжения от электрокотельной. Для обеспечения надёжного теплоснабжения необходима модернизация существующей электрокотельной и замена ветхих тепловых сетей. По реконструкции тепловых сетей намечены следующие мероприятия:

реконструкция тепловых сетей от эл./котельной до ж. д. №2 ул. Романовская, от ж. д. №2 по ул. Романовская до ул. Янгеля с заменой трубопровода диаметром 150 мм на диаметр 200 мм,от ТК-18 до ж.д. №30 ул. Янгеля, от ТК-14 до ТК-63 ул. Романовская, от ТК-3 до ТК-4 по ул. Мира с заменой трубопровода диаметром 100 мм на диаметр 125 мм, от ТК-38 до ТК-39(ответвление к больнице).

Теплоснабжение усадебной застройки проектом предлагается от автономных теплоисточников из них 50% от электроустановок.

В целях выполнения программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Березняковского сельского поселения на 2011- 2015 годы», планируется установка приборов учёта потребления тепловой энергии и средств автоматического регулирования.

В п. Игирма планируемые объекты культурно- бытового обслуживания предлагается обеспечить теплом от котельной школы. В перспективе самодельные котлы заменить на современные энергоэффективные.

Водоснабжение

Существующее состояние

Источником водоснабжения п.Березняки являются водозаборные сооружения, состоящие из водонапорной башни с баком-накопителем 180 м3, двух артезианских скважин, расположенных в промзоне, за пределами поселка. Вода из скважин поступает сразу в сеть и по водопроводным сетям общей протяженностью 8,8 км подается к потребителям п. Березняки. В скважинах установлены насосы ЭЦВ 8-40-150. Производительность водозабора составляет 1,92 тыс. м3/сут. Состояние обеих скважин удовлетворительное.

Водоснабжение населения п. Игирма осуществляется из скважины расположенной на территории поселка. Дебит скважины составляет 475,2 м3/сутки. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-11-150. Производительность составляет 264 м3/сутки. Вода из скважины подается в накопительный бак, емкостью 40 м3. Доставка воды населению осуществляется автотранспортом.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы водоснабжения на территории Березняковского сельского поселения не предусматриваются.

Схемой территориального планирования Нижнеилимского района на территории Березняковского сельского поселения не предусматривается развитие системы водоснабжения.

Генеральным планом Березняковского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду100 мм в п. Березняки;

- Строительство водонапорной башни – 100 м3 в п. Игирма;

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, 2Ду75 мм в п. Игирма;

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду75 мм в п. Игирма.

Проектное решение

Таблица 5.33 - Расчетные расходы водопотребления

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. 1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляет 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 л/сут на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,3. В таблице 5.33. представлены расчётные расходы водопотребления.

| Наименование поселения | Численность населения на расчетный срок, тыс. чел. | Удельная норма водопотребления, л/сут·чел | Суточный расход, м3/сут | Макс. Расход, м3/сут, К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Березняки | 1,4 | 150 | 210 | 273 |
| п. Игирма | 0,7 | 150 | 105 | 136,5 |
| Промышленные предприятия и неучтенные расходы 10% | - | - | 31,5 | 40,95 |
| Итого |  |  | 346,5 | 450,45 |
| Полив зеленых насаждений | 2,1 | 50 | 105 | 136,5 |
| Итого | 451,5 | 586,95 |

Расход воды на наружное пожаротушение, согласно СП 8.13130.2009 табл.1 и п. 6.3  составляет 10 л/с, расчетное количество одновременных пожаров – 1, продолжительность тушения пожара 3 ч;

Расход воды на внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2009, табл.1, составляет 1 струя по 2,5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч.

Схема водоснабжения населенных пунктов Березняковского сельского поселения остается неизменной. Для обеспечения надежного водоснабжения на территории населенных пунктов предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду100 мм в п. Березняки;

- Строительство водонапорной башни – 100 м3 в п. Игирма;

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, 2Ду75 мм в п. Игирма;

- Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду75 мм в п. Игирма.

Водоотведение

Существующее состояние

Водоотведение п. Березняки осуществляется по канализационным сетям общей протяженностью 8,5 км, насосной станцией на канализационные очистные сооружения. Объекты КОС эксплуатировались больше 30 лет в условиях агрессивной жидкостной и газовой сред.

Конструкция здания КОС подвержены различной степени износа, повреждений и разрушений. Сооружения находятся в аварийном состоянии. Разрушению подверглись практически все виды материалов, конструкций - бетон, арматура, кирпичная кладка, деревянные изделия. Проектная мощность очистных сооружений составляет 700 м3/сут, фактическая - 200 м3/сут.

ИГОО «Экологическая группа» выполнен рабочий проект строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод «Альфа-7ХБ». Проектная мощность очистных сооружений - 200 м3/сут.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы водоотведения на территории Березняковского сельского поселения не предусматриваются.

Схемой территориального планирования Нижнеилимского района на территории Березняковского сельского поселения не предусматривается развитие системы водоотведения.

Генеральным планом Березняковского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения в п. Березняки:

- Строительство канализационных очистных сооружений – 200 м3/сут;

- Строительство канализационной насосной станции – 10 м3/ч;

- Строительство магистральных сетей напорной канализации 2Ду50 мм;

- Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации Ду150

Проектное решение

Таблица 5.34 – Расчетные расходы водоотведения

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.5.1.1 расчётное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному (за год) водопотреблению на хозяйственно-питьевые нужды без учета расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. В в таблице 5.34. представлены расчётные расходы водоотведения.

| Наименование поселения | Численность населения на расчетный срок, тыс. чел. | Удельная норма водопотребления, л/сут·чел | Суточный расход, м3/сут | Макс. Расход, м3/сут, К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Березняки | 1,4 | 150 | 210 | 273 |
| п. Игирма | 0,7 | 150 | 105 | 136,5 |
| Промышленные предприятия и неучтенные расходы 10% | - | - | 31,5 | 40,95 |
| Итого | 346,5 | 450,45 |

Для обеспечения перспективных изменений объема приема стоков в существующих районах поселения от жилищной, комплексной или производственной застройки Генеральным планом Березняковского муниципального образования на расчетный срок предлагается строительство магистральных сетей напорной канализации 2Ду 50 мм протяженностью 0,64 км. А так же строительство магистральных самотечной хоз.-бытовой канализации Ду 150 мм протяженностью 1,48 км. На территории Березняковского сельского поселения предусмотрено комплекса канализационных очистных сооружений – 200 м3/сут и строительство канализационной насосной станции – 10 м3/час.

Дождевая канализация

Существующее состояние

На территории Березняковского муниципального образования объекты и сети дождевой канализации отсутствуют.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы дождевой канализации на территории Березняковского сельского поселения не предусматриваются.

Схемой территориального планирования Нижнеилимского района на территории Березняковского сельского поселения не предусматривается развитие системы дождевой канализации.

Генеральным планом Березняковского сельского поселения предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки.

Проектное	решение

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Таким образом, в Березняковском сельском поселении проектом предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с устройством механической очистки со сбросом в Усть-Илимское водохранилище.

Способы и методы отвода поверхностных вод с территории жилой застройки, производительность, состав сооружений уточняются на последующих стадиях проектирования.

Инженерная подготовка территории

Существующее состояние

Березняковское муниципальное образование находится в северной части Нижнеилимского района Иркутской области.

По инженерно-строительным условиям территория проектируемого населенного пункта имеет ряд неблагоприятных факторов:

наличие заболоченных территорий;

сезонное промерзание и протаивание грунтов;

выветривание пород коренной основы;

отсутствие организованного стока поверхностных вод.

Планируемые	для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района

Проектом схемы территориального планирования Нижнеилимского района предусмотрена вертикальная планировка населенных пунктов Березняковского МО.

Проектные	решения

Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

вертикальная планировка территории с организацией отвода поверхностных вод.

Вертикальная планировка и организация поверхностного стока.

Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами. В населенных пунктах, подверженных подтоплению, необходимо обеспечение поверхностного водоотвода вертикальной планировкой улиц и устройством открытых дренажных канав.

Вертикальная планировка территории предусматривает:

- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов путем придания улицам и дорогам уклонов, не превышающих нормативных - не более 8%;

- применение минимально допустимых уклонов (не менее 0,4%) на горизонтальных участках для обеспечения поверхностного водоотвода;

- обеспечение стока атмосферных осадков с территорий микрорайонов в зоне капитальной застройки в лотки прилегающих улиц.

Санитарная очистка территории

Существующее состояние

На территории Берязняковского поселения ежегодно образуется около 635,97 тонн/год твердых коммунальных отходов (население) в соответствии с нормативом накопления для Березняковского поселения – 0,392 т/год (Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области № 22 - мпр от 29 мая 2020 г.).

В настоящее время на территории поселения действует следующая система обращения с отходами:

-.	вывоз отходов осуществляет администрация поселения, подворовой сбор 1 раз в неделю. Отходы складируются в силосных ямах недействующего совхоза Березняковский. Силосные ямы имеют хорошее бетонное основание.

- формируются земельные участки под контейнерные площадки. Планируется установить 16 контейнерных площадок на 44 контейнера в п. Березняки и п. Игирма.

В границах поселения расположена свалка на землях лесного фонда Игирминское участковое лесничество, Березняковская дача, квартал 53, выдел 9 на  расстоянии 7 км. от п. Березняки (Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области № 22 - мпр от 29 мая 2020 г.).

В границах Березняковского поселения расположены 2 кладбища:

- вблизи п. Игирма (земельный участок 38:12:092001:218) – 4,43 га.

- вблизи п. Березняки (земельный участок 38:12:090401:41) – 1,39 га.

На территории поселения отсутствуют скотомогильники (Приложение 4).

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области предусмотрены следующие мероприятия:

На территории поселения не предусмотрены объекты размещения отходов.

Генеральным планом Березняковского поселения предусмотрены следующие мероприятия

- Формирование централизованной системы сбора и вывоза ТКО.

- Организация селективного сбора отходов, выделение утильной части из общей массы образованных отходов. Сортировка отходов возможна на местах их образования, т.е. населением, для этого необходима установка специальных маркированных контейнеров для пластика, стекла и прочего.

- Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на перерабатывающие предприятия.

С целью снижения затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТКО во вторичный оборот источников сырья, рекомендуется организация пунктов приёма вторичного сырья: макулатуры, чёрного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя, и проч. В перспективе возможна организация приёма пластмасс и полиэтилена.

Проектное решение

В связи с увеличением численности населения на расчётный срок, объёмы твердых коммунальных отходов ориентировочно составят 823,20 тонн/год.

Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению отходов по следующей схеме по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для удаления отходов применяется система несменяемых сборников.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Площадки для контейнеров должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части 0,02%, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.).

Проектом предусмотрена площадка для временного накопления ТКО, хранение отходов на срок не более 11 месяцев (силосные ямы недействующего совхоза Березняковский).

При временном хранении отходов (площадка для накопления ТКО) на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

- открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается ее присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями;

- поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий и других объектов вывозится транспортом строительных организаций.

Свалки подлежат рекультивации с последующим вывозом. Ликвидация, вывоз на полигон в г. Усть-Куте, эксплуатируемый ООО"СПЕЦАВТО" № в ГРОРО 38-00058-З-00377-300415.Период ликвидации - 2020-2027.

Вывоз ЖБО планируется осуществлять на КОС, предусмотренные проектом генерального плана на реконструкцию.

Скотомогильники на территории не предусмотрены.

Емкость кладбищ достаточна, новых объектов не планируется.

Раздел 6. Оценка влияния объектов на комплексное развитие территории поселения

6.1. Экологическое состояние окружающей среды

6.1.1 Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха Березняковского поселения оказывают:

в п.Березняки: предприятие ООО СХП «Рассвет» (животноводство, молочная промышленность), объекты комунально-складского назначения;

в п.Игирма: пилорама, котельная (дрова).

Дополнительными источниками загрязнения в поселении являются печное отопление частного сектора, несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.

Учитывая, что население использует дровяное отопление негативное воздействие на здоровье населения будет минимальным.

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Нижнеилимском районе в 2011 году» качество атмосферного воздуха в Березняковском поселении отвечает нормативным требованиям. Лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха проводится ведомственными лабораториями и филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеилимском районе.

Веществ с превышением ПДК в атмосферном воздухе за последние 5 лет не обнаруживалось.

Вещества, выделенные как приоритетные для контроля за атмосферным воздухом (свинец, формальдегид), в настоящее время не контролируется в виду отсутствия лабораторной базы. Данные вещества являются выбросами от автотранспорта.

На здоровье населения отрицательное воздействие выхлопными газами от автотранспорта, проходящего по главной улице Янгеля и второстепенным улицам будет минимальным, из-за малого его количества и низкой интенсивности движения.

Следует отметить, что в границах п.Березняки, часть жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне предприятия:

молочный цех предприятия ООО СХП «Рассвет»;

пилорама и база ФГУ «Игирминского лесхоза» в п. Игирма;

В связи с этим, проектом предусматривается вынос жилой застройки из санитарно- защитных зон предприятий.

Перечень предприятий, расположенных на территории Березняковского поселения, представлен в таблице 6.1.

Для источников, оказывающих негативное влияние на атмосферный воздух различного вида деятельности, представленные в таблице 6.1, установлены ориентировочные санитарно-защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г.

| № п/п | Наименование предприятия | Отраслевая направленность | Класс опасности | Площадь территории, га | Размер нормативной санитарно- защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Березняковское МО |  |  |  |  |
| 1 | Скотомогильник – (исключен см. Приложение 4) | Санитарная очистка | II | 0,06 | 500 |
| 2 | Кладбище п.Игирма | Санитарная очистка | V | 4,4 | 50 |
| 3 | Кладбище п.Березняки | Санитарная очистка | V | 1,5 | 50 |
| 4 | Свалка ТБО | Санитарная очистка | III | 3,0 | 300 |
|  | п. Березняки |  |  |  |  |
| 5 | ООО СХП «Рассвет» | Животноводство |  |  |  |
|  | Конный двор |  | V | 0,6 | 50 |
|  | МТФ |  | IV | 8,42 | 100 |
|  | Молочный цех |  | V | 0,36 | 50 |
|  | Овощехранилище |  | V | 4,4 | 50 |
|  | Ремонтно- механические мастерские |  | IV | 5,59 | 100 |
|  | Склад ГСМ |  | IV | 0,8 | 100 |
| 6 | ООО «Комсервис» (канализационные очистные сооружения) | Водоотведение |  | 0,7 | 200 |
| 7 | ИП Перфильев (пилорама) | Деревообработка | IV | 4,3 | 100 |
| 8 | ИП Чиканов (миниферма) | Животноводство | V | 0,5 | 50 |
| 9 | ИП Толмачев | Деревообработка | V | 0,53 | 50 |
|  | п. Игирма |  |  |  |  |
| 10 | База ФГУ «Игирминский лесхоз» | Лесное хозяйство | V | 0,48 | 50 |
| 11 | Котельная школы (на дровах) | Теплоснабжение | V | 0,18 | 50* |
| 12 | ИП Норотова Р.К. пилорама Р-63 | Деревообработка | IV | 0,3 | 100 |

Таблица 6.1 - Перечень существующих предприятий, источников загрязнения Березняковского сельского поселения

Примечание:

* - рекомендуемая минимальная санитарно-защитная зона для котельной, расположенной в Березняковском поселении, устанавливается аналогично котельным, имеющим малую мощность до 200 Гкал и составляют 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г.).

Источники, оказывающие негативное влияние на атмосферный воздух различного рода деятельности, представленные в таблице 6.1. установлены ориентировочные санитарно- защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г.).

Выводы:

-	на территории Березняковского сельского поселения предприятия со значительными выбросами в атмосферный воздух отсутствуют;

-	основное влияние на атмосферный воздух оказывают предприятия мясо-молочного производства, объекты коммунально-складского назначения;

-	часть жилой застройки в п. Березняки находится в санитарно-защитной зоне молочного цеха предприятия ООО СХП «Рассвет»;

-	часть жилой застройки в п. Игирма находится в санитарно-защитной зоне пилорамы и базы ФГУ «Игирминский лесхоз»;

-	в целом, территория поселения имеет относительно благоприятную экологическую обстановку.

Рекомендации:

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и ре-конструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно- эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать следующие требования:

-	не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по одному или нескольким компонентам;

-	не допускается строительство объектов здравоохранения, дошкольного и начального образования, в зонах негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы, характеризующихся превышением 0,8 ПДК по одному или нескольким компонентам;

-	не допускается строительство стационарных промышленных объектов, эксплуатация которых приведет к превышению нормативов ПДК загрязняющих веществ в границах жилых зон, а также 0,8 ПДК близ объектов здравоохранения, дошкольного и начального образования;

-	не допускается строительство промышленных производств 1 и 2 класса санитарной вредности в пределах территорий с очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы.

-	организация и благоустройство СЗЗ: промышленно-коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных коммуникаций.

-	юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха при эксплуатации объектов.

-	юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.

Проектное решение

Проектом Генерального плана Березняковского муниципального образования предусматривается размещение планируемых объектов, см. таблицу 6.2.

Таблица 6.2 - Планируемые к размещению территории и объекты

| № п/п | Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно- защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Резервная территория под размещение объектов (3,5 га) | Около существующей пилорамы в п. Игирма, резервируется площадка под развитие промышленных объектов IV-V класса опасности (пилорама и т.п.) с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | IV-V | 100-50 |

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.1 реализация проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Березняковского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области.

6.1.2 Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых объектов

Водные ресурсы Березняковского муниципального образования представлены как поверхностными р. Грануха, р. Елань, р. Еланный, р. Зенков, р. Ключевой, р. Куренной, р. Мостовой, р. Ниж. Боярск, р. Нижний, р. Никольский, р. Половинный, р. Семенновский, р. Серебряный, р. Сухой, р. Тоборный, р. Томаренчиха, р. Черемухов, р. Борисов так и подземными водами.

На территории Березняковского сельского поселения контроль за коммунальным обслуживанием населения осуществляет ООО «Комсервис». Предприятие осуществляет эксплуатацию и ремонт, водозаборных сооружений, комплексов очистных сооружений.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:

-	обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

-	рациональное использование водных ресурсов;

-	предотвращение загрязнения водоёмов;

-	соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

-	действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Основные источники загрязнения вод

Современный уровень загрязнения водных объектов на территории поселения определяется сбросами загрязненных вод объектов сельского хозяйства, объектами жилищно- коммунального хозяйства.

Информация о негативном воздействии на водные объекты Березняковского муниципального образования государственной статистической отчетности по форме № 2-ТП (водхоз) за 2006-2010 гг, общие показатели использования воды в Территориальном отделе водных ресурсов по Иркутской области отсутствует.

Водоотведение существует только в п. Березняки. Объекты КОС эксплуатировались больше 30 лет в условиях агрессивной жидкостной и газовой сред. Конструкция здания КОС подвержены различной степени износа, повреждений и разрушений. Сооружения находятся в аварийном состоянии. Разрушению подверглись практически все виды материалов, конструкций - бетон, арматура, кирпичная кладка, деревянные изделия. Проектная мощность очистных сооружений составляет 700 м3/сут, фактическая - 200 м3/сут.

В 2006 году по заданию администрации Нижнеилимского района, Иркутской областной общественной организацией «Экологическая группа», проведено обследование технологического процесса очистки сточных вод, технологических режимов, анализ работы очистных сооружений п. Березняки.

Рекомендовано начать разработку рабочего проекта по строительству очистного мобильного комплекса в контейнерном исполнении «Альфа», которые изготавливаются в полном заводском исполнении ИГОО «Экологической группой». Электрохимический способ очистки, используемый в очистных комплексах «Альфа» позволяет достичь требуемых показателей ПДК для поселка Березняки.

Реализация проекта по созданию КОС направлена на снижение массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

За счет средств бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» подготовлен типовой рабочий проект очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод «Альфа-7ХБ» в контейнерном исполнении в п. Березняки, по которому получено положительное заключение агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области № 97-37-0173/9 от 22.01.2009 года.

В связи с данным обстоятельством, проектом Генерального плана предусматривается демонтаж изношенных существующих канализационных очистных сооружений и строительство новых очистных сооружений в соответствии с «Рабочим проектом строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод «Альфа-7ХБ» выполненным ИГОО «Экологическая группа». Проектная мощность очистных сооружений - 200 м3/сут.

Следует учесть, что существующие и проектные канализационные очистные сооружения находятся в водоохранной зоне Усть-Илимского водохранилища. В соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями от 25 июня 2012 г.) статьей 65 пунктом 16:

- в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Также, проектом рекомендуется при строительстве канализационных очистных сооружений соблюдать требования к санитарной охране водных объектов согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» пункт 4.

Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников

Согласно действующим стандартам, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом, радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество воды определяется рядом показателей (содержание тех или иных примесей), предельно допустимые значения (нормативы) которых задаются соответствующими нормативными документами.

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Нижнеилимском районе в 2011 году» на территории поселения проводится мониторинг по качеству воды источников водоснабжения населения в соответствии с программой «Вода питьевая».

Контроль за качеством воды, подаваемой населению Березняковского муниципального образования по химическим и микробиологическим показателям воды контролируются ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области».

В настоящее время ведется работа по вхождению в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы.

Водопотребителями Березняковского поселения являются жители, производственные предприятия, торговые точки.

Водоснабжение п. Березняки осуществляется от водозаборных сооружений, состоящих из скважин.

Водоснабжение населения п. Игирма осуществляется из скважины расположенной на территории поселка. Доставка воды населению осуществляется автотранспортом.

Следует отметить, что водозаборные скважины в п. Березняки входят в санитарно- защитную зону молочного цеха и пилорамы ИП Перфилев. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г.) части V пункту 5.2:

-	в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Предприятиям ИП Перфильев (пилорама) и ООО СХП «Рассвет» (молочный цех) необходимо разработать проект санитарно-защитных зон. По итогам проекта, в случае, расположения водозаборных скважин в санитарно-защитных зонах объектов, проектом Генерального плана рекомендуется провести инженерно-гидрогеологические изыскания почв в Березняковском поселении для организации нового водозабора с последующим запретом эксплуатации скважин для питьевого водоснабжения в санитарно-защитных зонах предприятий.

На территории Березняковского поселения зоны санитарной охраны I, II, III поясов источников водоснабжения (скважины) не установлены.

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций в поселении, проектом рекомендуется проводить регулярный контроль качества воды, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, применять современные средства по очистке и обеззараживанию воды, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими нормами.

Выводы:

-	канализационные очистные сооружения в п. Березняки полностью изношены;

-	в Березняковском поселении не организовано отведение поверхностного стока;

-	источники водоснабжения (скважины) в поселении не имеют установленных зон санитарной охраны.

Рекомендации:

Для улучшения водоснабжения территории Березняковского сельского поселения необходимо реализовать целый комплекс мероприятий. К первоочередным мероприятиям по степени важности и затратности можно отнести следующие:

реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Березняковского сельского поселения;

-	строительство новых канализационных очистных сооружений;

-	геологоразведочные работы, доразведка, утверждение запасов, исследование подземных вод;

-	собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса;

-	установить зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

-	принять во внимание мероприятия «Комплексной программы социально- экономического развития муниципального образования Березняковского сельского поселения на 2011-2015 гг. Нижнеилимского района», направленные на обеспечение населения Березняковского поселения качественной питьевой водой.

Проектное решение

Проектом Генерального плана предусмотрено:

-	строительство водонапорной башни в п. Игирма;

-	в п. Игирма предусматривается отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от зданий социально-культурного и бытового назначения в непроницаемые выгребы с последующим вывозом на канализационные очистные сооружения в п. Березняки.

Таблица 6.3 - Перечень планируемых к размещению объектов

| № пп | Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно- защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канализационные очистные сооружения, производительностью 0,2 тыс.м3/сут. | Водоотведение |  | 20** |

Примечание:

** - в соответствии с рабочим проектом строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, разработанным ИГОО «Экологическая группа».

Таблица 6.4 - Перечень объектов, подлежащих закрытию

| № п/п | Наименование | Класс опасности | Размер нормативной санитарно- защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующие канализационные очистные сооружения 0,7 га (в водоохранной зоне, ветхие |  | 200* |

Примечание:

*- санитарно-защитная зона остается неизменной до момента ликвидации объекта.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.2 реализация проекта окажет положительное влияние на поверхностные и подземные воды, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Березняковского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области.

6.1.3 Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

Электромагнитное загрязнение

Источники электромагнитного излучения

В качестве источников электромагнитного излучения на территории поселения можно отметить вышки сотовой связи фирм ОАО «Вымпел Коммуникации» (Билайн) и ЗАО «Мобиком-Хабаровск» (Мегафон).

Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты (50/60 Гц) на территории поселения являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).

В границах Березняковского сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи напряжением 110, 35 и низкого напряжения 10 и 6 кВ.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше напряжение - тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.

Выводы:

Воздушные линии электропередачи напряжением 110, 35 кВ не оказывают электромагнитного воздействия на здоровье населения Березняковского муниципального образования, из-за значительного расстояния до жилой застройки и низкого напряжения соответственно.

Рекомендации:

Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории Березняковского МО следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29 ноября 1990 г. № 2971).

Необходимо отметить, при соблюдении охранных зон линий электропередачи, согласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» от 28 февраля 1984 г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Шумовое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80-90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.

Источники шумового загрязнения

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально - 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально - 60 дБА) - в ночное.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Источником внешнего шума на территории поселения является автомобильный транспорт, проходящий по автодорогам местного значения в п. Березняки «Подъезд к п. Березняки», «Подъезд к п. Игирма» и «Старая Игирма-Березняки» - в п. Игирма

Выводы:

Шумовое воздействие, оказываемое на население автомобильным транспортом, проходящим по автодорогам местного значения в п. Березняки «Подъезд к п. Березняки» и «Подъезд к п. Игирма» и «Старая Игирма-Березняки» в п. Игирма не существенно, из-за малого его количества и низкой интенсивности движения.

Рекомендации:

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автотранспорта со стороны жилой и общественной застройки поселения, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м в границах населенных пунктов (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г. № 820 пункт 8.21).

Радиационное загрязнение

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Нижнеилимском районе в 2011 году» радиационная обстановка на территории Нижнеилимского района в 2011 г. радиационных аварий, радиоактивных веществ не зарегистрировано.

Источники радиационного загрязнения

Основными источниками облучения населения на территории муниципального образования остаются природные источники и медицинское рентгенорадиологическое диагностическое оборудование туберкулезного диспансера в п. Березняки. Потенциально опасные объекты по радиационной безопасности отсутствуют.

Рекомендации:

Для объективной оценки радиационной обстановки на территории Березняковского муниципального образования, обеспечения контроля облучения населения за счет основных источников ионизирующего излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз облучении населения, необходимо совершенствование работы по радиационно-гигиенической паспортизации и развитие Единой государственной системы учета и контроля индивидуальных доз облучения граждан, для чего необходимо:

-	обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № З-ФЗ от 09.01.96;

-	соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

-	обеспечить полный охват паспортизацией всех организаций, использующих ИИИ;

-	совершенствовать методы контроля доз облучения населения и персонала;

-	обеспечить инструментальный контроль доз облучения пациентов при проведении медицинских диагностических рентгенорадиологических исследований.

Основными проблемами в обеспечении радиационной безопасности населения муниципального образования и снижении рисков стохастических эффектов, вызываемых воздействием источников ионизирующего излучения могут быть:

-	необходимость расширения радиоэкологических исследований, уделяя особое внимание определению радона и продуктов его распада в жилых и производственных зданиях;

-	активное выявление территорий с аномально высокими дозами облучения населения природными источниками ионизирующего излучения;

-	усиление надзора за объектами, использующими в деятельности источники ионизирующего излучения.

С целью снижения доз медицинского облучения населения необходимо:

-	обеспечивать лечебно-профилактические учреждения современными диагностическими аппаратами (малодозовыми и цифровыми аппаратами, визиографами), высокочувствительной рентгеновской пленкой, приборами индивидуального дозиметрического контроля пациентов;

-	ограничивать проведение профилактических рентгенорадиологических исследований для снижения вклада в коллективную дозу облучения населения;

-	обеспечивать проведение медицинских рентгенорадиологических исследований строго по показаниям.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Березняковского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области.

6.1.4 Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

В связи со значительным увеличением в последние годы объема образующихся быто¬вых отходов и изменением их структуры вопрос хранения и утилизации приобрел большую актуальность.

На территории Березняковского поселения организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов, и уборки территорий максимально приближена к требованиям, определенным СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территории населенных мест».

Основные источники загрязнения почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве аккумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья населения.

Сбор мусора по административным зданиям осуществляется в контейнерах для временного хранения. Также осуществляется вывоз крупногабаритных отходов.

Согласно «Временной схеме сбора и размещения ТБО Березняковского муниципального образования на 2012-2014 годы» для обеспечения удовлетворительного санитарного состояния Березняковского поселения, бытовые отходы удаляются по единой планово- регулярной централизованной системе. Вывоз твердых бытовых отходов производится специализированной техникой предприятия ООО «КомСервис», согласно графику вывоза, согласованного с администрацией Березняковского сельского поселения. Вывоз ТБО производится еженедельно.

Территория свалок ТБО населенных пунктов поселения не огорожена, контрольно- пропускная система отсутствует. Наблюдательными скважинами для мониторинга подземных вод не обустроена.

Санитарная очистка территории, прилегающей к населенным пунктам Березняковского поселения, ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов производится ежегодно в весенне-летний период в рамках мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности.

Транспортировка жидких бытовых отходов проводится централизованно (централизованная система водоотведения) от благоустроенных домов, предприятий, учреждений.

Услуги по сбору, транспортировке и размещению жидких бытовых отходов оказывает ООО «КомСервис» с использованием специализированной ассенизационной автомашины. Транспортировка жидких бытовых отходов производится на канализационные очистные сооружения поселка Березняки. На территории частных домовладений размещаются дворовые уборные.

Кроме того, на территории населенных пунктов Березняковского поселения осуществляется регулярная очистка дорог и пожарных проездов специализированной техникой.

Уборка улиц, кюветов, съездов, площадок, придомовых территорий и территорий, прилегающих к объектам, в летний период года проводится юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся данные территории. Учитывая протяженность улично- дорожной сети и численность населения поселков Березняковского поселения, количество мусоросборных контейнеров является недостаточным и существует необходимость в дополнительных мусоросборных контейнерах.

Выпас домашнего скота проводится в местах, определенных администрацией поселения в соответствии с Решениями Думы Березняковского сельского поселения.

Деятельность в сфере обращения с отходами первого класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы) регламентируется Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 24.03.2011 г. № 201 «Об организации комплексной системы безопасного обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами на территории муниципального образования «Нижнеилимский район».

Контроль за обращением с медицинскими отходами (учет, дезинфекция, сбор) осуществляется руководством Березняковской участковой больницы и фельдшерско- акушерского пункта п. Игирма.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

-химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;

-	строительные отходы;

-	хозяйственно-бытовые сточные воды;

-	горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как: конюшня, коровник или свинарник;

-	источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным пунктам поселения.

На территории поселения отсутствуют предприятия по сортировке, переработке, сжиганию мусора.

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Нижнеилимском районе в 2011 году» анализ лабораторного контроля за период 2009-2011 гг. за качеством почвы показал, что нестандартных проб почв по санитарно-химическим показателям не зарегистрировано, в связи с тем, что на всех предприятиях, имеющих стационарные источники выбросов соблюдается режим санитарно-защитных зон. Качество почвы по микробиологическим, паразитологическим показателям, остается стабильным. Не стандартные пробы почвы не регистрируются, что свидетельствует о налаживании системы своевременной очистки территории населенных мест.

По данным Администрации на территории Березняковского поселения кладбище п. Березняки расположено в юго-восточном направлении за границами п. Березняки на расстоянии порядка 1,5 км от границы населенного пункта. Кладбище п. Игирма находится в восточном направлении на расстоянии около 500 м от границы поселка.

Выводы:

-	отсутствие полигона ТБО на территории Березняковского поселения;

-	существует необходимость в дополнительных мусоросборных контейнерах;

-	свалки ТБО и кладбища, расположенные в границах Березняковского сельского поселения, не оказывают негативное влияние на здоровье населения, в связи с тем, что расположены на значительном расстоянии от населенных пунктов и водных объектов.

Рекомендации:

-	обеспечить санкционирование мест складирования ТБО на территории поселения;

-	сбор, временное хранение, регулярный вывоз ТБО и ЖБО, уборку территории осуществлять в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, согласованной и утвержденной в установленном порядке;

-	проводить регулярные проверки санитарного состояния территорий жилых зон, предприятий, лесных и водоохранных зон;

-	оборудовать и содержать площадки контейнеров для сбора ТБО в соответствии с СанПиНом 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) пункт 2.2.3;

-	проводить мероприятия по рекультивации нарушенных территорий (несанкционированная свалка) лесокультурными методами;

- Администрации Березняковского муниципального образования принять меры по недопущению возникновения несанкционированных стихийных свалок ТБО на территории поселения.

Проектное решение

Проектом генерального плана предусмотрена ликвидация всех стихийных свалок с последующей их рекультивацией, а также предусматривается размещение планируемых объектов, см. таблицы 6.6, 6.7, 6.8.

Таблица 6.5 - Планируемые к размещению территории и объекты

| № п/п | Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно- защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Полигон для компостирования ТБО без фекалий и навоза | Санитарная очистка | III | 300 |
| 2 | Скотомогильник с биологическими камерами (яма Беккари) в районе размещения полигона ТБО –(исключен см. Приложение 4) | Санитарная очистка | II | 500 |

Таблица 6.6 - Территории и объекты, подлежащие рекультивации

| 3 | Расширение существующего кладбища в п. Березняки на 1,5 га. - исключено | Санитарная очистка | V | 50 \ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование | Класс опасности | Размер нормативной санитарно- защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Около существующей пилорамы в п. Игирма, резервируется площадка под развитие промышленных объектов IV-V класса опасности. (исключено) | IV-V | 100-50 |
| 2 | Свалка Березняковского поселения, площадью 3,0 га, рекультивируется под строительство полигона для компостирования ТБО без фекалий и навоза | III | 300 |

Таблица 6.7 - Перечень объектов, подлежащих закрытию

| № п/п | Наименование | Класс опасности | Размер нормативной санитарно- защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий скотомогильник – (исключен см. Приложение 4) | I | 1000* |

Примечание:

*- санитарно-защитная зона остается неизменной до момента ликвидации объекта.

Следует отметить, что при строительстве новых, расширении и рекультивации существующих объектов размещения отходов, проектная документация, связанная с размещением обезвреживанием отходов, подлежит государственной экологической экспертизе согласно ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ статья 11.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Березняковского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области.

6.1.5 Состояние зеленого фонда населенных пунктов и оценка влияния планируемых объектов

Зеленые насаждения общего пользования

В границах Березняковского муниципального образования зеленые насаждения общего пользования расположены:

-	в центре п. Игирма, по ул. Парковая, площадью - 2,7 га.

На территории п. Березняки зеленые насаждения общего пользования отсутствуют.

Проектом предусматривается на территории Березняковского поселения озеленение территории в п. Березняки:

-	по ул. 9 мая - 1,46 га;

-	территория между ул. Зыряновская и ул. Макаровская - 1,0 га;

Дополнительное озеленение к существующему в п. Игирма:

-	по ул. 50 лет Октября - 1,0 га;

-	возле ул. Лесной - 0,63.

Кроме того, необходимо оборудовать площадки для отдыха населения мусоросборными урнами.

Зеленые насаждения специального назначения

Зеленые насаждения специального назначения - территории, занятые зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения, находящиеся в зонах охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зонах, на территории кладбищ, в зонах землеотвода автомобильных дорог, железных дорог, инженерных сооружений, а также в иных зонах, требующих установления защитного озеленения, в том числе уличное озеленение в границах красных линий улично-дорожной сети или в территориальной зоне улично-дорожной сети.

На территории Березняковского поселения зеленые насаждения специального назначения отсутствуют.

Проектом предусматривается организация зон зеленых насаждений санитарно- защитных зон, охранных зон, санитарных разрывов, зон охраны источников питьевого водоснабжения:

-	в п. Березняки, на пересечении ул. Романовская и ул. Зыряновская - 0,5 га;

-	в п. Игирма:

территория, расположенная вокруг Новоигирминского лесхоза, планируемая к выносу из санитарно-защитной зоны Игирминского лесхоза, площадью - 0,9 га;

территория, вокруг существующей пилорамы и площадки под развитие промышленных объектов IV-V класса вредности - 5,2 га.

Рекомендации:

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной подготовке территории под застройку.

-	целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного мира в границе поселения;

-	разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внутриквартальных улиц;

-	организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и оптимальных условий проветривания территории;

-	реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользования (придомовые территории, др.).

6.2 Охрана окружающей среды

6.2.1	Охрана атмосферного воздуха

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна:

-	установление санитарно-защитных зон для всех предприятий и объектов, расположенных в границах Березняковского сельского поселения, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г.);

Проектом Генеральный план Березняковского муниципального образования предусматривается на первую очередь:

-	вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны молочного цеха (ООО СХП «Рассвет») в п. Березняки;

-	вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны территории Новоигирминского лесхоза и пилорамы, расположенных в п. Игирма;

6.2.2	Охрана подземных и поверхностных вод

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния поверхностных и подземных вод и качества питьевого водоснабжения:

-	на первую очередь строительство канализационных очистных сооружений в п. Березняки производительностью 0,2 тыс.м3 /сут;

-	строительство водонапорной башни в п. Игирма;

-	в п. Игирма предусматривается отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от зданий социально-культурного и бытового назначения в непроницаемые выгребы с последующим вывозом на канализационные очистные сооружения в п. Березняки;

-	в населенных пунктах Березняковского муниципального образования проектом предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки;

-	закрытие существующих канализационных очистных сооружений, расположенных в водоохранной зоне;

-	расширение существующего кладбища в п. Березняки на 1,5 га.

6.2.3	Физические факторы окружающей среды

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды:

Электромагнитное загрязнение

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого линиями электропередачи напряжением 110 и 35 кВ, установить охранные зоны 25 и 20 м согласно (ГОСТ 12.1.051-90 «Охранные зоны линий электропередачи»).

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Шумовое загрязнение

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автотранспорта со стороны жилой и общественной застройки поселения, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г. № 820 пункт 8.21).

Радиационное загрязнение

-	обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № З-ФЗ от 09.01.96;

-	соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

6.2.4	Охрана почв

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния почв:

-	на первую очередь рекультивация существующей свалки с последующей организацией обустроенного полигона ТБО с компостированием отходов без навоза и фекалий в соответствии с экологическими нормами и правилами;

-	скотомогильник с биологическими камерами (яма Беккари) в районе размещения полигона ТБО – (исключен см. Приложение 4);

-	расширение существующего кладбища в п. Березняки на 1,5 га;

-	ликвидация всех стихийных свалок с последующей их рекультивацией.

6.2.5	Охрана зеленого фонда

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

-	профилактические противопожарные мероприятия;

-	предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

-	преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

-	распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

-	создание внутрипоселковых систем озеленения общего пользования и специального назначения.

6.3 Особо охраняемые территории и объекты

6.3.1 Особо охраняемые природные территории

Существующие особо охраняемые природные территории

Согласно «Схеме развития и размещения, особо охраняемых природных территорий в Иркутской области» и «Лесохозяйственного регламента Нижнеилимского лесничества» на территории Березняковского муниципального образования, существующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Планируемые особо охраняемые природные территории

Согласно «Схеме развития и размещения, особо охраняемых природных территорий в Иркутской области» и «Лесохозяйственного регламента Нижнеилимского лесничества» планируемые особо охраняемые природные территории в границах Березняковского муниципального образовании приведены в таблице 6.8.

Таблица 6.8 - Планируемые памятники природы в Березняковском МО

| № п/п. | Название планируемой ООПТ | Местонахождение, описание границ |
| --- | --- | --- |
|  | Геологические |  |
| 1 | Пещера Игирминская | В устье р. Игирма, недалеко от п. Игирма. |

В целях обеспечения сохранности памятников природы в соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изм. от 25 июня 2012 г.) устанавливается режим, таблица 6.9.

Таблица 6.9 - Режимы ООПТ в границах Березняковского сельского поселения

| Наименование ООПТ | Режим ООПТ |
| --- | --- |
| Памятник природы «Пещера Игирминская» | На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов. |

В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изм. от 25 июня 2012 г.) на особо охраняемых природных территориях регионального значения государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении ими регионального государственного экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

В материалы Генерального плана необходимо внести изменения и дополнения после включения объектов ООПТ в государственный кадастр в порядке, установленном действующим законодательством и утверждения проекта зон охраны ООПТ.

6.3.2 Территории и объекты культурного наследия

Согласно письму Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 26.06.2020 г. № 02-76-4246/20 в пределах Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области по состоянию на 01.06.2020 года на учете государственного органа по охране объектов культурного наследия Иркутской области в границах муниципального образования состоят 10 объектов археологического наследия, в том числе:

- 1 объект федерального значения, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- 9 выявленных объектов археологического наследия.

Объекты культурного наследия - памятники истории и архитектуры на учете не состоят.

На основании ст. 5.1. Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) проведение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ в границах территории памятников и ансамблей запрещается, либо вышеназванные работы могут проводиться при условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

На основании ст.36 Федерального закона №73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п.З ст.31 Федерального закона №73-Ф3 предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, определенном ст. 45.1 Федерального закона №73-Ф3.

Перечень объектов археологического наследия, расположенных в пределах Березняковского сельского поселения Ниженилимского района Иркутской области по состоянию на 01.01.2010г. представлен в таблице 6.10.

Таблица 6.10 - Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района по состоянию на 01.06.2020 г.

Перечень объектов археологического наследия федерального значения, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ЕГРОКН)

| № п/п | Наименование объекта археологического наследия | Регистрационный номер в ЕГРОКН | Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пещеры Игирминские (не исследованы), вблизи расположена неолитическая стоянка | 381741085680006 | Решение Иркутского облисполкома за №397 от 09.08.1966 г. |

Перечень выявленных объектов археологического наследия Нижнеилимского

района

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта) | Сведения об историко- культурной ценности объекта (заполняется для объектов культурного наследия, выявленных после 22 января 2015 года, для объектов археологического наследия не заполняется) | Иные сведения и документы (в том числе основания для включения в перечень, исключения из перечня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2.20 | Стоянка Верхне- Боярская | III-I тыс. до н.э. | Нижнеилимский район |  | п. 1 ст. 17 ФЭ-315 от 22.10.2014 г. |
| 21.2.21 | Стоянка Литвинцевская | IV-I тыс. до н.э. | Нижнеилимский район |  | п. 1 ст. 17 Ф3-315 от 22.10.2014 г. |
| 21.2.22 | Стоянка Усть- Семеновская | 1V-I тыс. до н.э. | Нижнеилимский район |  | п. 1 ст. 17 Ф3-315 от 22.10.2014 г. |
| 21.2.23 | Стоянка Семеновская | III-I тыс. до н.э. | Нижнеилимский район |  | п. 1 ст. 17 Ф3-315 от 22.10.2014 г. |
| 21.2.24 | Стоянка Оглоблинская 1 (Оглоблино) | IX-VII тыс. до н.э., I тыс. до н.э. | Нижнеилимский район |  | п. 1 ст. 17 Ф3-315 от 22.10.2014 г. |
| 21.2.25 | Стоянка Оглоблинская 2 | IV-I тыс. до н.э. | Нижнеилимский район |  | п. 1 ст. 17 03-315 от 22.10.2014 г. |
| 21.2.26 | Стоянка Игирма 1 | X-I тыс. до н.э. | Нижнеилимский район |  | п. 1 ст. 17 Ф3-315 от 22.10.2014 г. |
| 21.2.27 | Стоянка Игирма 2 | I1-I тыс. до н.э. | Нижнеилимский район |  | п. 1 ст. 17 Ф3-315 от 22.10.2014 г. |
| 21.2.28 | Стоянка Игирма 3 | IV-II тыс. до н.э. | Нижнеилимский район |  | п. 1 ст. 17 Ф3-315 от 22.10.2014 г. |

Перечень составлен в соответствии с "Перечнем выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области", утвержденным приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14.02.2017 № 18-спр,

6.4 Характеристики зон с особыми условиями использования территории

6.4.1 Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

## Охранные зоны линий электропередачи

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов (согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В»),

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

На территории Березняковского муниципального образования проходят воздушные линии электропередачи с охранными зонами:

BJI - 110 кВ - 20 м;

-ВЛ-35 кВ -15 м.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

устраивать свалки;

проводить взрывные работы;

разводить огонь;

сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горюче-смазочные материалы;

набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - подниматься на опоры;

проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395.

6.4.2 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с изменениями от 9 сентября 2010 г.).

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно- защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно- защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно- защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно- исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и сани- тарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на:

Зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых определяется расчетным путем.

В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют:

акустической вредности от автомобильных дорог региональных,

акустической вредности от поселковых улиц.

Зоны ограничений от техногенных стационарных источников, расположенных на территории Березняковского сельского поселения представлены в таблице 6.12.

Таблица 6.12 - Перечень существующих предприятий, источников загрязнения Березняковского сельского поселения

| № п/п | Наименование предприятия | Отраслевая направленность | Класс опасности | Площадь территории, га | Размер нормативной санитарно- защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Березняковское МО |  |  |  |  |
| 1 | Скотомогильник – (исключен см. Приложение 4) | Санитарная очистка | II | 0,06 | 500 |
| 2 | Кладбище п. Игирма | Санитарная очистка | V | 4,4 | 50 |
| 3 | Кладбище п.Березняки | Санитарная очистка | V | 1,4 | 50 |
| 4 | Свалка ТБО | Санитарная очистка | III | 3,0 | 300 |
|  | п. Березняки |  |  |  |  |
| 5 | ООО СХП «Рассвет» | Животноводство |  |  |  |
|  | Конный двор |  | V | 0,6 | 50 |
|  | МТФ |  | IV | 8,42 | 100 |
|  | Молочный цех |  | V | 0,36 | 50 |
|  | Овощехранилище |  | V | 4,4 | 50 |
|  | Ремонтно- механические мастерские |  | IV | 5,59 | 100 |
|  | Склад ГСМ |  | IV | 0,8 | 100 |
| 6 | ООО «Комсервис» (канализационные очистные сооружения) | Водоотведение |  | 0,7 | 200 |
| 7 | ИП Перфильев (пилорама) | Деревообработка | IV | 4,3 | 100 |
| 8 | ИП Чиканов (миниферма) | Животноводство | V | 0,5 | 50 |
| 9 | ИП Толмачев | Деревообработка | V | 0,53 | 50 |
|  | п. Игирма |  |  |  |  |
| 10 | База ФГУ «Игирминский лесхоз» | Лесное хозяйство | V | 0,48 | 50 |
| 11 | Котельная школы (на дровах) | Теплоснабжение | V | 0,18 | 50* |
| 12 | ИП Норотова Р.К. пилорама Р-63 | Деревообработка | IV | 0,3 | 100 |

Примечание:

* - рекомендуемая минимальная санитарно-защитная зона для котельной, расположенной в Березняковском поселении, устанавливается аналогично котельным, имеющим малую мощность до 200 Гкал и составляют 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г.).

| № п/п | Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно- защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 6.13 - Планируемые к размещению территории и объекты

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервная территория под размещение объектов (3,5 га) (исключено) | Около существующей пилорамы в п. Игирма, резервируется площадка под развитие промышленных объектов IV-V класса опасности (пилорама и т.п.) с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | IV-V | 100-50 |
| 2 | Канализационные очистные сооружения, производительностью 0,2 тыс.мЗ/сут. | Водоотведение |  | 20* |

Таблица 6.14 - Территории и объекты, подлежащие рекультивации и закрытию

* - в соответствии с рабочим проектом строительства очистных сооружений хозяйствен- но-бытовых сточных вод, разработанным ИГОО «Экологическая группа».

| № п/п | Наименование | Класс опасности | Размер нормативной санитарно- защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Рекультивация |  |  |
| 1 | Около существующей пилорамы в п. Игирма, резервируется площадка под развитие промышленных объектов IV-V класса опасности. (исключено) | IV-V | 100-50 |
| 2 | Свалка Березняковского поселения, площадью 3,0 га, рекультивируется под строительство полигона для компостирования ТБО без фекалий и навоза | III | 300 |
|  | Закрытие |  |  |
| 3 | Существующий скотомогильник (исключен см. Приложение 4) | I | 1000* |
| 4 | Существующие канализационные очистные сооружения 0,7 га (в водоохранной зоне) | - | 200* |

Примечание:

*- санитарно-защитная зона остается неизменной до момента ликвидации, выноса или закрытия объекта.

6.4.3. Охранные зоны водных объектов

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями от 21 июля 2011 г.).

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Зоны охраны водоемов подразделяются на:

-водоохранные зоны водных объектов;

-прибрежные защитные полосы водных объектов;

-береговые полосы;

Зоны охраны наиболее крупных водоемов, протекающих на территории Березняковского сельского поселения см. таблицу 6.15.

Таблица 6.15 - Зоны охраны наиболее крупных водоемов, протекающих на территории Березняковского сельского поселения

| Наименование водного объекта | Длина водотока, км | Береговая полоса, м | Прибрежно- защитная полоса, м | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Илимское водохранилище | - | 20 | 200 | 200 |
| р. Елань | 7,0 | 5 | 50 | 50 |
| р. Еланный | 4,0 | 5 | 50 | 50 |
| р. Зенков | 5,6 | 5 | 50 | 50 |
| р. Ключевой | 5,2 | 5 | 50 | 50 |
| р. Куренной | 5,2 | 5 | 50 | 50 |
| р. Мостовой | 5,2 | 5 | 50 | 50 |
| р. Нижний Боярский | 12,0 | 20 | 50 | 100 |
| р. Верхний Боярский | 13,8 | 20 | 50 | 100 |
| р. Нижний | 1,5 | 5 | 50 | 50 |
| р. Никольский | 10,7 | 20 | 50 | 100 |
| р. Половинный | 11,2 | 20 | 50 | 100 |
| р. Семеновский | 7,0 | 5 | 50 | 50 |
| р. Серебрянный | 2,7 | 5 | 50 | 50 |
| р. Сухой | 4,4 | 5 | 50 | 50 |
| р. Тоборный | 2,1 | 5 | 50 | 50 |
| р. Томаренчиха | 8,1 | 5 | 50 | 50 |
| р. Черемухов | 11,6 | 20 | 50 | 100 |
| р. Борисов | 5,7 | 5 | 50 | 50 |

Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

-Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются:

-распашка земель;

-размещение отвалов размываемых грунтов;

-выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,ванн.

На водных объектах общего пользования (береговые полосы) могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

6.4.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002 г. № 10).

Водоснабжение п. Березняки осуществляется от водозаборных сооружений, состоящих из скважин.

Водоснабжение населения п. Игирма осуществляется из скважины расположенной на территории поселка. Доставка воды населению осуществляется автотранспортом.

На расчетный срок, проектом предусматривается строительство водонапорной башни в п. Игирма. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002 г. № 10 пункту 2.4.2 граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: - от водонапорных башен - не менее 10 м.

Необходимо установить первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны (ЗСО) для существующих скважин. Границу первого пояса ЗСО установить на расстоянии 50 метров скважин. Цель - охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

По первому поясу ЗСО необходимо выполнить следующие мероприятия: территория должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных доступов; запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и реконструкции водозаборных сооружений; оголовки скважин должны быть закрыты на запорные устройства.

Границы зон второго и третьего пояса ЗСО определяются расчетным путем. Второй пояс ЗСО служит для защиты водоносного пласта от микробного загрязнения, а третий пояс ЗСО для защиты от химического загрязнения.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002 г. №10.

При организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, необходимо соблюдать мероприятия на территории ЗСО (зона санитарной охраны источников водоснабжения) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» пункт 3.2 «Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения».

Раздел 7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории заключается в рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» и включает следующие позиции:

- 	спасение населения, которое включает прием эвакуированных, обеспечение защитными сооружениями наибольшей работающей смены действующих в военное время предприятий, учреждений и дежурного персонала, руководства и соединений ГО;

- повышение устойчивости функционирования проектируемой территории в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты территории от последствий аварий на потенциально опасных объектах, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

- размещение и развитие систем связи и оповещения;

- возможность спасения населения, которое включает его эвакуацию и временное размещение в специально оборудованных пунктах.

Графическая часть проекта выполнена согласно Приложению №10 к Приказу министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения».

Пункт 99.1. Перечень объектов в классе «Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Таблица 8.1

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующий и строящийся | планируемый к размещению | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 602050201 | Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования |  |  |  |  |
| 602050202 | Объекты обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 602050203 | Объекты лесопожарной охраны |  |  |  |  |
| 602050204 | Объекты мониторинга и прогнозирования |  |  |  |  |
| 602050205 | Объекты информирования и оповещения |  |  |  |  |
| 602050206 | Иные объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |

Пункт 126.1. Перечень объектов в классе «Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера»

Таблица 8.2

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующий и строящийся | планируемый к размещению | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 606010101 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера |  | не отображается | не отображается | не отображается |
| 606010102 | Территории, подверженные опасным геологическим процессам |  | не отображается | не отображается | не отображается |
| 606010103 | Территории, подверженные опасным гидрологическим процессам |  | не отображается | не отображается | не отображается |
| 606010104 | Территории, подверженные опасным метеорологическим процессам |  | не отображается | не отображается | не отображается |

Пункт 127.1. Перечень объектов в классе «Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера»

Таблица 8.3

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующий и строящийся | планируемый к размещению | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 606010201 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера |  | не отображается | не отображается | не отображается |
| 606010202 | Зона, подверженная риску радиоактивного загрязнения |  | не отображается | не отображается | не отображается |
| 606010203 | Зона, подверженная риску химического заражения |  | не отображается | не отображается | не отображается |
| 606010204 | Зона возможного катастрофического затопления (при аварии на гидродинамически опасном объекте) |  | не отображается | не отображается | не отображается |

Иная информация, не учтенная в данном документе, будет наноситься самостоятельными графическими элементами, и отражена непосредственно в графических материалах проекта.

  - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность рационального использования территории.

Оценка степени опасности (риска) воздействия данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.

Березняковское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в состав Нижнеилимского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области». В Березняковское муниципальное образование входят поселки Березняки и Игирма (Старая Игирма). Административным центром муниципального образования является п. Березняки.

Березняковское сельское поселение располагается в пределах Средне-Сибирского плоскогорья, в долине р. Илим и на прилегающих междуречных территориях. По территории поселения протекает р. Илим, переходящая в Усть-Илимское водохранилище.

7.1.1. Перечень возможных ЧС техногенного характера

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, которые могут оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей на территории Березняковского муниципального образования относятся аварии на коммунально-энергетических сетях, а также дорожно-транспортные происшествия.

Аварии на радиационно-опасных объектах

На территории Березняковского муниципального образования радиационно-опасных объектов нет.

Аварии на химически опасных объектах

На территории Березняковского муниципального образования химически опасных объектов нет.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

На территории Березняковского муниципального образования взрывопожароопасных объектов нет.

Аварии на автомобильном транспорте

Основные внешние связи Березняковского муниципального образования осуществляются по автодороге местного значения «Подъезд к Игирме» и автомобильной дороге местного значения «Подъезд к Игирме»-«Хребтовая-Рудногорск».

Существующая улично-дорожная сеть п. Березняки представлена главной улицей ул. Янгеля, являющаяся основным выходом на автодорогу местного значения «Подъезд к п. Березняки», а также сетью улиц местного значения. Магистральной улицей районного значения является ул. Романовская.

По этим улицам осуществляются основные транспортные связи жилых районов с общественными центрами и выходы на городские магистрали.

Существующая улично-дорожная сеть п. Игирма представлена главной улицей ул. Строительная, являющаяся основным выходом на автодорогу местного значения «Подъезд к Игирме», а также сетью улиц местного значения. Магистральными улицами районного значения являются ул. 50 лет Октября и ул. Радищева.

По этим улицам осуществляются основные транспортные связи жилых районов с общественными центрами и выходы на городские магистрали.

В результате анализа существующей улично-дорожной сети Березняковского муниципального образования выявлены следующие ее недостатки:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц;

- отсутствие благоустройства улиц: освещение улиц в населенных пунктах частичное или отсутствует, отсутствие тротуаров, и кюветов вдоль улиц.

На территории Березняковского муниципального образования присутствует риск возникновения ЧС на транспорте, связанные с авариями на автомобильном транспорте.

Кроме того, транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего вблизи транспортных магистралей, потому как по ним осуществляется транспортировка легковоспламеняющихся, химических, горючих, взрывоопасных и других веществ. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на всей территории Березняковского муниципального образования.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи районов муниципального образования и выходы на внешние автодороги, с четкой классификацией по назначению.

Аварии на железнодорожном транспорте

Риска возникновения аварий на железнодорожном транспорте на территории Березняковского муниципального образования нет.

Аварии на воздушном транспорте

Риска возникновения аварий на воздушном транспорте на территории Березняковского муниципального образования нет.

Аварии на водном транспорте

Риска возникновения аварий на водном транспорте на территории Березняковского муниципального образования нет.

Аварии на трубопроводном транспорте

Риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте на территории Березняковского муниципального образования нет.

Аварии на коммунально-энергетических сетях

Аварии на коммунально-энергетических сетях Березняковского муниципального образования могут возникнуть вследствие неисправности (износа) элементов сетей, в результате нарушения требований правил технической эксплуатации и техники безопасности, правил пожарной безопасности при работе с применением открытого огня, складирования, хранении и использовании горюче-смазочных материалов и т.п.

ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Согласно статистическим данным на территории Березняковского муниципального образования возможно возникновение локальных аварий 2-3 раза в год.

7.1.2. Перечень возможных ЧС природного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» опасными природными процессами на территории Березняковского муниципального образования являются: землетрясения, сильные морозы, а также лесные (ландшафтные) пожары.

С учетом суммарного значения опасных процессов природного характера, проектируемая территория, согласно СНиП 11-112-2001 (приложения Г), отнесена к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а также при строительстве и эксплуатации объектов.

Опасные геологические процессы

Землетрясения

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) часть территории Березняковского муниципального образования (с. Подволошино) относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью 6 баллов шкалы MSK-64.

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» (Актуализированная редакция СНиП 22-01-95) территория Березняковского муниципального образования относится к умеренно опасной зоне действия землетрясений.

Опасные метеорологические явления

Сильные морозы (низкие температуры)

На территории Березняковского муниципального образования при резких похолоданиях возможно понижение температуры окружающего воздуха в зимний период до -56º С. Низкие температуры могут держаться от 5 до 10 дней.

Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы и способствуют развитию многолетней мерзлоты. Острова многолетней мерзлоты достигают мощности 25-40 м.

В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны нарушения функционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные остановки теплоснабжения, а также усугубление обстановки, связанной с бытовыми пожарами, в результате большего использования обогревательных приборов.

Лесные (ландшафтные) пожары

Основными лесообразующими породами являются сосна и лиственница, остальные древесные породы – с учетом естественных условий и стихийных факторов – в меньшей мере распространены: темнохвойные породы (ель, пихта) приурочены к долинам рек и днищам логов, лиственные древостои занимают, как правило, площади старых и новых гарей.

Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются май – июнь, когда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому высыханию лесных горючих материалов и распространению возникших очагов пожаров на значительные площади. Пик горимости приходится на середину мая – начало июня.

Наиболее горимыми являются территории Березняковского муниципального образования, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводствам и местам массового отдыха.

Вероятность перехода лесного пожара существует на все населенные пункты Березняковского муниципального образования, так как из границы прилегают к лесополосе.

Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населенных пунктов в результате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных коммуникаций, и других важных объектов, необходимых для нормального функционирования района.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередач и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов, а также проведение неконтролируемых палов травы.

7.1.3. Перечень возможных ЧС экологического характера

Перечень возможных ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или широко распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней, острая инфекционная заболеваемость животных, массовое поражение растений болезнями и вредителями.

В структуре инфекционных заболеваний наиболее вероятны, грипп и острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ). Так же возможны природно-очаговые инфекции, туберкулез кишечные инфекции, вирусные гепатиты В, С, ВИЧ-инфекция и группа инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.

Раздел 8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

Раздел инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставленной административными органами, в том числе уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС и минимизации их последствий направлены на защиту населения от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» в проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных работ.

На основании федерального закона №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо:

- Планирование и осуществление необходимых мероприятий по защите населения и обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и социального назначения;

- Проведение обучения населения способам защиты и действиям в составе гражданских формирований;

- Проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС;

- При возникновении ЧС организовать медицинское обеспечение и снабжение населения средствами индивидуальной защиты.

Березняковское муниципальное образование категории по ГО не имеет. Самый близкий категорированный город – город Усть-Илимск (расположен в 150 км от границы Нижнеилимского района).

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» Березняковское муниципальное образование не попадает в зоны сильных, слабых разрушений, а также возможного сильного и опасного радиоактивного загрязнение (заражение) и является загородной зоной, пригодной для жизнедеятельности местного и рассредотачиваемого населения.

Для проведения организационно-информационных мероприятий для жителей предусматриваются пункты сбора (ПС), обеспечивающие размещение пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в ППВР - приемных пунктах временного размещения.

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории Березняковского муниципального образования, а также Нижнеилимского района и при необходимости Иркутской области в целом.

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги существующей сети наиболее благоприятные для движения.

  - Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Постановлением Правительства Иркутской области №814-пп от 06.11.2018 года утверждена государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2019 - 2024 годы». В рамках данной программы Министерством экономического развития Иркутской области разработана подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2019-2024 годы».

На базе ЕДДС запущена и функционирует «Система экстренных вызовов – «112».

Номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования:

- пожарной охраны;

- реагирования в чрезвычайных ситуациях;

- полиции;

- скорой медицинской помощи;

- аварийной службы газовой сети;

- «Антитеррор».

«Система-112» предназначена для информирования единых дежурно-диспетчерских служб муниципального образования и решения следующих основных задач:

- прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);

- получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии);

- анализ поступающей информации о происшествии;

- направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;

- обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112»;

- автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения;

- регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру «112»;

- ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях);

- возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных языках.

  - Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий ЧС техногенного характера

На территории Березняковского муниципального образования баз уборочных машин на случай ликвидации ЧС, складов и баз продовольственных, материально-технических и прочих резервов нет.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1340 от 10.11.1996г. «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» для ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо создание резервного фонда и запасов материальных ресурсов для проведения первоочередных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Березняковского муниципального образования.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте

При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедоступные системы связи.

Эвакуация людей, попавших в аварию, осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД, при согласовании графиков перевозки взрывопожароопасных грузов, необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

При возникновении аварий при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:

− устранение источника розлива;

− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;

− тушение пожара, оказание медицинской помощи;

− проведение восстановительных работ.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

− замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

− реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

− организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

− создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.

При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих реконструкции или расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:

Сетей водоснабжения и канализации:

− заглубление в грунт всех линий водопровода;

− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

– защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

– усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и других жизнеобеспечивающих объектов;

– наличие резервного электроснабжения;

– замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

– обучение и повышение квалификации работников предприятий;

– создание аварийного запаса материалов.

Сетей и объектов теплоснабжения:

− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

–  соблюдение норм технологического режима;

– установление в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторной.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль готовности дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Сетей электроснабжения:

− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени;

− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосисемы на сбалансированные независимо работающие части;

− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и предприятий связи, находящихся на территории поселения, должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов.

  - Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий ЧС природного характера

Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которых приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов Березняковского муниципального образования.

Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений

При проектировании и строительстве объектов на территории Березняковского муниципального образования необходимо учитывать геологические условия района и предусматривать сейсмоустойчивость зданий, рассчитанную на 6 баллов.

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*).

Для повышения устойчивости строений современное проектирование и строительство должны вестись с учетом сейсморайонирования, а в районах старой застройки необходимы обследования всех строений с целью их реконструкции.

Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений

При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а также автомобильного полотна.

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.

Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях необходимо:

- Своевременное оповещение населения;

- Контроль состояния инженерных коммуникаций;

- Контроль над транспортными потоками.

Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и воздушным способами.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров, в случае их возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- оценка динамики погодных условий региона;

- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории;

- проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;

- заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах;

- проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами;

- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;

- повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар;

- установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создание резерва горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Тушение лесных пожаров на территории Березняковского муниципального образования осуществляется силами лесхозов Иркутской области.

Необходимо провести работы по строительству и надлежащему содержанию дорог противопожарного назначения – в целях обеспечения подъезда пожарной и другой специальной техники к месту пожара.

  - Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий ЧС биолого-социального характера

Мероприятиями по предупреждению эпидемий является комплекс мер по предупреждению возникновения инфекционных заболеваний и ликвидации их в случае появления.

К мероприятиям профилактики относятся санитарно-эпидемиологические обследования и предупреждение заноса инфекции, в районах чрезвычайных ситуаций, контроль над переболевшими инфекционными болезнями, работниками питания, водоснабжения и банно-прачечного обслуживания, контроль выполнения санитарных норм и правил, профилактические прививки и др.

К группе мер по ликвидации заболеваний относятся: выявление инфекционных больных, их медицинская изоляция, госпитализация и лечение, заключительная дезинфекция в эпидемиологических очагах, режимно-ограничительные мероприятия (усиленное медицинское наблюдение, обсервация, карантин).

Мерами по предупреждению возникновения ЧС биолого-социального характера являются:

- соблюдение осторожности при обращении с химическими веществами, употреблением лекарственных, наркотических препаратов, алкоголя, грибов, дикорастущих лекарственных растений;

- использование для питья кипяченой воды из питьевых источников, либо бутилированную;

- соблюдение санитарных правил и технологических требований кулинарной обработки пищевых продуктов, при заготовках на зиму, хранении продуктов;

- устранение контактов с мышевидными грызунами, их выделениями, осуществление истребительных мероприятий против грызунов, защита продуктов и питьевой воды от загрязнения;

- соблюдение мер предосторожности от укусов лесных клещей, кровососущих насекомых, в случае подозрения на заболевание немедленное обращение за медицинской помощью;

- избегание контактов с дикими и безнадзорными животными, в случае укусов – немедленное обращение за медицинской помощью;

- принятие мер по профилактике и недопущению инфекционных заболеваний домашних животных и птиц;

- соблюдение мер личной гигиены, осуществление борьбы с насекомыми-переносчиками инфекционных заболеваний (мухи, комары и др.) в местах проживания, пунктах общественного питания и торговли, пребывания детей.

- проведение акарицидных обработок территории;

- осуществление постоянного контроля организаций общественного питания, в целях предупреждения вспышек кишечных инфекций пищевого характера.

Также необходимо проводить медико-биологическую защиту населения. Медико-биологическая защита населения представляет собой комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций и в местах размещения эвакуированного населения.

Медико-санитарная защита населения осуществляется с привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти, непосредственно решающих задачи защиты жизни и здоровья людей, а также специализированных функциональных подсистем РСЧС: экстренной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологического надзора.

В обязательном порядке необходим санитарно-эпидемиологический надзор в чрезвычайных ситуациях, который предусматривает:

- надзор за состоянием здоровья населения, условиями его размещения, организацией питания и водоснабжения;

- надзор за размещением в зоне бедствия прибывающих спасателей;

- надзор за качеством и безопасностью питьевой воды и продовольствия;

- надзор за банно-прачечным обслуживанием населения;

- гигиеническую экспертизу и лабораторный контроль состояния объектов окружающей среды;

- надзор за выполнением санитарно-гигиенических требований при очистке территории в зоне чрезвычайной ситуации и погребением погибших.

  - Обеспечение пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

С целью предотвращения распространения очагов пожаров, здания общественно-социального назначения обеспечиваются сигнализацией и оповещением о возникновении пожара, средствами пожаротушения.

Существующее состояние

Подразделения пожарной охраны

Пожарную безопасность на территории Березняковского муниципального образования обеспечивает МКУ «Пожарная часть Нижнеилимского района».

Юридический адрес ПЧ в п. Березняки, ул. Зыряновская, 12. Гараж на территории юридического адреса – отсутствует. Сам гараж, в котором стоит пожарная машина, расположен на территории Совхоза, гараж ООО «Комсервис». Гараж находится в хорошем состоянии.

На территории п. Игирма пожарная машина стоит на частной территории в гараже по ул. Лесная. Перечень существующих пожарных депо на территории Березняковского муниципального образования представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Перечень пожарных депо, расположенных на территории Березняковского муниципального образования

| № п/п | Наименование подразделения | Место положения | Кол-во машин, ед | Личный состав, чел. | Площадь территории, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МКУ «Пожарная часть Нижнеилимского района» | п. Березники, ул. Строителей (территория Совхоза) | 1 | 2 | 0,0048 | Территория арендуемая, гараж ООО «Комсервис» |
| 2 |  | п. Игирма, ул. Лесная (частная территория) | 1 | 1 | - | - |
| Итого |  | 2 | 3 |  |  |

Забор воды на пожаротушение

На территории Березняковского муниципального образования имеются специализированные места забора воды на пожаротушение – пожарные гидранты, присоединенные к системе холодного водоснабжения. На момент разработки генерального плана, все пожарные гидранты находятся в нерабочем состоянии.

Так же на проектируемой территории имеется 4 скважины, приспособленные для нужд пожаротушения, таблица 2.2.

Таблица 2.2 - Перечень мест забора воды для приспособленных нужд пожаротушения, расположенных на территории Березняковского МО

| № п/п | Место расположения | Наименование | Кол-во, ед. | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Березняки, ул. Мысовская | Скважина | 1 | Исправна, имеются подъезды |
| 2 | п. Березняки, напротив овощехранилища | Скважина | 1 | Исправна, имеются подъезды |
| 3 | п. Игирма, ул. Лесная | Скважина | 1 | Исправна, имеются подъезды |
| 4 | п. Игирма, ул. Лесная | Скважина | 1 | Исправна, имеются подъезды |
| Итого |  | 4 |  |

Проектные предложения

Подразделения пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений субъекта РФ определяется расчетом в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ) или устанавливается, исходя из условия, что время прибытия в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», предлагается размещение пожарного депо V типа на 2 единицы техники на территории не менее 0,35 га в п. Березняки Березняковского муниципального образования.

Забор воды на пожаротушение

На территории Березняковского муниципального образования на расчетный срок необходима реконструкция существующих пожарных гидрантов.

Так как водоснабжение п. Березняки предусматривается осуществлять по существующей схеме с развитием магистральных и распределительных сетей водоснабжения, на последующих этапах проектирования на этих сетях необходимо размещение дополнительных пожарных гидрантов.

Пожарные гидранты на магистральных сетях водоснабжения устанавливаются для наружного пожаротушения. Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» расстояние между пожарными гидрантами следует принимать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе не более 200 м. При этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних гидрантов.

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условия одного пожара с расходом 15 л/с, согласно табл.5. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа, п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*. В целях обеспечения работы подразделений пожарной охраны и удобства подъезда пожарных автомобилей к естественным водоисточникам, необходимо предусмотреть и оборудовать к ним подъездные пути и разворотные площадки размером 12х12 м, необходимыми для разворота автомобилей.

Также, на территории населенных пунктов необходимо предусматривать и содержать противопожарные проезды, места для разворота пожарной техники. Кроме того, необходимо ускорить процесс сноса неэксплуатируемых зданий, строений, незаконных кладовок и дровяников, представляющих опасность в противопожарном отношении. Закрепить или передать во владение бесхозные территории города в целях организации их противопожарного содержания. При проектировании, строительстве и эксплуатации объектов с массовым пребыванием людей и зданий повышенной этажности необходимо предусмотреть и соблюдать все действующие нормы и правила по обеспечению пожарной безопасности объектов защиты.

  - Оповещение населения

Существующее состояние

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации №422/90/376 ДСП от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории города, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, районов и населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Оповещение (информирование) населения Березняковского муниципального образования на момент разработки генерального плана возможно:

- Посредством массовой информации (телевидение, радио);

- Подвижными автомобилями, оборудованными СГУ. Для этих целей задействованы экипажи ОВД, автомобили ОФПС, а также автомобили администрации муниципального образования.

Специализированные объекты оповещения населения (электросирены и уличные громкоговорители) на проектируемой территории отсутствуют.

Оповещение руководящего состава о возникновении ЧС осуществляется через спутниковую, телефонную и сотовую связь.

Проектные предложения

На расчетный срок проектом предлагается размещение дополнительных электросирен на территории Березняковского муниципального образования.

Перечень объектов оповещения, предлагаемых к установке на проектируемой территории, представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Перечень объектов оповещения населения, устанавливаемых на территории Березняковского МО

| № п/п | Место установки электросирен | Наименование объекта | Тип объекта оповещения | Кол-во объектов оповещения, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Березники, ул. Янгеля, 23 | Автоматическая телефонная станция | Электросирена | 1 |
| 2 | п. Игирма, ул. Строительная | Поселковая администрация | Электросирена | 1 |
| Итого |  |  | 2 |

  - Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций

Существующее состояние

При возникновении ЧС природного или техногенного характера, необходимо своевременное информирование населения. Для проведения организационно-информационных мероприятий на территории Березняковского муниципального образования предусмотрены пункты сбора (ПС), таблица 2.4.

Таблица 2.4 - Перечень пунктов сбора, расположенных на территории Березняковского муниципального образования

| № п/п | № ПС | Адрес ПС | Наименование организации | Состояние ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПС №1 | п. Березняки, ул. Янгеля, 25 | Администрация Березняковского сельского поселения | Существующий, вынос |

На территории Березняковского МО существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для временного размещения пострадавшего населения и оказания необходимой помощи при ЧС, задействуются приемные пункты временного (ППВР). Перечень ППВР находящихся на проектируемой территории представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Перечень ППВР, расположенных на территории Березняковского муниципального образования

| п/п | № ППВР | Адрес ППВР | Наименование организации | Вместимость ППВР, чел | Состояние ППВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ППВР №1 | п. Березняки, ул. Строителей, 2 | Сельский дом культуры | 500 | Существующий |
| 2 | ППВР №2 | п. Игирма, ул. Строительная | Сельский дом культуры | 300 | Существующий |
| Итого |  | 800 |  |

Проектные предложения

Для охвата всей территории Березняковского муниципального образования и полного информирования населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, на первую очередь, проектом предусматривается развертывание дополнительных ПС. Перечень представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Перечень пунктов сбора, предлагаемых к развертыванию на территории Березняковского муниципального образования

| № п/п | Номер ПС | Адрес ПС | Наименование организации | Состояние ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПС №2 | п. Березняки, ул. Янгеля, 29а | МОУ «Общеобразовательная средняя школа им. М.К. Янгеля п. Березняки» | Проектируемый на I очередь |
| 2 | ПС №3 | п. Игирма ул. Гагарина | МОУ «Игирменская основная общеобразовательная школа» | Проектируемый на I очередь |

Кроме того, сбор населения, в случае ЧС, может осуществляться на окраине населенных пунктов либо в местах, обозначенных в результате оповещения населения по громкой связи.

Существующих ППВР расположенных на территории Березняковского муниципального образования недостаточно.

Для временного размещения пострадавшего населения при ЧС природного и техногенного характера и оказания необходимой помощи, на территории сельского поселения необходимо развертывание дополнительных ППВР. Перечень ППВР предлагаемых к развертыванию представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Перечень ППВР, планируемых к развертыванию на территории Березняковского муниципального образования

| № п/п | № ППВР | Адрес ППВР | Наименование организации | Вместимость ППВР, чел | Состояние ППВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ППВР №2 | п. Березняки, ул. Янгеля, 29а | МОУ «Общеобразовательная средняя школа им. М.К. Янгеля» | 150 | Проектируемый на I очередь |
| 2 | ППВР №3 | п. Игирма ул. Гагарина | МОУ «Игирменская основная общеобразовательная школа» | 100 | Проектируемый на I очередь |
| Итого |  | 250 |  |

При необходимости, для размещения пострадавшего населения, могут быть развернуты палаточные лагеря на открытых площадках и стадионах.

  - Защитные противопожарные полосы и разрывы

Защитные противопожарные полосы

Защитные полосы устраиваются: а) по границам участков, отведенных для построек, занятых пожароопасными производствами, лесными складами, жилыми помещениями, гаражами; б) по границам участков лесных культур, хвойных молодняков и участков ценного леса; в) в хвойных массивах вдоль железных, шоссейных, лесовозных и грунтовых (с большим движением) дорог; г) на противопожарных разрывах; д) на лесосеках, где осталась на пожароопасный период заготовленная лесопродукция и порубочные остатки; е) по границам лесных участков с сельскохозяйственными угодьями, где возможен переход огня в лес с участков сельскохозяйственного пользования.

Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования» защитные противопожарные полосы создаются бульдозерами, тракторными плугами, выжиганием напочвенного покрова и посевов на полосах огнестойких растений (картофеля, люпина, донника и других), кроме злаков. Ширина защитных полос должна быть в зависимости от напочвенного покрова и его мощности: а) при напочвенном покрове из лишайников и зеленых мхов — от 1 до 1,5 м; б) из ягодников и вереска — от 1,5 до 2,5 м; в) с мощным травянистым покровом и в захламленных участках от 2,5 до 4 м.

В целях предупреждения зарастания вместо повторной вспашки защитные полосы обрабатывают гербицидами: водными растворами хлористого цинка, медного и железного купороса 5—10-процентной концентрации и водными растворами хлористого кальция, хлористого магния 25—30-процентной концентрации с добавлением в них 1% керосинового контакта. Дозировка 0,5—2 л раствора на 1 кв. м полосы. Обработка полос производится ранцевыми и тракторными опрыскивателями.

Защитные минерализированные полосы

Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования» защитные минерализованные полосы должны устраиваться по противопожарным просекам, безлесным пространствам, вдоль грунтовых и железных дорог, вокруг хвойных молодняков, вокруг участков, наиболее опасных в пожарном отношении, вокруг горельников, буреломов и усыхающих насаждений. Ширина минерализованных полос должна быть 1,5 – 2 м.

Защитные противопожарные разрывы

Противопожарные расстояния

Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования» противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.

Раздел 9. Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границах поселения | га м2/чел | 34 248,5 180 255,3 | 34 248,5 163 088,1 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 129,6 0,4 | 136,8 0,4 |
| малоэтажная застройка | га % | 115,1 0,3 | 133,0 0,4 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 111,3 0,3 | 127,5 0,4 |
| малоэтажные многоквартирная застройка | га % | 3,3 0,0 | 5,5 0,0 |
| прочие жилые | га % | 0,5 0,0 | - |
| садоводства | га % | 14,5 0,0 | 0,9 0,0 |
| многофункциональных общественно-деловых зон | га % | 6,5 0,0 | 4,8 0,0 |
| зон специализированной общественной застройки |  |  | 3,8 0,0 |
| производственных зон | га % | 30,0 0,1 | 37,0 0,1 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 6,0 0,0 | 58,7 0,0 |
| рекреационных зон | га % | 30 307,5 88,5 | 30 121,5 88,0 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 3 754,3 11,0 | 3 870,8 11,3 |
| зон специального назначения | га % | 14,0 0,0 | 14,5 0,0 |
| режимных зон | га % | 0,6 0,0 | 0,6 0,0 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения Березняковского сельского поселения | тыс. чел. | 1,9 | 2,1 |
| 2.2 Показатели естественного движения населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,022 | 0,03 |
| убыль | тыс. чел. | 0,030 | 0,02 |
| 2.3 Показатели миграции населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,04 | 0,05 |
| убыль | тыс. чел. | 0,06 | 0,05 |
| 2.4 Возрастная структура постоянного населения |  |  |  |
| дети до 15 лет | тыс. чел. % | 0,32 16,6 | 0,31 15,0 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. % | 0,91 48,0 | 0,97 46,0 |
| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 0,67 35,4 | 0,82 39,0 |
| 2.5 Численность занятого населения - всего | тыс. чел. | 0,47 | 0,67 |
| из них в материальной (градообразующей) сфере | тыс. чел. % численности занятого населения | 0,23 48,9 | 0,35 52,2 |
| в т. ч. промышленность | то же | 0,01 2,1 | 0,08 11,9 |
| Сельское и лесное хозяйство | то же | 0,02 4,3 | 0,09 1 3,4 |
| Прочие | то же | - | 0,02 3,0 |
| Работающие за пределами поселения | то же | 0,2 42,5 | 0,16 23,9 |
| В обслуживающей сфере | то же | 0,24 51,1 | 0,32 47,8 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 39,9 | 54,6 |
| в т.ч. государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади/ % к общему объему жилищного фонда | 26,1 65,4 | 27,2 49,8 |
| частной собственности | то же | 13,8 34,6 | 27,4 50,2 |
| 3.2 Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в малоэтажных домах | то же | 39,9 100,0 | 54,6 100,0 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома усадебного типа | то же | 17,6 44,1 | 31,1 57,0 |
| Малоэтажные блокированные жилые дома | то же | 22,3 55,9 | 23,5 43,0 |
| 3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 2,6 6,5 | - |
| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.4 Убыль жилищного фонда - всего | то же | - | 3,8 7,0 |
| из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| техническому состоянию | тыс. м2 общей площади квартир % к объему убыли жилищного фонда | - | 2,6 4,8 |
| под организацию санитарно-защитных зон | то же | - | 1,2 2,2 |
| 3.5 Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 39,9 | 36,1 66,1 |
| 3.6 Новое жилищное строительство - всего | то же | - | 18,5 |
| в т. ч. за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади /% к объему нового жилищного строительства | - | 4,9 26,5 |
| за счет средств населения | то же | - | 13,6 73,5 |
| 3.7 Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
| малоэтажное | то же | - | 18,5 100,0 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | то же | - | 13,5 73,0 |
| малоэтажные блокированные жилые дома | то же | - | 5,0 27,0 |
| 3.8 Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| на свободных территориях | то же | - | 15,9 85,9 |
| на реконструируемых территориях | то же | - | 2,6 14,1 |
| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.9 Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | 65,2 | 61,9 |
| канализацией | то же | 51,6 | 46,9 |
| центральным отоплением | то же | 51,6 | 46,9 |
| ваннами (душем) | то же | 51,6 | 46,9 |
| напольными электроплитами | то же | 100,0 | 100,0 |
| 3.10 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,0 | 26,0 |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения - всего на 1000 чел. | место | 95 50,0 | 125 59,5 |
| Общеобразовательные школы - всего на 1000 чел. | место | 420 221,0 | 420 200 |
| Поликлиники - всего на 1000 чел. | посещений в смену | 100 52,6 | 100 47,6 |
| Предприятия розничной торговли - всего на 1000 чел. | м2 торговой площади | 531,6 279,8 | 691,6 329,3 |
| Предприятия общественного питания - всего на 1000 чел. | место | 28 14,7 | 86 40,9 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания - всего на 1000 чел. | рабочее место | - - | 9 4,3 |
| Клубы - всего на 1000 чел. | зрительское место | 260 136,8 | 340 161,9 |
| Библиотеки - всего на 1000 чел. | тыс. ед. хранения | 14,9 7,8 | 18,9 9,0 |
| Спортивные залы - всего на 1000 чел. | м2 площади пола | - - | 540 257,1 |
| Гостиницы - всего на 1000 чел. | место | - | 15 7,1 |
| Бани – всего на 1000 чел. | место | - | 15 7,1 |
| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отделения связи | объект | 2 | 2 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 | 2 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального образования - всего | км | 55,212 | 55,212 |
| в т.ч. автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения автомобильные дороги общего пользования местного значения | км | 38,026 17,186 | 38,026 17,186 |
| 5.2 Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 17,4 | 19,26 |
| Главные улицы Улицы в жилой застройке | км км | 2,2 15,2 | 2,2 17,06 |
| 5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 17,4 | 19,26 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | - | 19,26 |
| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | н/д | 0,587 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | тыс. м3/сут. | н/д | 0,546 |
| на производственные нужды | тыс. м3/сут. | н/д | 0,041 |
| 6.1.2.Вторичное использование воды | тыс. м3/сут. | - | - |
| 6.1.2 Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 2,2 | 2,2 |
| В том числе водозаборов подземных вод | то же | 2,2 | Н2,2 |
| 6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | 150 | 150 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | л/сут. | - | - |
| 6.1.4 Протяженность сетей | км | 8,8 | 11,8 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | н/д | 0,450 |
| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды населения | тыс. м3/сут. | н/д | 0,409 |
| производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | н/д | 0,041 |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | то же | 0,7 | 0,2 |
| 6.2.3 Протяженность сетей | км | 8,5 | 11,8 |
| 6.2.3 Производительность очистных сооружений ливневой канализации | тыс. м3/сут. | - | - |
| 6.2.4 Протяженность магистральных сетей ливневой канализации | км | - | - |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт- ч/год | 42 241 | 50 615 |
| в т.ч. на производственные нужды | млн. кВт- ч/год | - | - |
| в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт- ч/год | - | - |
| 6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч | 21 530 | 36 154 |
| 6.3.3 Источники покрытия электронагрузок | МВт | 7,97 | 9,55 |
| 6.3.4 Протяженность сетей | км | 9,4 | 9,4 |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление тепла | тыс. Гкал/год | 13,7 | 20,92 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | 13,7 | 20,92 |
| 6.4.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 20,64 | 6,34 |
| в т.ч. ТЭЦ (АТЭС, ACT) | то же | - | - |
| районные котельные | то же | 20,64 | 6,34 |
| 6.4.3 Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 0,4 | 1,2* |
| 6.4.4 Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км | 8,5 | 8,5 |
| 6.5 Связь |  |  |  |
| 6.5.1 Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 85,3 | 100,0 |
| 6.5.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 40 | 100 |
| 6.6 Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.6.1 Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 3,3 | 6,5 |
| 6.6.2 Общая площадь свалок | га | 3,0 | 3,0 |
| в т. ч. стихийных | га | 3,0 | - |
| 7 Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 Общее количество кладбищ | га | 10,0 | 10,0 |
| 8 Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | т/год | - | - |
| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.2 Общий объем сброса загрязненных вод на рельеф | тыс. м3/год | - | - |
| 8.3 Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 3,0 |
| 8.4 Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га | - | - |
| 8.5 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 Население, проживающее в санитарно- защитных зонах | тыс. чел. | 0,072 | 0,008 |
| 8.7 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 6,1 |
| 8.9 Защита почв и недр | тыс. чел. | - | - |

'вт. ч. производительность автономных электроустановок усадебной застройки.

Приложения

Приложение 1

Приложение № 1

к Контракту №_____ от _________2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Внесение изменений в Генеральный план Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района

| 1.Заказчик | Администрация Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района |
| --- | --- |
| 2.Цели проекта | Предусмотренные настоящим заданием работы направлены на разработку проекта «Внесение изменений в Генеральный план Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района» |
| 3.Нормативная, правовая и методическая документация | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Земельный кодекс Российской Федерации; 4. Лесной кодекс РФ 5. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей градостроительному кодексу Российской Федерации); 6. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 7. Другие нормативные документы, в том числе местные. |
| 4.Базовая градостроительная документация | Генеральный план Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области (в действующей редакции), Правила землепользования и застройки Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области (в действующей редакции) |
| 5. Территория проектирования | Территория Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области |
| 6.Исходные материалы | Заказчик обеспечивает предоставление следующих исходных материалов: Графические материалы в векторном виде, текстовые материалы в формате *doc: Генеральный план Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области (в действующей редакции), Правила землепользования и застройки Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области (в действующей редакции) - Утвержденная документация по планировке территории. - Кадастровые планы территории (КПТ) на территорию Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района на текущую дату - Актуализированная информация о земельных участках на территорию поселения; - Прочие материалы необходимые для подготовки проекта |
| 7. Основные требования к содержанию материалов | Выполнить работы по внесению изменений в генеральный план Березняковского сельского поселения в соответствии с «Градостроительным обоснованием внесения изменений в Генеральный план Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района Привести материалы генерального плана в соответствие с требования приказа Приказ Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. № 10. Актуализировать информацию об объектах федерального, регионального значения, местного значения района, местного значения городского поселения. Подготовить обязательное приложение к генеральному плану - сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав Березняковского сельского поселения, после согласования проектных решений Заказчиком. |
| 8. Состав проекта | Проект «Внесение изменений в Генеральный план Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области» должен соответствовать ст.23 Градостроительного кодекса РФ, Перечень текстовых и графических материалов, разрабатываемых к проекту генерального плана в границах поселения должен быть выполнен, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов и городских округов, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011года №244. |
| 9. Порядок согласования и утверждения проектов | Внесение изменений в генеральный план подлежит согласованию в порядке, установленном Градостроительным кодексом и иными нормативно-правовыми актами. На основании задания Заказчика (с указанием наименования, количества и формы представления градостроительных документов) Подрядчик готовит демонстрационные и презентационные материалы. Дата публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план Березняковского сельского поселения назначается Заказчиком в соответствии со ст. ст. 28 Градостроительного кодекса РФ. Согласование и утверждение проектов не входит в сроки выполнения работ по проекту. |
| 10. Проектные материалы, передаваемые заказчику | Проектные материалы передаются Заказчику в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе: текстовая часть в формате Microsoft Word, графическая часть в формате jpg, и в программном продукте «Панорама. Профессиональная ГИС «Карта 2005» в следующем порядке: 1) по окончанию срока выполнения работ Подрядчик передает заказчику материалы проектов на электронном носителе в 1 экземпляре; 2) после проведения процедуры согласования и утверждения Подрядчик передает Заказчику материалы на бумажном носителе в 1 экземпляре. |

| Заказчик: Глава Березняковского сельского поселения _________________ /А.П. Ефимова | Подрядчик: Генеральный директор ООО «ППМ «Мастер-План» ______________/М.В. Протасова |
| --- | --- |

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

# Text boxes

2